ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Код   ДК 021:2015   -  31160000-5 — Частини електродвигунів, генераторів і трансформаторів (Електрощітки)

Технічні вимоги:

| № п/п | Найменування товару | Кількість | Од. виміру | Технічні вимоги | Вимоги до учасника країна виробник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрографітова щітка 16×32×50 | 100 | шт | Місце використання ТЕД тролейбуса ЗиУ 682, ЗиУ 683Б та їх модифікації Матеріал з якого виготовлена щітка EG-680 Виконання К4-2 Форма накінечника Тип В Вимоги до аналога (якщо такий пропонується) протокол випробувань від незалежної експертної організації, що підтверджує технічні характеристики |  |
| 2 | Електрографітова щітка 20×32×50 | 1000 | шт | Місце використання ТЕД тролейбуса ЗиУ 682, ЗиУ 683Б та їх модифікації Матеріал з якого виготовлена щітка EG-657 Виконання К4-2 Форма накінечника Тип В Вимоги до аналога (якщо такий пропонується) протокол випробувань від незалежної експертної організації, що підтверджує технічні характеристики |  |
| 3 | Електрографітова щітка 10×16×25 | 800 | шт | Місце використання Двигун ДК-661 приводу генератора тролейбусів ЗиУ 682, ЗиУ683Б та їх модифікацій Матеріал з якого виготовлена щітка EG-680 Виконання К4-2 Форма накінечника Тип В |  |
| 4 | Мідно-графітова щітка 8×10×30 | 200 | шт | Місце використання Двигун (марки SPAL) обдуву системи керування ТЕД тролейбусів АКСМ (БКМ)321 2012р.в Каталожний номер та виробу до якого необхідна електрощітка 008-В045-02 Напруга мережі живлення 24В Матеріал з якого виготовлена щітка EG-475 Форма накінечника Без накінечника Виконання (Вхід струмоводу (шунту) у тіло електрощітки) К1-1 або К4-2 (У горі тіла електрощітки (як на фото)) |  |
| 5 | Електрографітова щітка 6×6,5×18 | 50 | шт | Місце використання Генератор тролейбусів ЗиУ 682, ЗиУ 683Б та їх модифікації Виконання К4-2 Форма накінечника Без накінечника Матеріал з якого виготовлена щітка EG-670 |  |
| 6 | Електрографітова щітка 8×22×25 | 200 | шт | Місце використання Генератор Г-732, що використовується як двигун гідростанції тролейбусів ЗиУ 682, ЗиУ 683Б та їх модифікацій Матеріалу з якого виготовлена щітка EG680 Виконання К4-2 |  |
| 7 | Мідно- графітова щітка 8×8×25 | 50 | шт | Місце використання Двигун обдуву опалення салону тролейбусів ЛАЗ Е183D1 зразка 2006 року Суміш з якої виготовлено електрощітку MG442 |  |
| 8 | Електрографітова щітка 6,4×16×21 | 80 | шт | Місце використання Генератор Г-108А, що використовується у якості електродвигуна приводу дверей тролейбуса ЗиУ 682В Матеріал з якого виготовлена щітка EG680 Форма накінечника Тип ФГ Провідник струму (шунт) В ізоляції |  |
| 9 | Електрографітова щітка 10×12,5×25 | 20 | шт | Місце використання Електродвигун ПЛ-072Д групового реостатного контролера тролейбуса ЗиУ 682В, ЗиУ 682Г та їх модифікацій Мтеріал з якого виготовлена щітка EG680 |  |
| 10 | Електрографітова щітка 10×25×40 | 50 | шт | Місце використання Двигун ДК-408 компресорної установки ЭК-4 Матеріал з якого виготовлена щітка EG-680 Виконання К4-2 Вимоги до аналога (якщо такий пропонується) протокол випробувань від незалежної експертної організації, що підтверджують технічні характеристики |  |

* “В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Інформація про необхідні технічні,якісні та кількісні характеристики згідно Додатку  2

даної тендерної документації надається учасником на фірмовому бланку, з обов’язковим заповненням полів, які цього потребують, та наведенням технічних характеристик, притаманих предмету закупівлі.

Товар має бути таким, що не перебував у експлуатації, без дефектів, містити відповідне маркування.

Наявність сертифікату ISO 9001 на продукцію.

Учасник, для підтвердження технічних характеристик предмету закупівлі, повинен в складі пропозиції надати копію сертифікатів якості виробника   та/або копію паспорту якості  виробника  який підтверджує якість товару,  які відображають основні параметри якості електрощітки. (Питомий електричний опір, твердість, коефіціент тертя, падіння напруги, знос, міцність кріплення канатика) .

Для невиробників товару: надати документи, що підтверджують походження товару (Представницькі повноваження, дилерські або дистрибюторскі права) або інший аналогічний документ, що підтверджує повноваження представника або дилера виробника продукції . Дана вимога зумовлена необхідністю  протидій постачанню продукції контрафактного характеру.

Місце поставки товару:   Поставка Товару здійснюється згідно Міжнародних правил тлумачення торгівельних термінів ІНКОТЕРМС в редакції 2020 року на умовах  DDP (склад Замовника) за адресою: 18036 м.Черкаси, проспект Хіміків,82. У випадку поставки Товару на умовах DDP (склад Замовника), вартість доставки Товару включається у вартість Товару.

_______________________________________________________________

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (  у разі її використання)