Перелік внесених змін до тендерної документації   затверджених уповноваженою особою   ТОВ «НіжинТеплоМережі» .

- Внесені коригування до тендерної документації  додаток № 3 а саме:

в старій редакції :

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  ДЛЯ АНАЛОГІВ.(п.1-п.25)

18. Для організації передачі даних лічильники повинні мати 2 незалежних інтерфейсних виходи. В складі лічильників мають бути встановлені інтерфейси M-Bus (зі стандартизованим протоколом обміну по EN13757-3) та RS485 з протоколом MODBUS RTU (або MODBUS TCP). Лічильники повинні мати технічну можливість зміни та налаштування інтерфейсних каналів персоналом замовника на місці встановлення лічильника та без втручання в метрологічні параметри приладів обліку.

В новий редакції:

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  ДЛЯ АНАЛОГІВ.(п.1-п.25)

18. Для організації передачі даних лічильники повинні мати 2 незалежних інтерфейсних виходи. В складі лічильників мають бути встановлені інтерфейси M-Bus (зі стандартизованим протоколом обміну по EN13757-3) та модулем WZU-RS2 із інтерфейсом RS-232 та спеціальним протоколом (читання поточних та архівних даних теплолічильника), або WZU-RS3 з протоколом MODBUS RTU(читання поточних даних теплолічильника) . Лічильники повинні мати технічну можливість зміни та налаштування інтерфейсних каналів персоналом замовника на місці встановлення лічильника та без втручання в метрологічні параметри приладів обліку.