# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Система рефрижераторного видалення вологи, код 42510000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої» за  ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Од. вим. | Кіль- кість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Система рефрижераторного видалення вологи | шт. | 1 | ** | *** |

Опис: товар призначений для підготовки стисненого повітря, яке використовується в повітряній магістралі для живлення пневматичних систем вагонів рухомого складу під час їх знаходження в електродепо.

Технічні та інші умови

- Основні характеристики товару:

  - Тип – промисловий, рефрижераторний.

  - Підключення – 2 1/2 ''.

  - Номінальна напруга 3-х фазної мережі живлення змінного струму –  _____    В (зазначається Учасником номінальна напруга 3-х фазної мережі живлення змінного струму, яка повинна бути в межах від 380 В до 400 В).

  - Частота – 50 Гц.

1.5.  Пропускна здатність – ______ м³/хв (зазначається Учасником пропускна здатність, яка повинна бути не менше  27 м³/хв ).

1.6. Максимальний робочий тиск – ______ бар (зазначається Учасником максимальний робочий тиск, який повинен бути не менше 16 бар).

1.7. Габаритні розміри (ДхШхВ) –_____ мм (зазначаються Учасником габаритні розміри, які повинні бути не більше 1500х1000х1500 мм).

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше 2023 року.

2.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: ______________ (зазначається Учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(ні) під час поставки товару згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, формуляр, етикетка, інструкція з/по експлуатації, керівництво з/по експлуатації, настанова з/по експлуатації).

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить ______  місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка:  Учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти)місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується Учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:

* -Учасник повинен чітко зазначити найменування (за наявності: тип, марку або інше) товару що пропонується до постачання, відповідно до документа (ів) виробника, що зазначений (і) у підпункті 2.3 цієї технічної специфікації;

** - зазначається Учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - зазначається Учасником країна походження. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись Учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації Учасника та/або під час укладання договору – не враховується (не зазначається).