ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Технічна специфікація

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

на закупівлю:

Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (5л.), Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (10л.), Контейнер паперовий для відходів(100л.) (ДК 021:2015 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску)

Загальні вимоги:

- Товар, що пропонується повинен бути новим. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

- Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

- Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам.

- Наявність декларації відповідності технічному регламенту

- Наявність висновку санітарно епідеміологічної експертизи

- Наявність сертифікату якості від виробника

Опис та кількісні вимоги до предмету закупівлі

| № | Призначення (або опис) виробу, що закуповується | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (5л.) | шт. | 500 |

| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання | Обов`язкове зазначення відповідності по кожному пункту (ТАК/НІ) |
| --- | --- |
| Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах |  |
| Корисний об’єм – 5 л |  |
| Розмір 152 x 148 x 244 мм |  |
| Максимально допустима вага завантаження – 2.5 кг |  |
| Товщина стінки боксу – 1.3 мм |  |
| Діаметр отвору – 50 мм |  |
| Внутрішнє покриття – Металізоване покриття з додатковим шаром плівки |  |
| Зовнішнє покриття – прозоре ламінування плівкою |  |
| Наявність межі максимального завантаження |  |
| Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку |  |
| Колір - червоний |  |

| № | Призначення (або опис) виробу, що закуповується | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (10л.) | шт. | 2000 |

| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання | Обов`язкове зазначення відповідності по кожному пункту (ТАК/НІ) |
| --- | --- |
| Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах |  |
| Корисний об’єм – 10 л |  |
| Розмір 184 x 154 x 390 мм |  |
| Максимально допустиме навантаження– 6 кг |  |
| Товщина стінки боксу – 0,8 мм±0,1мм |  |
| Діаметр отвору – 100 мм |  |
| Внутрішнє покриття – плівка поліетилентерефлатна металізована алюмінієм |  |
| Середній шар – картон |  |
| Наявність межі максимального завантаження |  |
| Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку |  |
| Колір - червоний |  |

| № | Призначення (або опис) виробу, що закуповується | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер паперовий для відходів (100л.) | шт. | 5 |

| Контейнер паперовий для відходів | Обов`язкове зазначення відповідності по кожному пункту (ТАК/НІ) |
| --- | --- |
| Призначення: як допоміжний виріб для вміщення пакетів міцних непроникних пластикових одноразового використання для збору медичних відходів категорії В |  |
| Корисний об’єм – 100 л |  |
| Розмір 295х295х450 мм |  |
| Склад: картон |  |
| Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та напис «Особливо небезпечно» |  |
| Виготовлено за ДСТУ ГОСТ 9142:2019 |  |
| Наявність знаку коду переробки |  |
| Наявність знаку відповідності технічному регламенту |  |
| Наявність номеру партії та дати виготовлення |  |
| Термін придатності не менше 2-х років |  |
| Кришка червоного кольору |  |
| Діаметр отвору – 150 мм |  |

Примітка:

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Відсутність у складі пропозиції документального підтвердження відповідності будь-якому пункту таблиць медико-технічних вимог з посиланням на відповідну сторінку в інструкції з експлуатації або у офіційній друкованій технічній документації виробника устаткування  або в інших документах буде означати, що такий параметр в учасника відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає медико-технічним вимогам.