Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка ЗАТВЕРДЖЕНО Протоколом уповноваженої особи від 02.11.2023 р. протокол № ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ для проведення процедури закупівлі відкриті торги з особливостями предмет закупівлі: код згідно ЄЗС ДК 021:2015 32330000-5 - Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу (Комплект обладнання науково-тренувального комплексу кафедри військової журналістики у кількості 1 комплект) м. Київ – 2023 № I. Загальні положення 1 2 3 1 Терміни, які вживаються в тендерній документації Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами (надалі – Закон) та постанови №1178 від 12.10.2022 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”(надалі – Постанова №1178). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі. 2 Інформація про замовника торгів 2.1 повне найменування Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2.2 місце знаходження вул. Юлії Здановської, 81, м. Київ, 03189 2.3 посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками Кушвид Микола Петрович – начальник групи навчально-лабораторного забезпечення, тел. (044) 521-32-89 (61-20), електронна адреса: np12@ukr.net 3 Процедура закупівлі Відкриті торги з особливостями 4 Інформація про предмет закупівлі 4.1 Назва предмета закупівлі код згідно ЄЗС ДК 021:2015 32330000-5 - Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу (Комплект обладнання науково-тренувального комплексу кафедри військової журналістики у кількості 1 комплект 4.2 Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції Комплект обладнання науково-тренувального комплексу кафедри військової журналістики у кількості 1 комплект 4.3 місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) Місце поставки: за адресою вул. Юлії Здановської, м. Київ, 03189. (Комплект компютерної техніки для класу психологічної підготовки) у кількості 1 комплект 4.4 термін поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) Термін надання товару (послуг): 14 робочих днів 5 Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. 6 Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції Валютою тендерної пропозиції є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий Учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. 7 Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції Мова тендерної пропозиції – українська. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Виключення: 1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, в тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимогі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу). II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації 1 Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації Відповідно пункту 54 Постанови №1178 2 Внесення змін до тендерної документації Відповідно пункту 54 Постанови №1178 III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції 1 Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про загальну вартість пропозиції, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), та завантаження файлів з: ціновою пропозицією - згідно Додатку 4 інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – згідно Додатку 1 до цієї тендерної документації; інформацією щодо відсутності підстав, установлених згідно Додатку 1 до цієї тендерної документації; іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї. Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, в якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно змісту документа. Опис та приклади формальних несуттєвих помилок. Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції: «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Опис формальних помилок: 1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; - «м.київ» замість «м.Київ»; - «поряд -ок» замість «поря – док»; - «ненадається» замість «не надається»»; - «______________№_____________» замість «14.08.2020 №320/13/14-01» - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». У разі здійснення закупівлі автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, Учасники при формуванні ціни пропозиції повинні враховувати вимоги Постанови Кабінету Міністрів України № 332 від 04.04.2001 р. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. УВАГА!!! Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання; 2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана удосконаленим електронним підписом (УЕП) або кваліфікованим електронним підписом (КЕП); 3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти УЕП або КЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Винятки: 1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено УЕП або КЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій УЕП або КЕП. Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без УЕП або КЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями). Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». 2 Забезпечення тендерної пропозиції Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. 3 Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції Не передбачається. 4 Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 (ста двадцяти) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. 5 Кваліфікаційні критерії до Учасників та вимоги У тендерній документації зазначаються: один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень цих особливостей та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством, зазначені в Додатку 1 до цієї тендерної документації. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно пункту 47 Постанови №1178. 6 Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) зазначено в Додатку 2 до цієї тендерної документації. 7 Інформація про субпідрядника /співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг) (У разі закупівлі робіт або послуг) Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). 8 Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції Учасником Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання пропозицій. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції 1 Кінцевий строк подання тендерної пропозиції Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – Див. в електронну систему закупівель. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель. 2 Дата та час розкриття тендерної пропозиції Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. V. Оцінка тендерної пропозиції 1 Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної* пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота) у разі проведення закупівлі по лотам. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної * пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим частини 14 статті 29 Закону. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. 2 Інша інформація Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення такої вимоги). Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України. 3 Відхилення тендерних пропозицій Відповідно пункту 44 Постанови №1178 VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю 1 Відміна Замовником торгів Відповідно пункту 50 Постанови №1178 2 Строк укладання договору Відповідно пункту 49 Постанови №1178 3 Проект договору про закупівлю Проєкт Договору про закупівлю викладено в Додатку 3 до цієї тендерної документації. 4 Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. У випадку перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі, переможець до укладення договору про закупівлю надає Замовнику відповідний перерахунок. 5 Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю або ненадання замовнику підписаного договору про закупівлю у строк, визначений Законом, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом. 6 Забезпечення виконання договору про закупівлю Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. 7 Підстави для внесення змін до договору Відповідно пункту 19 Постанови №1178

ДОДАТОК 1

до тендерної документації

1. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”:

Замовник обирає один або декілька кваліфікаційних критеріїв в залежності від специфіки предмета закупівлі.

| № п/п | Кваліфікаційні критерії | Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій* * Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності* інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців | 1.1. Довідка в довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для поставки товарів, надання послуг. |

**У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

2. Інша інформація (для УЧАСНИКІВ - юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

| Інші документи від Учасника: |
| --- |
| 1 | Для юридичних осіб: 1. Довідка, яка містить відомості про учасника. 2. На підтвердження інформації про особу, яку уповноважено підписувати документи тендерної пропозиції, договір про закупівлю, учасник надає у складі пропозиції наступні документи: протокол зборів засновників про призначення директора або виписка з протоколу засновників або рішення засновника/учасника, наказ про призначення - у разі підписання керівником організації-учасника; доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності)) - у разі підписання іншою особою; оригінал/копію Статуту (в разі, якщо Статут знаходить у вільному доступі на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції України, учасник повинен надати листа в довільній формі з посилання на https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch. із зазначенням коду доступу результатів надання адміністративних послуг). Для фізичних осіб-підприємців: 1. Довідка у довільній формі, про особу, яку уповноважено підписувати документи тендерної пропозиції, договір про закупівлю. 2. Довідка у довільній формі, яка містить відомості про учасника. Для фізичних осіб: Довідка у довільній формі, про особу, яку уповноважено підписувати документи тендерної пропозиції, договір про закупівлю. На підтвердження інформації, зазначеної у такій довідці, учасник надає у складі пропозиції наступні документи: довідка про присвоєння ідентифікаційного коду/Картка про присвоєння ідентифікаційного коду, у разі відсутності з релігійних переконань, копію сторінки паспорта з відповідною відміткою або лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав ненадання документу) паспорту (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, завірений належним чином, або копією обох сторін паспорту, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копією іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами). |
| 2 | Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій, та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України, в тому числі: - Закону України "Про санкції" від 14.08.2014р. № 1644-VII; - Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019р. № 361-ІХ; - Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №1035 "Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію"; - Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації". |
| 3 | Заповнений проект договору; |
| 4 | Погоджені технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно з додатком №2; |
| 5 | Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою. У зв’язку з цим, учасник закупівлі повинен надати гарантійний лист про те, що він не належить до осіб, на яких установлено мораторій (заборону) здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг. |

4. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності переможця процедури закупівлі вимогам, визначених пунктом 47 Особливостей

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абз. 14 п. 47.

Вказані документи мають бути видані стосовно керівника учасника, але не його уповноваженої особи.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/або Законом та/або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг/поставки товару/виконання робіт, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

1.Технічні специфікації:

1.1. Товар повинен бути новим.

1.2. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів не неоригінальні забороняється.

1.3. Послуги з транспортування, розвантаження, монтажу, підключення та пуско – налагоджування обладнання здійснюються силами та за рахунок постачальника, окремо не сплачуються і включаються до загальної вартості товару.

2. Наявність документації, яка підтверджує якість (відповідність).

2.1. Учасник повинен надати розгорнуту порівняльну таблицю відповідності обладнання, яке пропонується Учасником, технічним та кількісним вимогам Замовника згідно Таблиць №1.

2.2. Учасник повинен надати детальний технічний опис обладнання та документи, що підтверджують якість (відповідність, тощо) згідно Таблиць №1.

3. Товар повинен бути доставлений та встановлений за адресою: м. Київ, вул. Юлії Здановської, 81.

4. В комплекті з Товаром подається: паспорт або формуляр, гарантійний талон, інше визначається Учасником (постачальником).

5. Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення включені в ціну товару (предмет закупівлі).

6. Тара та упаковка підприємства - виробника. Ціна пропозиції включає вартість тари та упаковки.

7. Товар буде доставлений, перевірений на справність за кошти та силами переможця торгів. Поставка товару здійснюється за адресою Замовника.

8. Зауваження з якості та укомплектованості повинні бути усунені протягом 10 (десяти) днів.

9. Надати гарантійний лист щодо країни походження товару.

Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент”.

Технічні, якісні та інші вимоги до предмету закупівлі

# Таблиця №1

|  | Назва обладнання | Найменування та опис технічних характеристик, що вимагаються замовником | Кіль кість | Необхідні документи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Студійна відеокамера | Характеристики камери Ефективний розмір сенсора 17,78 мм x 10 мм (4:3); Байонет MFT з активним керуванням; Керування оптикою: Установлення діафрагми, фокуса та зуму на об'єктивах із підтримкою даної функції; Динамічний діапазон: 13 ступенів Базові значення ISO: Посилення 0 дБ і 18 дБ Чутливість при посиленні 0дБ: f11 для 2160p/59,94. f12 для 2160p/50. При 2000 лк з відображенням 89,9%. Співвідношення сигнал/шум: 63 дБ для 2160p Роздільна здатність зйомки: Не менше 3840 x 2160 (Ultra HD) до 60 fps Частота кадрів: 23,98; 24; 25; 29,97; 30; 50; 59,94 і 60 fps. Спеціальна частота до 60 fps в Ultra HD. Фокус: Автоматичний фокус на об'єктивах із підтримкою цієї функції Розміри дисплея: не менше 7 дюймів (1920 x 1200) Тип дисплея: Сенсорний РК-екран Яскравість екрану: не менше 600 нт Органи керування: Доступ до основних параметрів на сенсорному екрані та за допомогою ручки налаштувань, кнопка PGM, функціональні кнопки F1, F2 та F3, а також ручки для регулювання яскравості, контрастності та виділення контурів зображення Варіанти кріплення: Два отвори діаметром 1/4 дюйма для встановлення на штатив. Один отвір діаметром 3/8 дюйма для встановлення на штатив Відеовходи SDI: Не менше - 1 Відеовиходи SDI: Не менше - 1 Швидкість передачі через SDI: 1,5 Гбіт/с, 3 Гбіт/с, 6 Гбіт/с, 12 Гбіт/с Відеовиходи HDMI: Не менше - 1 Аналоговий аудіовхід: Один стереороз'єм 3,5 мм. Може використовуватися для введення тайм коду. Аналоговий аудіовихід: Одне гніздо 3,5 мм для навушників з мікрофоном під штекер TRRS. Синхровхід: Програмний SDI-вхід на камері або на пристрої Blackmagic Studio Converter SDI-аудіовихід: Два канали програмного звуку, вбудовані у сигнал 1,5G/3G/6G/12G-SDI. Двосторонній зв'язок на каналах 15 і 16. Дистанційне керування: Віддалене керування камерою через SDI, HDMI та USB Ethernet Підключення до комп'ютера: Два порти USB-C 3.1 Gen 1 (до 5 Гбіт/с) для запису на зовнішній накопичувач і підключення аксесуарів фокусування та зумування. Онов-лення програмного забезпечення через порт USB C A. Мікрофон: Вбудований стереомікрофон Вбудований динамік: Один монофонічний Стандарти: Формати HD 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60; 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 Формати Ultra HD 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50; 2160p/59,94; 2160p/60 Інтерфейс SDI SMPTE 292M, SMPTE 424M, SMPTE 425M level A and B, SMPTE 2081 1, SMPTE 2081 10, SMPTE 2082 1 та SMPTE 2082 10 Дискретизація SDI звуку: Телевізійний стандарт (частота дискретизації 48 кГц, розрядність 24 біт) HDMI аудіо дискретизація Телевізійний стандарт (частота дискретизації 48 кГц, розрядність 24 біт) | 3 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). 2. Лист або довідка в довільній формі від авторизованого виробником представника в Україні, запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера. |
|  | Ширококутний об'єктив | Тип об'єктива: Ширококутний Zoom Функції та можливості: Обов’язково захист від вологи та пилу, Оптична стабілізація Діаметр фільтра, мм: 58 Розмір матриці: Micro 4/3 Фокусна відстань: 12-35 Кути огляду: 84°-34° Габарити: 67,6 х73, 8 мм Матеріал: Метал Матеріал корпусу: Метал Конструкція: 14 елементів у 9 групах Мінімальна дистанція фокусування, м: 0,15 Мінімальна діафрагма: f/22 Кількість пелюсток діафрагми: 7 Вага, кг: 0,306 Кріплення об'єктива (байонет): MFT з активним керуванням Максимальна діафрагма: f/2.8 Комплект поставки: Бленда об'єктива, Задня кришка об'єктива, Кришка об'єктива, Сумка для зберігання об'єктива | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). 2. Лист або довідка в довільній формі від офіційного постачальника в Україні, запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера. |
|  | Фотооб’єктив | Тип об'єктива: мікро Байонет (кріплення): Micro Four Thirds (4:3) Фокусна відстань: 14 - 140 мм Максимальна діафрагма: f/3.5 - 5.6 Мінімальна діафрагма: f/22 Розмір матриці: 4/3 Стабілізатор зображення: в наявності Кути огляду: 8.8° - 75° Конструкція: Мінімальна дистанція фокусування: 0.3 м Конструкція (елементів / груп): 14 елементів у 12 групах Кількість пелюсток діафрагми: 7 Додатково Привід автофокусування: мотор Пило, вологозахист: обов’язково Комплектація: Сумка для перенесення кришка об'єктива Задня кришка об'єктива Бленда Фізичні Діаметр фільтра: 58 мм Габарити (діаметр x довжина): 67х75 мм Вага: 265 г | 2 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). 2. Лист або довідка в довільній формі від офіційного постачальника в Україні, запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера. |
|  | Штативна система для відеокамери | Корисне навантаження не менше 16 кг; Контрбаланс: Фіксований Режим перетягування: 2-ступеневий Діапазон нахилу: +85°/-65° Діапазон температур: від -20 ° С до +60 ° С Пухирцевий рівень: Без підсвічування Камерний майданчик: Швидкознімний Діапазон ковзання: ±50 мм Кріплення головки: Сфера 100мм Кріплення на майданчику: Гвинти 3/8" х 2 Запасні гвинти: Гвинт 3/8" Вага: 10,9 кг Діапазон висот: від 91,5 до 187 см Кріпильний гвинт головки: 100 мм Секції: 3 секції (2 ступені) | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). 2. Лист або довідка в довільній формі від авторизованого виробником представника в Україні, запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера. |
|  | Штативна система для відеокамери | Корисне навантаження не менше 8 кг Контрбаланс: Фіксований Режим перетягування: Фіксований Діапазон нахилу: +90°/-80° Діапазон температур: від -20 ° С до +60 ° С Пухирцевий рівень: Без підсвічування Камерна площадка: Швидкознімна Діапазон ковзання: ±40 мм Кріплення головки: Сфера 75мм Кріплення на площадці: Гвинт 1/4" з відео штирем Висота повинна бути в межах від 56 до 166см Кріпильний гвинт головки: 75 мм Секції: 3 секції (2 ступені) | 2 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). 2. Лист або довідка в довільній формі від авторизованого виробником представника в Україні , запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера. |
|  | Рейкова система | Комплект для створення рейкової системи має складатися з возика і розбірних алюмінієвих секцій – рейок. Навантаження не менше 60 кг Довжина рейкової системи не менше 320 см Вага (включаючи транспортувальний кофр): 11,3 кг Сталеве з’єднання секцій рейок задля плавного проходження візка по стику рейок. У комплекті повинні бути транспортний кофр і спеціальні рейкові обмежувачі для запобігання сходу візка з рейок. | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). 2. Лист або довідка в довільній формі від авторизованого виробником представника в Україні , запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера. |
|  | Віщувальний сервер (комп’ютер) | Процесор з технологіями не гірше ніж INTEL Core™ i9, 12-го покоління; штатна тактова частота – не менша ніж 3.20GHz; частота ядра в Turbo Boost режимі - не менша ніж 5.20 GHz; кількість фізичних обчислювальних ядер - не менше ніж 16 (шістнадцять); кількість потоків - не менше ніж 24; Об'єм кеш-пам'яті не менше ніж 30 МБ; Системна плата: Socket 1700 Сумісність з процесорами INTEL не гірше ніж 12 покоління Модель чіпсета не гірше ніж Intel Z790 Тип оперативної пам'яті не гірше ніж DDR5 Повинна підтримувати максимальний об’єм оперативної пам’яті 128 ГБ (5800 МГц); Слоти розширення не менше ніж 1 x PCI-E 5.0 x16, 3 x PCI-E 4.0 x16, 1 x PCI-E 3.0 x1 Повинно бути вбудоване аудіо не гірше ніж 8-канальный HDA кодек Realtek; Оперативна пам'ять: не гірше ніж DDR5, частота не менш 4800 MHz, об'єм - не менш ніж 32 Гб; Накопичувач SSD M.2 PCIe: місткість – не менше ніж 1TB; Графічний адаптер не нижче ніж GeForce RTX 4060 Ti, об’єм власної пам’яті – не менший ніж 8Гb; Розрядність шини пам'яті відео карти не менше ніж 128 Bit,; тип зовнішніх інтерфейсів відео карти: 3 x DisplayPort, 1 x HDMI Мережевий адаптер Ethernet: дискретний або інтегрований; з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 1000BASE-T, 2.5Gb Ethernet portt. Плата вводу виводу для багатоканального запису та відтворення відео сигналу Blackmagic Design DeckLink Duo 2, або еквівалент. Плата вводу виводу для багатоканального запису та відтворення відео сигналу Blackmagic Design DeckLink Studio 2, або еквівалент. Корпус Chieftec CLASSIC (CM-25B-OP), або еквівалент, Зовнішні роз'єми на передній панелі: не менше 2 x USB 3.0, 2 x Audio Блок живлення CHIEFTEC Polaris 3.0 850W (PPS-850FC-A3), або еквівалент, потужністю не менше ніж 850 Вт Термін безкоштовного гарантійного обслуговування, що надається виробником обладнання повинен складати не менше 36 місяців. Преінстальована ліцензійна операційна система (ОС) Microsoft Windows 11 Professional Ukrainian, з підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом, (інформація щодо переможця торгів буде надана представництву компанії Майкрософт для перевірки справжності ліцензій). Термін дії ліцензії на програмне забезпечення: безстрокове. Преінстальоване спеціалізоване програмне забезпечення для відображення, запису і трансляції відео в прямому ефірі vMix 4k, або еквівалент. В комплекті: Комплект клавіатура + маніпулятор «миша» Logitech MK270 Wireless UA Black (бездротове підключення), або еквівалент. | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1.Копію чинного на дату подання пропозиції міжнародного сертифікату на систему менеджменту якості стосовно виробництва ISO 9001:2015. 2. Копію чинного на дату подання пропозиції міжнародного сертифікату на систему екологічного менеджменту стосовно виробництва ISO 14001:2015. 3. Копію чинного на дату подання пропозиції міжнародного сертифікату на систему управління інформаційною безпекою ISO 27001:2015. 4. Копію чинного на дату подання пропозиції міжнародного сертифікату на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці ISO 45001:2015. 3. Копії чинного на дату подання пропозиції висновку Державної санітарно – епідеміологічної експертизи. 4. Копію чинної на дату подання пропозиції декларації про відповідність регламенту низьковольтного електричного обладнання. 5. Копію чинної на дату подання пропозиції декларації про відповідність технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання. 6. Копію чинного на дату подання пропозиції сертифікату про відповідність вимогам ДСТУ EN 62368-1:2017, ДСТУ EN 55032:2017, ДСТУ EN 55024 :2017, ДСТУ EN 61000-3-2 :2016, ДСТУ EN 61000-3-3 :2017. 7.Копію листа від компанії Microsoft або представництва ТОВ «Майкрософт Україна», наданий виробнику системних блоків, що підтверджує права використання технології ОЕМ активації ОА 3.0 при виробництві. 8. Детальний технічний опис системного блоку (назва виробника, модель, артикул); 9. Лист або довідка в довільній формі від виробника або його офіційного представника в Україні, запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера виробника та строки гарантійного обслуговування. 10.Авторизаційний лист від виробника або його офіційного представника в Україні, запропонованого Учасником спеціалізованого програмного забезпечення для відображення, запису і трансляції відео в прямому ефірі, для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера. |
|  | Монітор | Монітор з такими характеристиками: Діагональ дисплея не менше ніж 23,8"; Тип матриці- IPS; Технологія – LED; Роздільна здатність екрану не менше ніж 1920 х 1080; Кути огляду (гориз./вертик.) не менше ніж 178/178 Обов‘язкова наявність інтерфейсів: DisplayPort, VGA, HDMI; Час реакції матриці: не більше 8мс Яскравість не менше ніж 250 кд/м2 Контрастність статична не менше ніж 1000:1 Термін безкоштовного гарантійного обслуговування - не менше ніж 36 міс | 2 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Копію чинної на дату подання пропозиції декларації про відповідність регламенту низьковольтного електричного обладнання. 2. Копію чинної на дату подання пропозиції декларації про відповідність технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання. 4. Копію чинного на дату подання пропозиції висновку Державної санітарно – епідеміологічної експертизи. 5. Детальний технічний опис монітора (назва виробника, модель, артикул). 6. Авторизаційний лист (або лист про повноваження) від виробника моніторів або їх офіційних представництв в Україні запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера виробника (у довільній формі). |
|  | Студійний телесуфлер | Технічні характеристики Розмір монітора не менше 18,5" Розмір дзеркала не менше 450 x 480 мм Спліттер променя: 30/70, ультра прозоре антиблікове покриття Комплект постачання: 1) тубус із напівпрозорим дзеркалом розміром 450 х 480 мм з покриттям антивідблиску; 2) несуча платформа; 3) монітор не менше 18,5" та кабелі до нього (стандартної довжини) 4) педаль керування з кабелем 10м 5) Cпеціалізоване програмне забезпечення (для ОС Windows) VSPrompter | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). |
|  | Відеомікшер | Загальна кількість відеовходів не менше - 8 Загальна кількість виходів не менше - 6 Загальна кількість додаткових виходів не менше - 4 Загальна кількість аудіовходів не менше – 2 стереороз'єми 3,5 мм Загальна кількість аудіовиходів - Один стереороз'єм 3,5 мм Відеовходи SDI не менше – 8, із можливістю переключення між 3G-SDI та HD (10 біт). Двоканальний вбудований звук. Повторна синхронізація на вході - На всіх восьми SDI-входах Перетворення формату та кадрової частоти - На всіх восьми SDI-входах Програмні виходи SDI - 4 Порт Ethernet за стандартом 10/100/1000 BaseT для потокової трансляції, керування за допомогою додатку, оновлення ПЗ та підключення до панелі напряму або через мережу Підключення до комп'ютера Два порти USB-C 3.1 Gen 1 для запису на зовнішній накопичувач, роз-пізнавання мікшера як веб-камери, керування за допомогою додатку, оновлення ПЗ та підключення до панелі Формати HD на вході 720p/50; 720p/59,94; 720p/60; 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60 Формати HD на виході 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 Формати потокового відео 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 Колірна субдискретизація - 4:2:2 YUV Глибина кольору - 10 біт Колірний простір - Rec. 709 Перетворення колірного простору - Апаратне в режимі реального часу Модулі первинного кеїнгу - 4 Модулі вторинного кеїнгу - 2 Сучасні інструменти колірного кеїнгу - До чотирьох Модулі лінійного/яскравісного кеїнгу - До чотирьох Модуль переходів - DVE Загальна кількість шарів - 9 Генератори шаблонів - 5 Генератори кольору - 2 Цифрові відеоефекти з межами та затіненням - 2 Інтерфейс - Мінімальна роздільна здатність монітора 1366 x 768 Звуковий блок 11 входів на 2 канали. Режими «Увімк.»/«Вимк.»/«Прив'язка звуку до відео», а також окреме посилення сигналу в каналі. Індикація рівня звуку та максимального значення. Нові додаткові інструменти Fairlight для роботи зі звуком: компресія, подавлення, об-меження та шестисмуговий параметричний еквалайзер. Регулювання посилення всього сигналу. Аналоговий вхід - Небалансний стереозвук Затримка на аналоговому вході - До восьми кадрів Вхідний опір - 1,8 кОм Максимальний рівень на вході - +6 дБВ Живлення підключуваних мікрофонів - На обох роз'ємах 3,5 мм Прямий стрімінг ATEM SDI Extreme ISO дозволяє вести потокову трансляцію безпосе-редньо через порт Ethernet за протоколом RTMP або за допомогою мобільного пристрою інтернет-зв'язку через роз'єм USB-C Прямий запис відео та аудіо Порт розширення USB-C 3.1 Gen 1 для запису безпосередньо на зовнішній накопичувач Запис відео Вісім входів SDI ISO для створення файлів .mp4 в H.264 з якістю до 70 Мбіт/с (відео у форматі мікшера ATEM, звук AAC) Один програмний вихід для виведення файлу .mp4 в H.264 з якістю налаштування стрімінгу (відео у форматі мікшера ATEM, звук AAC) Запис аудіо 10 двоканальних аудіовходів для запису окремих файлів .wav (роз-рядність 24 біти, частота 48 кГц). З них: два аналогові входи та вісім SDI-входів із вбудованим звуком. Переключення Програмне зображення при переключенні між джерелами записується як проектний файл drp для обробки в DaVinci Resolve Форматування накопичувача Підтримка файлів системи exFAT (Windows, Mac) або HFS+ (Mac) Багатовіконний моніторинг Підтримка конфігурації з 16, 13, 10, 7 або 4 вікон, включаючи програмний сигнал і зображення попереднього перегляду, вісім входів SDI, режим SuperSource, чистий сигнал, медіаплеєр, стан стрімінгу, запису та індикатори звуку Формат виведення в режимі моніторингу - HD Медіаплеєри - 2 Канали - Вирізувальний і заповнювальний сигнал для кожного медіаплеєра Максимальна кількість статичних зображень у медіатеці - 20, з підтримкою вирізування та заповнювання Формати статичних зображень для медіатеки PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG і TIFF | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). |
|  | Відеоконвертер | Відеовходи SDI: 1 x SDI відеовхід. Перемикання між SD, HD і 3G‑SDI. Відеовиходи SDI: 8 виходів автоматично збігаються з відеовходом SDI. Підтримка кількох швидкостей: Автоматичне визначення SD, HD або 3G‑SDI. Перетактування: Так Стандарти відео SD 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL Стандарти відео HD 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25 , 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. Стандарти відео 2K 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF Інтерфейс SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M рівень B, SMPTE 425M рівень B, ITU‑R BT.656 та ITU‑R BT.601 Швидкість відео SDI Відеовходи SDI автоматично визначаються між стандартною чіткістю, високою чіткістю та рівнем B 3G‑SDI. Вибірка відео SDI 4:2:2 і 4:4:4 Дискретизація звуку SDI Телевізійна стандартна частота дискретизації 48 кГц і 24 біти. Точність кольору SDI 4:2:2 і 4:4:4 Колірний простір SDI YUV і RGB Автоматичне перемикання SDI Автоматично визначає SD, HD або 3G‑SDI. Підтримка ASI: Так | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). 2. Лист або довідка в довільній формі від авторизованого виробником представника в Україні , запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера. |
|  | Відеоконвертер | SDI-відеовходи 1 x SD, HD або 3G-SDI. SDI-відеовиходи 1 x каскадне підключення SDI. HDMI-виходи HDMI-вихід типу А. Підтримка різних швидкостей Автоматичне виявлення SD та HD. Оновлення, конфігурації та живлення USB тип C. SDI-відеостандарти 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL HD-відеостандарти 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI Відповідність до SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M Швидкість SDI-відео SDI-відеоз'єднання можна переключати між стандартною роздільною здатністю, 720p, 1080i, 1080p та DCI. Точність кольорів SDI: 4:2:2 Колірний простір SDI: YUV Автоперемикання SDI: Автоматично виявляє SD, HD і рівень А чи В для 3G SDI. HDMI-відеостандарти 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Точність кольорів HDMI 4:2:2. 17-точкову LUT-таблицю можна завантажити за допомогою ПЗ утиліти для калібрування або поліпшення кольору монітора. Колірний простір HDMI: YUV | 2 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). 2. Лист або довідка в довільній формі від авторизованого виробником представника в Україні , запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера. |
|  | Конвертер | Відеовходи SDI: 1 x SD, HD або 6G‑SDI. 1 x ALT SDI вхід для автоматичного перемикання, якщо основний вхід виходить з ладу. Відеовиходи SDI: 1 x SDI циклічний відеовихід. Надлишкові входи SDI: Автоматично перемикається, якщо втрачається основний вхід SDI. Аналогові аудіовиходи: 4 канали професійного збалансованого аналогового аудіо зі стан-дартними роз’ємами 1/4 дюйма. Цифрові аудіовиходи: 8 каналів професійного збалансованого цифрового сигналу зі стан-дартними роз’ємами 1/4 дюйма. Підтримка кількох швидкостей Автоматичне визначення SD, HD або 6G‑SDI. Оновлення та налаштування: USB Перетактування: Так Стандарти відео SD: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL Стандарти відео HD: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29,97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59,94, 1080i60 Стандарти відео 2K: 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF Стандарти відео Ultra HD: 2160p23,98, 2160p24, 2160p25, 2160p29,97, 2160p30 Стандарти відео 4K: 4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p Інтерфейс SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE ST‑2081, ITU‑R BT.656 та ITU‑R BT.601 Швидкість відео SDI: Відеовходи SDI автоматично визначаються між стандартною та високою чіткістю. Вибірка відео SDI: 4:2:2, 4:4:4 Дискретизація звуку SDI: Телевізійна стандартна частота дискретизації 48 кГц і 24 біти. Точність кольору SDI: 4:2:2, 4:4:4 Колірний простір SDI: YUV, RGB Автоматичне перемикання SDI: Автоматичний вибір між SD, HD, 3G і 6G‑SDI | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). 2. Лист або довідка в довільній формі від авторизованого виробником представника в Україні , запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера. |
|  | Мультиформатний відеомонітор | Розмір LCD: не менше 17,3" / 44 см Роздільна здатність: не менше 1920 x 1080 Співвідношення сторін: 16:9 Крок пікселя: 0,199 мм Глибина кольору: не менше 16,7 мільйонів Кут огляду (Г x В): 178° / 178° Яскравість: не менше 300 кд/м² Коефіцієнт контрастності: 700:1 Область відображення: не менше 381 х 214 мм Вхідні та вихідні роз’єми Входи: 2 x BNC: вхід каналу SDI A/B 1 x вхід HDMI 1 x DVI - I вхід Виходи: 1 x BNC: вихід 3G/HD/SD-SDI Вхідний сигнал 3G-SDI: 2,970 Гбіт/с HD-SDI: 1,485 Гбіт/с SD-SDI: 270 Мбіт/с HDMI (ПК і HDMI): 640 x 480 / 720 x 400 / 800 x 600 / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1280 x 1024 / 1366 x 768 / 1080p (23,98/24/25/30/50/60) / 1080i (50/59,94/60) / 720p (50/60) / 480i (60) / 480p (60) / 576i (50) / 576p (50) Формати вхідного сигналу SDI SMPTE-425M-A/B: 1080p (60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98/30sF/ 29,97sF/25sF/24sF/23,98sF) / 1080i (60/59,94/50) SMPTE-274M: 1080i (60/59,94/50) / 1080p (30/29,97/25/24/24sF/ 23,98/23,98sF) SMPTE-296M: 720p (60/59,94/50) SMPTE-260M: 1035i (60/59,94) SMPTE-125M: 480i (59,94) ITU-R BT.656: 576i (50) Формат 2K: 2048 x 1080p (24/24sF/23,98/23,98sF) | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). |
|  | Інтерком системи службового зв'язку | Конектор Tally 2 x 15-контактні гнізда DSub для Tally A і B Мікрофон / гарнітура Стереороз'єм 3,5 мм для комбінації навушників і мікрофона Опір гарнітури 8-600 Ом 100 мВт (мін.) Навушники Гніздо для стереонавушників ¼” (6,3 мм). Опір гарнітури 8-600 Ом 100 мВт (мін.) Розетка для освітлення (DC 12 В) 3-контактний роз'єм XLR PIN 2: 12 В PIN 3: GND Світлове споживання електроенергії: 12 В / 100 мА (МАКС.) Мікрофон 3 PIN XLR / ¼” (6,3 мм) роз’єм для мікрофона Перемикання конденсатора / динамічного входу Рівень мікрофона -67 дБ АЧХ: 550-3,6 кГц, <+/- 3 дБ THD: < 3% Співвідношення Сигнал/Шум: > 50 дБ Вбудований динамік: 70 мм x 30 мм 32 Ом 3 Вт Робочий діапазон До 200 метрів між базовою станцією та підлеглим Розмір (ДxШxВ): 482 x 127 x 46 мм Вага: 1,9 кг Живлення: Постійний струм 12 В, 8 Вт Комплектація: 1 базовий блок ITC-100 4 x ITC-100SL поясні блоки 4 х чохли ITC-100SL 4 x кабеля 5pin XLR до XLR 4 х кабеля 3,5-мм на 3,5-мм Джек 4 х гарнітури з мікрофоном 4 світлодіодні індикатори Tally 1 x мікрофон XLR Gooseneck 1 x XLR підсвічування гусячої шиї 1 блок живлення 12 В 1 А | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). |
|  | Комплект навушників прихованого носіння | Динамік: RTV-04 Telethin 125 Ом Кабель: довжина 1,5 м Роз'єм для підключення: міні-джек 3,5 мм Хвилевід: ET-4 спіральний Кріплення: металева кліпса Вушні вставки: розміри S/M/L | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). |
|  | Мікрофонна радіосистема | РЧ-діапазон (низ), МГц 470 РЧ-діапазон (верх), МГц 1800 Кількість частот прийому 1680 Кількість пресетних частот 12 Смуга пропускання, МГц 42 Діапазон частот, що відтворюються (низ), Гц 25 Діапазон частот, що відтворюються (верх), Гц 18000 Відношення сигнал/шум, дБ(A) 110 КНД, % ≤ 0.9% Ступінь придушення суміжних каналів, дБ 65 Блокування, дБ 70 Аудіо роз'єми XLR, джек 6,3 мм Рівень аудіо виходу (балансний) XLR: +18 дБ (макс.) Рівень аудіо виходу (небалансний) джек 6,3 мм: +12 дБ (макс.) Харчування 12 В DC Габарити, мм 190 х 212 х 43 Вага, р 980 Діапазон частот, що відтворюються (низ), Гц 80 Діапазон частот, що відтворюються (верх), Гц 18000 Номінальна напруга живлення, 2.4 Час роботи, год 8 Габарити, мм 82 х 64 х 24 Вага, м 160 Тип перетворювача преполяризований конденсаторний Спрямованість мікрофона всеспрямований Чутливість *-1 dBV/Pa 20 Максимальний рівень звукового тиску для THD 0.5%, дБ 130 | 2 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). |
|  | Мікрофон петличний всеспрямований | Частотна характеристика: від 20 Гц до 20 кГц Еквівалентний акустичний шум: 24 dBA Розміри: 5,8 мм x 4,6 мм Вага: 0,34 г Вимоги до живлення: Бездротова мережа: від 3 В до 12 В при 200 мкА Фантомне живлення: від 9 В до 48 В (4 мА при 48 В) Чутливість: W4 (без діапазону): 12,0 мВ/Па W5 (червона смуга): 4,0 мВ/Па Рівень звукового тиску перевантаження: Бездротовий зв’язок: 140 дБА SPL (5 В, червона смуга) Фантом: 150 дБА SPL (48 В, червона смуга) Довжина кабелю: 1,5 метра | 2 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). |
|  | Телевізор | Діагональ екрану не менше 50" Роздільна здатність екрану не менше 3840 x 2160 Тип матриці - LCD Частота оновлення не менше 50Гц Технології поліпшення зображення HDR Тип тюнеру: цифровий DVB-S2, цифровий DVB-S, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-C, цифровий DVB-T, аналоговий Потужність динаміків не менше 2 х 10 (20 Вт) Інтерфейси підключення: CI, 2 x USB, 1 x RJ-45, 1 x оптичний аудіо, Антенний, 3 x HDMI, Wi-Fi, Bluetooth Підтримка Smart TV - так Енергоспоживання не більше 90 Вт | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1.Копію чинного на дату подання пропозиції висновку Державної санітарно – епідеміологічної експертизи на телевізор. 2. Копію чинної на дату подання пропозиції декларації про відповідність технічному регламенту радіообладнання. 3. Копію чинної на дату подання пропозиції декларації про відповідність технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні на телевізор. 4. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). 5. Авторизаційний лист (або лист про повноваження) від виробника телевізору або їх офіційного постачальника в Україні запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера виробника (у довільній формі). |
|  | Студійний монітор | Вид: Активні Розмір широкосмугового дифузора: не менше 5.25" Кількість смуг: 2 Потужність не менше 55 Вт Мікрофонний вхід в наявності Опір 5.12 кОм (балансний) Частотний діапазон: не гірше 43 Гц – 40 кГц Звуковий тиск: не менше 104 дБ Входи: 1х TRS/XLR Combo Jack Матеріал корпусу: МДФ Гарантія не менше 12 місяців | 3 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). |
|  | Мікшерний пульт | Мікшерний пульт цифровий з такими характеристиками: Конструктивне виконання: настільний Загальна кількість каналів не менше 32 Моно не менше 16 Стерео не менше 6 Додаткові входи: вхід MIDI, стерео вхід RCA Виходи: вихід RCA, вихід на монітор 6,3 мм, MIDI, навушники 6,3 мм, Ethernet, цифровий стерео вихід AES/EBU Еквалайзер: 6-ти смуговий Посил на ефект/повернення: наявний Вбудований процесор ефектів: Virtual FX Rack з 8 стерео або 16 моно високоякісними мульті ефект процесорами Фейдери: не менше 100 мм USB інтерфейс: наявний Особливості: 32-канальний цифровий мікшерний пульт з повністю програмованими мікрофонними передпідсилювачами класу high-end і 16 мікшуючими шинами, конфігурованими як підгрупи. Основна 3-канальна (LCR) вихідна шина та 16 мікшуючих шин з власними інсертами, 6-смуговими параметричними еквалайзерами та динамічною обробкою 8 аналогових XLR-виходів, 6 додаткових лінійних входів/виходів, 2 виходи для навушників та секція зворотного зв'язку із вбудованим мікрофоном та гніздом для підключення зовнішнього мікрофона Можливість використання до 48 каналів для зовнішньої комутації через систему digital snake SuperMAC фірми Klark Teknik з ультранизькими джиттерними відхиленнями та ультранизким часом затримки Вбудований порт для Firewire/USB/ADAT-карти розширення з власним 16-канальним USB-рекордером та можливістю використання додаткових 32 вхідних/вихідних каналів цифрового аудіо Секція Virtual FX Rack з 8 стерео або 16 моно високоякісними мультиефектпроцесорами, що емулюють роботу таких ефектпроцесорів, як Klark Teknik DN780, EMT250 і т.п. Високопотужний 40-бітний DSP з операціями з плаваючою точкою, широким динамічним діапазоном, відсутністю внутрішнього навантаження та близьконульовим часом затримки сигналу, при його проходженні між входами та виходами 6 груп мутування та 8 DCA-груп з вісьмома 100-міліметровими моторизованими фейдерами Гранично простий інтерфейс користувача та інтуїтивно-зрозуміле управління за допомогою використання контролерів прямого доступу 7-дюймовий кольоровий TFT-дисплей високої роздільної здатності з асоційованими органами управління та індивідуальні LCD-дисплеї на всіх каналах 17 моторизованих 100-міліметрових фейдерів, розширена функціональність каналів та секція, що визначаються користувачем органів управління Порт USB для зберігання інформації, аудіозапису в нестиснутому форматі, збереження та виклику пресетів та системних оновлень Пряме підключення пристроїв персонального моніторингу, цифрові стереовиходи AES/EBU та MIDI-порт 6 незалежних матричних шин з власними інсертами, 6-смуговими параметричними еквалайзерами та динамічною обробкою Регульовані лінійні дилеї на всіх фізичних входах та виходах Спеціальне програмне забезпечення для дистанційного комп'ютерного керування через інтерфейси USB або Ethernet | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). |
|  | Аудіо-рекордер мікшер | Аудіо-рекордер мікшер з такими характеристиками: 4 надмалошумних мікрофонних передпідсилювачів з регульованими лімітерами; Вбудований 6 х 2 портативний мікшер; Запис до 8 треків на SD-карту та бекап по USB; Аудіоінтерфейс USB з 8 входами та 4 виходами 16-32 біт та частота дискретизації 44,1 кГц - 192 кГц Внутрішній генератор тайм-коду LTC. Введення / виведення тайм-коду через Aux In / Stereo Out USB-A для зовнішніх підключень та автоматичного копіювання на USB-накопичувач Гейн, панорама, лоу-кат фільтр, фозоінвертор та фантомне харчування Сенсорний екран із датчиком освітленості потужний підсилювач для навушників 300 мВт + 300 мВт Попередній запис до 10 секунд | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). 2. Лист або довідка в довільній формі від авторизованого виробником представника в Україні , запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера. |
|  | Студійний мікрофон Shure SM7B, або еквівалент | Студійний мікрофон Shure SM7B, або еквівалент з такими характеристиками: Перетворення сигналу: Динамічний Спрямованість: Кардіоїда Різновид: Вокальний Застосування: Студійний Передача сигналу: Шнуровий Колір: чорний Матеріал: Метал Частотний діапазон: 50 – 20000 Гц Чутливість 60 Гц: 11 дБ; 500 Гц: 24 дБ; 1 кГц: 33 дБ Опір: 150 Ом Роз'єм: XLR Гарантія не менше 24 місяців | 2 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). |
|  | Тримач мікрофонний (пантограф) Rode PSA1, або еквівалент | Тримач мікрофонний Rode PSA1, або еквівалент з такими характеристиками: Можливість обертати на 360° мікрофон вагою до 1.1 кг. горизонтальна довжина до 820 мм вертикальна довжина до 840 мм із наскрізним та затискним кріпленням, підходить для поверхонь до 55 мм товщиною (затискач) та до 70 мм (гвинт). | 2 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). |
|  | Студійні навушники Sony MDR-7506, або еквівалент | Навушники студійні закритого типу з такими характеристиками: Тип конструкції: повно розмірні закриті; Тип драйвера: динамічний (40 мм); Опір: 63 Ом; Чутливість: 106 дБ; Частотний діапазон: 10 - 20000 Гц; Кабель: незнімний, кручений (довжина до 3 м); Штекер: позолочений прямий, 3,5 мм (перехідник на 6,3 мм в комплекті); в комплекті захисна сумка для перенесення | 3 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). |
|  | Інформаційний монітор | Інформаційний монітор з такими характеристиками: Розмір екрану не менше 49 дюймів (124,5 мм) Технологія екрану: IPS Тип підсвічування: Пряма світлодіодна (Direct LED) Співвідношення сторін: 16 : 9 Власна роздільна здатність: не менше 1920 x 1080 (FHD) Частота оновлення: 60 Гц яскравість (стандартна, кд/м²): не менше 500 Коефіцієнт статичної контрастності: не менше 1000:1 Коефіцієнт динамічної контрастності: не менше 500 000:1 Глибина кольору: 10 біт, 1,07 млрд. кольорів Кут огляду (Г x В): не менше 178 x 178 Час оновлення: не більше 8 мс Обробка поверхні (затемнення): 3 % Термін роботи (стандартний): не менше 60 000 ч Орієнтація: Альбомна / Портретна Входи: HDMI(2), DP, DVI-D, аудіо, RS232C, RJ45(LAN), ІЧ, USB 2.0 тип A Стандарт захисту цифрового контенту (HDCP) HDCP1.4 (вхід: HDMI,DVI-D), HDCP1.3 (вхід: DP) Виходи: DP, аудіо, RS232C Зовнішнє управління: Вхід/вихід RS232C, вхід RJ45 (LAN), ІЧ-вхід Розмір монітора (Ш × В × Г): 1077,6 x 607,8 x 89,7 мм Ширина рамки: не більше 2,25 мм (зверху зліва), 1,25 мм (знизу, праворуч) Джерело живлення: 100–240 В змінного струму 50/60 Гц У комплекті має бути мобільна стійка для підлоги, на коліщатках | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Копію чинної на дату подання пропозиції декларації про відповідність технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні. 2. Копію чинної на дату подання пропозиції декларації про відповідність регламенту низьковольтного електричного обладнання. 3. Копію чинної на дату подання пропозиції декларації про відповідність технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання. 4. Детальний технічний опис монітора (назва виробника, модель, артикул). 5. Авторизаційний лист (або лист про повноваження) від виробника моніторів або їх офіційного постачальника в Україні запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера виробника (у довільній формі). |
|  | Студійне світло, гнучка світлодіодна панель S-2610 SMD LED 100W, або еквівалент | Технічні характеристики Освітленість на 1 метрі: не менше 2400 Lux Кількість елементів випромінювання: не менше 504 поверхневих LED Температура кольору: змінна 3000-5600K° Управління світловим потоком: 0-100% Кут світлового потоку: 10 º-360 º Чистота кольору CRI: 97 Чистота кольору TLCI: 97 Акумуляторна площадка: V-mount Управління: на виносному блоці, який має 4 бездротові канали (A, B, C, D). Загальні характеристики: Вимоги до електроживлення: зовнішнє живлення від блоку керування Потужність: 100 Вт Розміри: 600×460×10 мм Вага: 0.46 кг Вага комплекту: 1,39 кг Комплект поставки Світильник: 1 шт Розсіювач: 1 шт Блок керування: 1 шт Блок живлення: 1 шт Транспортний кофр: 1 шт Обов’язкове керування групами по радіоканалу | 2 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). 2. Лист або довідка в довільній формі від авторизованого виробником представника в Україні , запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера. |
|  | Студійне світло, гнучка світлодіодна панель S-2630 SMD LED 150W, або еквівалент | Технічні характеристики Освітленість на 1 метрі: не менше 3900 Lux Кількість елементів випромінювання: не менше 756 поверхневих LED Температура кольору: змінна 3000-5600K° Управління світловим потоком: 0-100% Кут світлового потоку: 10 º-360 º Чистота кольору CRI: 97 Чистота кольору TLCI: 97 Акумуляторна площадка: V-mount Управління: на виносному блоці, який має 4 бездротові канали (A, B, C, D). загальні характеристики Вимоги до електроживлення: зовнішнє живлення від блоку керування Потужність: 150 Вт Розміри: 600×600×10 мм Вага: 0.7 кг Вага комплекту: 2,64 кг Комплект поставки Світильник: 1 шт Кронштейн Х-подібний: 1 шт. Блок керування: 1 шт Знімна антена: 1 шт Блок живлення: 1 шт Транспортний кофр: 1 шт Обов’язкове керування групами по радіоканалу | 2 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). 2. Лист або довідка в довільній формі від авторизованого виробником представника в Україні , запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера. |
|  | Студійне світло, софтбокс LA-B610, або еквівалент | Софтбокс в комплекті зі стільниками для світлодіодної панелі S-2610 SMD LED 100W, або еквівалент, призначений для отримання м'якого, рівномірного заповнювального світла і при необхідності перетворення розсіяного світла в спрямований шляхом встановлення сот, які кріпляться перед світильником на софтбокс за допомогою липучки. Матеріал – тканина Колір – чорний Тип кріплення – Липучка Властивості Можна прати, або чистити миючими засобами | 2 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). 2. Лист або довідка в довільній формі від авторизованого виробником представника в Україні , запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера. |
|  | Студійне світло, софтбокс LA-B630, або еквівалент | Софтбокс в комплекті зі стільниками для світлодіодної панелі S-2630 SMD LED 150W, або еквівалент, призначений для отримання м'якого, рівномірного заповнювального світла і при необхідності перетворення розсіяного світла в спрямований шляхом встановлення сот, які кріпляться перед світильником на софтбокс за допомогою липучки. Матеріал – тканина Колір – чорний Тип кріплення – Липучка Властивості Можна прати, або чистити миючими засобами | 2 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1. Детальний технічний опис (назва виробника, модель, артикул). 2. Лист або довідка в довільній формі від авторизованого виробником представника в Україні , запропонованого Учасником обладнання для даної закупівлі із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера. |
|  | Подовжувач 4м для світлодіодної панелі S-2610 SMD LED 100W, або еквівалент | Подовжувач для блоку управління гнучкої світлодіодної панелі S-2610 SMD LED 100W, або еквівалент, довжиною 4 м | 1 |  |
|  | Подовжувач 4м для світлодіодної панелі S-2630 SMD LED 150W, або еквівалент | Подовжувач для блоку управління гнучкої світлодіодної панелі S-2630 SMD LED 150W, або еквівалент, довжиною 4 м | 1 |  |
|  | Система кріплення до стелі освітлювального обладнання | Система кріплення до стелі освітлювального обладнання, для приміщення довжиною 6,1 м та шириною 4,9м. Має у складі кріплення для 10 світлових пристроів. Окрім того повинна мати можливість кріплення наявного вже освітлювального обладнання як по вазі, так і по електроживленню. В систему входить повний комлект силової кабельної траси з автоматичними вимикачами, розетками і таке інше. Страхувальні троси для всіх освітлювальних приладів у комплекті. | 1 |  |
|  | Звукоізольована дикторська кабіна на 2 диктора - комплект | Окрема звукоізольована дикторська кабіна на 2 диктора. Кабіна повинна складатися з 4 стін стелі та підлоги. Розміри кабіни (Ш x Г x В) - не менше 2,2m x 2,0m x 2,4m; Кожна сторона повинна мати шари різної густини, задля ізоляції акустичного шуму в діапазоні 120 Гц — 43 дБ., 500 Гц – 47 дБ., 1000 Гц – 53 дБ., 2000 Гц – 70 дБ., 4000 Гц – 75 дБ. Загальна ступінь звукоізоляції не менше – 59 дБ. Мають бути вхідні двері та вікно. Освітлення та кабельна траса в комплекті. | 1 |  |
|  | Меблі спеціалізовані | Комплект спеціалізованих меблів для встановлення відео та аудіо обладнання. Робочий стіл оператора відповідно до малюнку (Мал.1) – 1 шт (Мал.1) Верхня робоча поверхня (стільниця) робочого столу повинна бути виготовлена з ламінованого ДСП кольору світлий бук, товщиною не менше 32 мм; торець поверхні оздоблений крайкою шириною не менше 32 мм та товщиною не менше 2 мм. Всі інші деталі виготовлені з ламінованого ДСП кольору світлий бук, товщиною не менше 16 мм; торець панелей оздоблений крайкою шириною не менше 16 мм та товщиною 0,6 мм. | 1 | Для підтвердження відповідності товару вимогам Учасник повинен надати в складі пропозиції: 1.Копію чинного на дату подання пропозиції висновку Державної санітарно – епідеміологічної експертизи на меблі. 2. Детальний технічний опис меблів (назва виробника, модель, артикул). |
|  | Декорації для студії в комплекті | Декорації для студії в комплекті. Мають задовольняти вимоги до зйомочного процесу у студії. Комплект повинен мати набір елементів для трьох варіантів зйомок. Перший для розмовного запису в форматі «підкаст» не менше ніж на три персони. Другий на 2 людини в форматі інтерв’ю. Третій має містити стійку для запису офіційних звернень. Всі декоративні елементи в комплекті. | 1 |  |
|  | Комплект карниза зеленого і чорного фона | Комплект трирядового карниза для зеленого і чорного фона. У складі чорна та зелена штора. Комплект повинен бути закріплений в студії. Розмір зеленої штори не менше ніж 3 на 6 метрів; Має бути окремий підлоговий зелений фон для відеоз'омки в повний зріст. Чорна штора не менше 10 метрів довжиною та 3 висотою. Матеріал чорної штори повинен мати звуко поглинаючі властивості та мати густину не менше 205 г/м2 | 1 |  |
|  | Комплект коммутаційних кабелів | Комплект комутаційних кабелів для підключення відео обладнання, звукового обладнання, світла, підключення пристроїв між собою, та до електромережі, а також до підключення вже існуючого обладнання. | 1 |  |

Доставку, інсталяційні роботи по встановленню, підключенню, та налаштуванню відео, аудіо та світлового обладнання, спеціалізованих меблів, декорацій, звукоізольованої дикторської кабіни, фонів здійснює постачальник за власний рахунок.

Усі посилання на конкретну торгівельну марку/фірму, конструкцію або тип, на виробника вважати у редакції з виразом «або еквівалент з технічними та якісними характеристиками не гірше ніж вказана».

*У складі пропозиції, учасник повинен надати згоду з умовами та вимогами, які визначені у цій технічній специфікації та гарантування їх виконання у вигляді підписаної технічної специфікації (Додаток 2) завірений підписом та печаткою (у разі наявності).

ДОДАТОК 3

до тендерної документації

Проект договору про закупівлю

ДОГОВІР № ___

про закупівлю товару код ЄЗС ДК 021:2015 _________ - ____________ (____________)

м. Київ								            “ ___” _________ 2023 р.

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Замовник), в особі начальника Військового інституту _____________, що діє на підставі Положення про Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка з однієї сторони і __________ (далі – Постачальник), що діє на підставі ___________ з іншої сторони, разом "Сторони", а окремо “Сторона”, уклали цей Договір про таке:

І. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов’язується у 2023 році поставити Замовникові ___________ (далі – Товар), згідно специфікації (Додаток № 1 до Договору, який є невід’ємною частиною Договору), а Замовник прийняти та оплатити Товар в кількості, у строки і виключно за цінами згідно з положеннями цього Договору.

1.2. Предметом Договору є Товар  код згідно ЄЗС ДК 021:2015 ________, його кількість та ціна визначаються специфікацією (Додаток № 1 до Договору, який є невід’ємною частиною Договору), комплектом поставки (Додаток № 2 до Договору, який є невід’ємною частиною Договору), які є невід’ємними його частинами.

1.3. Обсяги закупівлі Товару, що є предметом Договору, можуть бути зменшені в  залежності  від реального фінансування видатків та потреб Замовника.

ІІ. Якість товарів

2.1. Постачальник зобов’язується забезпечити належну якість Товарів, які поставляються за цим Договором.

2.2. При виявленні Замовником невідповідності якості Товару, який приймається, Постачальник за свій рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів здійснює допоставку Товару належної кількості та якості.

2.3 Товар повинен бути новим, та таким, що не був в експлуатації.

Поставлений Товар повинен мати маркування відповідно до облікових документів.

2.4. Гарантії виконання зобов’язань, зазначених у цьому договорі забезпечуються відповідно до чинного законодавства.

ІІІ. Ціна договору

3.1. Ціна Договору, що підлягає оплаті становить: ________ (________) гривень __ копійок, в тому числі податок на додану вартість _ (___) гривень __ копійок.

3.2. Усі розрахунки за Договором здійснюються в національній валюті України - гривні.

3.3. Ціна  Договору  може  бути  зменшена  за  взаємною  згодою Сторін.

ІV. Порядок здійснення оплати

4.1 Розрахунки за фактично поставлені та належним чином прийняті Товари проводяться у безготівковій формі  шляхом оплати Замовником на розрахунковий рахунок Постачальника, на підставі даного Договору, накладної на Товар протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати отримання Товару Замовником (за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків).

4.2. Накладна оформляється на кількість Товару, яка зазначається у специфікації, що додається до цього Договору у Додатку № 1 і є його невід’ємною частиною.

4.3. Замовник має право відмовитися повністю, або частково від оплати товару у випадках передбачених чинним законодавством.

V. Поставка товарів

5.1. Термін поставки Товару - протягом 14 робочих днів від дати підписання Договору про закупівлю, за окремою вимогою-заявкою (на певний товар) Замовника протягом 2 днів з дати підписання цього Договору обома Сторонами.

Право власності на Товар переходить до Замовника в момент передачі Товару  Постачальником.

5.2. В разі поставки неякісного Товару Постачальник зобов’язується за власний рахунок замінити його на продукцію належної якості протягом 3 (трьох) робочих днів.

5.3. Транспортування, монтаж, введення в експлуатацію виконується Постачальником за його рахунок. Місце поставки Товарів: 03189, м. Київ, вул. Юлії Здановської, 81.

VІ. Права та обов’язки сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені Товари (за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків) протягом 20 (двадцяти) робочих днів  з дати отримання Товару.

6.1.2. Прийняти поставлені Товари згідно з належним чином оформленої накладної.

6.1.3. Виконувати інші обов’язки, які передбачені умовами  Договору.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. В повному обсязі відмовитись від Договору у разі невиконання обов’язків Постачальником, повідомивши про це його листом або телеграмою, або засобами факсимільного зв’язку, або електронною поштою, або повідомленням через інші засоби зв’язку (зокрема мобільного);

6.2.2. Контролювати поставку Товарів у строки, встановлені Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків, шляхом внесення Сторонами відповідних змін до Договору;

6.2.4. Повернути накладну на Товар Постачальнику без здійснення оплати у разі її неналежного оформлення (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. В повному обсязі відмовитись від Договору у разі якщо йому стало відомо, що на Постачальника поширюються/почали поширюватись заборони передбачені пунктом 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (далі – Постанова № 1178).

6.3.    Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товарів у строки, встановлені Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІ Договору;

6.3.3. Забезпечити відповідальне збереження Товару до передачі Товару Замовнику.

6.3.4. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості Товару (в разі виникнення розбіжностей щодо якості та кількості Товару).

6.3.5. Нести всі ризики, яких може зазнати Товар до моменту його належної передачі та прийняття Замовником.

6.3.6. Забезпечити Товар експлуатаційною документацією (паспорт або формуляр, гарантійні талони). Експлуатаційна документація повинна бути належно заповнена, мати печатку постачальника, підписи відповідальних осіб.

6.3.7. Виконувати інші обов’язки, які передбачені умовами  Договору.

6.4.    Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

6.5. Постачальник підтверджує та гарантує, що не підпадає під заборони встановлені  пунктом 2 Постанова № 1178. У випадку, якщо після підписання даного Договору, на Постачальника почнуть поширюватись заборони передбачені пунктом 2 Постанови № 1178, Постачальник зобов’язується повідомити про це Замовника впродовж одного календарного дня.

VІІ. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі Товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (штраф, пеня) у розмірах передбачених пунктом 7.3. Договору.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.3.1. За порушення строків виконання зобов’язань згідно Договору Постачальник сплачує  пеню в розмірі 0,1 % відсотка вартості Товарів з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення поставки Товару, але не нижче облікової ставки НБУ, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.

7.3.2 За порушення умов зобов’язання щодо якості Товару стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних Товарів.

Витрати по заміні недоброякісних Товарів відносяться на рахунок Постачальника.

Постачальник зобов’язується замінити такий Товар за свій рахунок протягом 1 доби на Товар належної якості.

7.3.3. Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням обов’язків не звільняють Сторони від виконання зобов’язань за Договором в натурі, крім випадків передбачених законодавством України та цим Договором.

7.3.4. Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню Замовником за несвоєчасність грошових розрахунків не може бути більшим за суму заборгованості скоригованої на офіційний індекс інфляції за відповідний період (час прострочення).

Відповідно до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України та ч.6 ст.231 Господарського кодексу України Сторони встановили інший розмір процентів 0 (нуль) процентів.

VІІІ. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, введення надзвичайного стану).

Зміна кон’юнктури ринку грошових ресурсів України, а саме: зміна курсу іноземної валюти, зміна курсу національної валюти України, зміна облікової ставки НБУ та інші не вважаються обставинами непереборної сили та не звільняють сторони від відповідальності за невиконання зобов’язань.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-Промисловою палатою України або органом виконавчої влади за місцем виникнення вищезазначених обставин.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати Договір.

Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов’язків за Договором, якщо доведуть, що воно було викликане перешкодою поза їх контролем, якому навіть уважна Сторона не могла б запобігти, і виникло після укладення Договору.

8.5. Оскільки оплата за товар здійснюється за рахунок коштів, які визначаються Кабінетом Міністрів України на забезпечення Збройних Сил України, то у разі несвоєчасного або неповного виділення коштів на відповідне забезпечення Замовник не розглядає, а Постачальник не висуває претензії та позови, які пов’язані з цими обставинами.

8.6. Підставою для підтвердження несвоєчасного чи неповного фінансування відповідних потреб Збройних Сил України слугує довідка Департаменту фінансів Міністерства оборони України, яка надається на запит Постачальника Замовником.

ІХ. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

Х. Строк дії Договору

10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині гарантійних зобов'язань - до повного їх виконання.

10.2. Договір укладається і підписується у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ХІ. Інші умови

11.1. Сторони домовилися, що у разі порушення Постачальником, порядку постачання Товарів, термінів та строків, при зміні Постачальником в односторонньому порядку умов Договору, Замовник, в односторонньому порядку, має право:

відмовитися від прийняття подальшого виконання зобов’язань Постачальником за Договором;

відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з Постачальником.

11.2. Жодна з Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором – іншій особі без згоди на це іншої сторони.

11.3. Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до  Постанови № 1178, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами.

11.4. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди другої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін Договору.

ХІІ. Гарантійний строк

12. Умови гарантійного обслуговування: термін гарантійного обслуговування складає      12 місяців з моменту підписання Сторонами накладної на Товар. Форма подання заявки на гарантійне обслуговування: рекомендований лист на адресу Постачальника. Термін подання заявки на гарантійне обслуговування 3 робочі дні з моменту виявлення недоліків (дефектів). Термін усунення виявлених недоліків (дефектів) складає 14 (чотирнадцять) календарних днів. Заміну неякісних (дефектних Товарів, що вийшли з ладу до закінчення гарантійного терміну, здійснює Постачальник своїми силами та за свій за рахунок протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання письмового повідомлення від Замовника встановленим порядком. Гарантійний термін зберігання та експлуатації має відповідати визначеним термінам.

ХІІІ. Додатки до Договору

13.1.    Невід’ємною частиною Договору є:

13.1.1. Специфікація (Додаток № 1) на 1 арк.

13.1.2. Комплект поставки (Додаток № 2) на 1 арк.

ХІV. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

14.1. Виконавець: _________________

14.2. Замовник: __________________.

| Постачальник: | Замовник: |
| --- | --- |
| _______________ ______________ | Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка _____________ |
| МП | МП |

____._________.2023				____.________.2023

ДОДАТОК №1

до договору № ___

від __  _______ 2023 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № | Найменування товару | Од. | Кількість | ціна з ПДВ | сума з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом з ПДВ |  |
|  |  |  |  |  | ПДВ |  |
| Постачальник: | Замовник: |

ДОДАТОК №2

до договору № ___

від __  _______ 2023 р.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| № | Найменування товару | Од. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| Постачальник: | Замовник: |

ДОДАТОК 4

до тендерної документації

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, _________________________________(назва Учасника), надаємо свою  пропозицію щодо участі у процедурі закупівлі товару:  код згідно ЄЗС ДК-021-2015 – _______ – __________, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши Тендерну документацію маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за наступними цінами:

| № з/п | Найменування | Виробник (назва країни та назва суб’єкта господарювання, який здійснює виробництво запропонованого товару) | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн., з ПДВ* | Сума, грн., з ПДВ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Загальна вартість без ПДВ: |  |
| крім того ПДВ: |  |
| Загальна вартість з ПДВ*: |  |