Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДК 021:2015 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (поточний ремонт та технічне обслуговування  гамма-терапевтичного апарату  Cobalt-60F)

Перелік послуг на проведення технічного обслуговування гамма-терапевтичного апарату Cobalt-60F (4 рази на рік):

- Перевірка заземлення приборів та пристроїв.

- Перевірка роботи схеми захисту та блокування.

- Перевірка працездатності дисплею.

- Проведення технічного обслуговування придбаних приборів та пристроїв, що входять до складу комплексу, згідно діючих інструкцій на них.

- Перевірка вимірювання похибки у відтворенні параметрів.

- Перевірка роботи кінцевих обмежувачів.

- Перевірка якості налагодження лазерних центраторів.

- Перевірка правильності показників даль номеру оптичного.

- Перевірка технічного стану колекторів електродвигунів, контакторів, автоматичних вимикачів, реле, магнітних пускачів та контактів роз’ємів, приборів, блоків, протирання контактів етиловим спиртом.

- Перевірка опору ізоляції ланцюга живлення.

- Перевірка технічного стану механічних приводів та механізмів приборів, заміна та доливання змазки.

- Огляд гнучких кабелів та джгутів.

- Демонстрація функціональної працездатності всіх перевірених елементів обладнання обслуговуючому персоналу.

.

1. Учасник у складі пропозиції надає документ, що підтверджує право займатись відповідною діяльністю (у разі наявності: або копію ліцензії, або копію свідоцтва тощо) або лист пояснення про не надання такого документу згідно чинного законодавства.

Примітка:у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".