Додаток 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ  (ВИМОГИ)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація)

### Сміттєвоз із заднім завантаженням СМБ на базі MAN TGM 18.290 4х4 (або еквівалент)  (ДК 021:2015 код 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби –34144510-6 - Сміттєвози )

### Найменування предмета закупівлі: Сміттєвоз із заднім завантаженням СМБ на базі MAN TGM 18.290 4х4 (або еквівалент)  (ДК 021:2015 код 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби -34144510-6 - Сміттєвози).

- Місце поставки: 82660, Україна, Львівська область, Стрийський район, смт. Славське, вул. Устияновича,65Б.

- Кількість товару: 1 шт.

- 4.Оплата за поставлений товар: Оплата здійснюється за фактично поставлений товар протягом 30 банківських днів з моменту підписання Сторонами накладної (видаткової накладної) на переданий у власність товар. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки здійснюються протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання коштів на  бюджетні рахунки покупця.

- Строк поставки товарів: 30.06.2024 р.

- Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

- Поставка товару повинна супроводжуватися видатковою накладною, супутньою документацією виробника (настанова щодо експлуатування, сервісна книжка тощо).

- Доставка товару здійснюється за рахунок Учасника за вказаною Замовником адресу.

- Запропонований товар повинен відповідати технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, встановленим Замовником в таблиці 1 та таблиці 2 Додатку №3 до тендерної документації або мати кращі характеристики

- Якість товару повинна відповідати державним стандартам та/або технічним умовам, тощо для товарів даного типу. Товар, повинен бути технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні

- Пропонований товар повинен бути новим (2024 року виробництва) та таким, що раніше не експлуатувався і не використовувався на виставках, в тому числі у якості демонстраційного експонату, та умови його зберігання не були порушені, повинен бути в стандартному заводському виконанні, справним, готовим до експлуатації.

- Ціна пропозиції вказується виходячи з кількості по кожному найменуванню, кількості найменувань в цілому та з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування запропонованого товару за адресою замовника, страхування (у разі потреби), сплату митних тарифів,  усіх інших витрат, та відповідно до цін, діючих на ринку на дані товари, та визначається у національній валюті України.

- Постачальник повинен буде здійснити за власний рахунок транспортування запропонованого товару за адресою замовника.

- При виявленні Замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен їх усунити за власний рахунок.

- Гарантійний лист про те, що у разі, якщо товар, який представляється учасником на торги, не відповідає технічним вимогам замовника, а також у разі надання учасником документу, що містить не повну, не точну та/або недостовірну інформацію щодо відповідності вимогам замовника, тендерна пропозиція такого учасника буде відхилена

І. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Запропонований Учасником сміттєвоз  повинен мати наступні (або кращі) якісні та технічні характеристики , а саме:

Таблиця 1

| № з/п | Вимоги замовника | Відповідність (Зазначити так/ні або значення) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 Загальні положення |
| 1.1 | Обсяг закупівлі – 1 од. |  |
| 1.2 | Сміттєвоз із заднім завантаженням призначений для механізованого завантаження з контейнерів в кузов сміттєвоза твердих побутових відходів, їх ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації. |  |

Таблиця 2

| 2. Технічні параметри (Технічні характеристики, які вимагаються Замовником) | Технічні характеристики, які пропонуються Учасником* (Зазначити так/ні або значення) |
| --- | --- |
| 2.1 | Колісна формула (задня вісь спарені колеса) | 4х4 |  |
| 2.2 | Номінальна потужність двигуна, кВт. не менше | 210 |  |
| 2.3 | Тип двигуна | Дизельний |  |
| 2.4 | Норма екологічності двигуна, не гірше | (Евро-5) |  |
| 2.5 | Загальна вага автомобіля, кг | 18 000-19000 |  |
| 2.6 | Максимальна маса, що припадає на передню вісь транспортного засобу, кг не менше | 7500 |  |
| 2.7 | Максимальна маса, що припадає на задню вісь транспортного засобу, кг не менше | 11500 |  |
| 2.8 | Вантажопідйомність шасі, кг не менше | 12000 |  |
| 2.9 | Колісна база в межах, мм | 3600-3800 |  |
| 2.10 | Тип кабіни | Без капотна, три місця, |  |
| 2.11 | Комплектація | Кондиціонер, Круїз контроль, Пневматичне сидіння водія, Радіоприймач Дзеркала заднього виду з підігрівом, Електричний привід склопідіймачів, Рульова колонка регульована за нахилом та вильотом, Підніжка з антиковзким покриттям, центральний замок, два ключі від замка, денні ходові вогні |  |
| 2.12 | Коробка передач | Автоматична, 8 ступенева |  |
| 2.13 | Гальмівна система | пневматична, з ABS,AMS,EBS |  |
| 2.14 | Системи безпеки руху | ESP,ASR,FGR |  |
| 2.15 | Розмір шин не менше | 255/70 R22.5 |  |
| 2.16 | Паливний бак, л не менше | 150 |  |
| 2.17 | Бак для AdBlue, л не менше | 35 |  |
| 2.18 | Максимальна швидкість км/год., не менше | 90 |  |
| 2.19 | Шини не менші ніж | 315/80R22,5 |  |
| 2.20 | Ущільнювач сміття повинен складатися з наступних частин: | - корпус кузова, встановлений на транспортному засобі, - приймальний бункер з механізмом стиснення та завантаження, - виштовхуюча плита стиснення та завантаження |  |
| 2.21 | Об'єм бункера, не менше | 12 куб м |  |
| 2.22 | Об'єм приймального бункера, не менше | 1,5 куб м |  |
| 2.23 | Ступінь стиснення, не гірше | 1:6 |  |
| 2.24 | Підлога бункера виконана: | лист сталі Hardox 450 (або еквівалент), товщиною не менше 5 мм |  |
| 2.25 | Бічні стінки бункера виготовлені | лист сталі S355J2C+N (або еквівалент), товщиною не менше 4 мм. |  |
| 2.26 | Підлога, стеля і бічні стінки повинні бути зміцнені профілем |  |
| 2.27 | Базові траверси повинні бути з'єднані з підрамником кузова для підтримки опорної плити. |  |
| 2.28 | Основний кузов повинен бути з’єднаний із шасі транспортного засобу відповідною технологією та гнучким монтажним обладнанням, щоб не спричиняти скручення чи інших навантажень на шасі. |  |
| 2.29 | У передній частині корпусу повинен бути резервуар для брудної води та зливний шланг. |  |
| 2.30 | Приймальний бункер повинен бути з'єднаний з кузовом за допомогою задніх верхніх петель і відкриватися вгору за допомогою гідроциліндрів з автоматичним блокуванням |  |
| 2.31 | Щоб забезпечити захист від протікання, між приймальним бункером та кузовом повинен бути встановлений гумовий ущільнювач, який повинен мати високу стійкість до кислот і легко змінюватися |  |
| 2.32 | Сміття, що завантажується в приймальний бункер, повинно ущільнюватися за допомогою компресійного механізму |  |
| 2.33 | Механізм ущільнення повинен складатися з несучих салазок, що лінійно рухаються в рейках з боків приймального бункера, і лопасті, що радіально рухаються на кінці салазок. За допомогою цього радіального руху гідравлічна плита повинна згрібати сміття в завантажувальному бункері |  |
| 2.34 | Для безпечної роботи під час технічного обслуговування між приймальним бункером та кузовом повинна бути планка безпеки |  |
| 2.35 | Під приймальним бункером повинен бути резервуар для брудної води |  |
| 2.36 | Виштовхувальна плита повинна бути стійка до кислот і зносу та легко монтуватися за допомогою поліамідних башмаків |  |
| 2.37 | Виштовхувальна плита повинна рухатися за допомогою телескопічного циліндра подвійної дії, яка зазвичай знаходиться в задній частині кузова, коли він порожній, і автоматично переміщується вперед за допомогою пілотного клапана керування, на яку впливає плита стиснення сміття. Ступінь стиснення повинна досягати вищого рівня за допомогою цієї технології |  |
| 2.38 | Башмаки ковзання повинні бути виготовлені зі зносостійкої гуми високої щільності спеціального типу. |  |
| 2.39 | Гідравлічна потужність повинна забезпечуватися за допомогою гідравлічного насоса, який повинен приводитися в рух від ВВП, встановленого на коробці передач автомобіля. ВВП (відбір потужності) повинен управлятися всередині кабіни |  |
| 2.40 | Відкривання та закривання приймального бункера, а також переміщення виштовхувальної плити вперед і назад повинно контролюватися вручну за допомогою зворотнього клапана, встановленого в передній частині кузова |  |
| 2.41 | Обладнання з гідравлічним керуванням повинно забезпечувати можливість піднімання та розвантаження до приймального бункера сміттєвих баків (ємністю 120 л, 240 л і 1100 л), які відповідають стандартам DIN |  |
| 2.42 | Вивантаження сміття повинно здійснюватися за допомогою виштовхувальної плити після відкриття приймального бункера |  |
| 2.43 | Обладнання сміттєвоза повинно мати: Механізм завантаження контейнера Запобіжник приймального бункеру Задню фара для нічних операцій Сигнал попередження водія Сходинки та тримачі безпеки Накладки на бічні стінки приймального бункеру Резервуари для брудної води розташовані в передній частині кузова та в приймальному бункері Камера заднього огляду Система блокування роботи приймального бункера під час перебування оператора на допоміжній сходинці Світлодіодний маячок Машинний дорожній комплект (Запасне колесо, домкрат, набір інструментів, знак аварійної зупинки) |  |
| 2.44 | Кнопка на бункері сміттєвоза для зв’язку з водієм |  |
| 2.45 | Не менше двох кнопок аварійної зупинки на бункері сміттєвоза |  |
| 2.46 | Активація кнопок керування задньою кришкою на бункері сміттєвоза додатковою кнопкою |  |
| 2.47 | Гідравлічний насос іноземного виробництва |  |
| 2.48 | Рукава високого тиску повинні витримувати тиск не менше ніж 275 BAR |  |
| 2.49 | Наявність технологічного люка для обслуговування циліндра плити що пресує. |  |
| 3. Організаційні положення |  |
| 3.1 | Гарантійні зобов’язання на шасі не менше 12 місяці/або 20000 км пробігу |  |  |
| 3.2 | Гарантійні зобов’язання на обладнання не менше 12 місяців |  |  |

ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОГО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПОВИННА БУТИ ПІДТВЕРДЖЕНА:

- технічним описом товару, який Учасник пропонує, у вигляді заповненої таблиці 1 та таблиці 2 Додатку 2 до тендерної документації;

- скан-копією з оригіналу або копії сертифікату, чинного на дату розкриття пропозицій та виданого на ім’я учасника (або заводу-виробника сміттєвоза), про відповідність вимогам ISO 9001:2015;

- скан-копією свідоцтва, виданого на ім’я заводу-виробника сміттєвоза, про присвоєння Міжнародного ідентифікаційного коду (WMI) виробника колісних транспортних засобів та символів міжнародного ідентифікаційного номера (VIN) колісних транспортних засобів

- підтвердження поставки товару в строки, визначені тендерною документацією (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договору) скан-копією листа від заводу-виробника сміттєвозів

- підтвердження поставки товару в строки, визначені тендерною документацією (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договорів) – скан-копією листа від заводу-виробника шасі або офіційного дистриб’ютора заводу-виробника в Україні (у випадку надання скан-копії листа від офіційного дистриб’ютора заводу виробника шасі в Україні, додатково надати скан-копію листа з підтвердженням поставки від заводу-виробника в адресу офіційного дистриб’ютора) у разі якщо таке шасі не виробляється в Україні

- скан-копією з титульної сторінки ТУ на виробництво пропонованого сміттєвозу з відміткою ДП «Укрметртестстандарт»

7) учасник забезпечує передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію та  навчання обслуговуючого персоналу за місцем знаходженням Замовника (вартість цих послуг враховується в ціну пропозиції учасника).

8) Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 20 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 681.

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати фактичну калькуляцію собівартості товару від виробника, щодо ступеню локалізації виробництва (не менше 20% на 2024 рік) та довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, номера ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель.

У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 20 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.

Учасник у складі тендерної пропозиції надає:

- сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності, виданий виробнику товару.

-  сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, надається учасником на фірмовому бланку, з обов’язковим заповненням полів, які цього потребують, та наведенням технічних характеристик, притаманних запропонованому предмету закупівлі. Переобладнані моделі Замовником не розглядаються, лише машини у стандартному заводському виконанні.

З метою перевірки відповідності учасника вимогам тендерної документації, замовник має право самостійно перевірити відповідність документів або інформації, установленим вимогам (у т.ч. на офіційних сайтах чи в інших тендерних закупівлях, за допомогою офіційних державних реєстрів тощо), фактично обстежити запропонований учасником товар зі складанням документу довільної форми, а за потреби надсилати відповідні запити або звернення згідно пункту 42 Особливостей тощо. У разі зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника відповідно до пункту 42 Особливостей та пункту 44 Особливостей.

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, подаються або складаються учасником, повинні містити посаду, підпис, прізвище та ініціали підписанта.

При поставці товару учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику оригінал інструкції з експлуатації та повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах.

Примітка:у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент»

Еквівалентом вважається еквівалентний товар, який є за своїми описовими, кількісними, технічними та іншими характеристиками є ідентичним товару, у цьому Додатку, зокрема має ідентичні наступні характеристики (ознаками):

(a) сфера (галузь) застосування;

(b) призначення;

(c) методи/способи застосування;

(d) склад (матеріал), комплектація, фізичні характеристики, форма випуску/ пакування;

(e) шкідливі фактори та вплив на живі організми й довкілля.

Ми, (назва Учасника), уважно вивчили технічне завдання та провели, згідно зазначених обсягів товару розрахунок ціни з урахуванням усіх  витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.

Якщо під час надання товару виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.

У разі укладення Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій документації.*

| Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа | ________________________ (підпис, М.П. (у разі використання), дата) | __________________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |

* Обов’язково заповнюється учасником