# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Перевірка ефективності роботи пилогазоочисних установок, код 73110000-6 «Дослідницькі послуги» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Кількість | Кількість пилогазоочисних установок, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка ефективності роботи пилогазоочисних установок | послуга | 1 | 30 |

Опис: послуга надається з метою перевірки на відповідність фактичних параметрів роботи пилогазоочисних установок проєктним показникам.

Технічні та інші умови надання послуги

1. Послуга надається відповідно до вимог Правил технічної експлуатації установок очистки газу, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 №52, (далі – Правила).

2. Послуга надається в робочі дні: пн. - чт. з 800 до 1700, пт. з 800 до 1545.

3. Перелік пилогазоочисних установок (далі – ПГОУ) та місць (адрес) надання послуги наведено у таблиці №1.

Таблиця №1

| № з/п | Номер джерела викиду | Найменування ПГОУ | Назва забруднюючої речовини | Періодичність вимірювання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Служба колії, тунельних споруд і будівель (П) (вул. Вінстона Черчилля (Червоноткацька), 1а) |
| 1 | 109 | Циклон типу РИСИ | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил дерева) | 1 раз на рік |
| Всього по службі П: 1 джерело |
| Електродепо Оболонь (ТЧ-2) (вул. Озерна, 3) |
| 1 | 1 | Фільтр ФРП | Пил неорганічний з вмістом SiO2<20% | 1 раз на рік |
| 2 | 6 | Нестандартний Ц-500 | Пил абразивно-металевий | 1 раз на рік |
| 3 | 10 | Циклон нестандартний Ц-400 | Пил абразивно-металевий | 1 раз на рік |
| 4 | 19 | Циклон нестандартний Ц-900 | Пил неорганічний з вмістом SiO2<20% | 1 раз на рік |
| 5 | 21 | Циклон нестандартний Ц-400 | Пил абразивно-металевий | 1 раз на рік |
| 6 | 24 | Агрегат пиловловлюючий АП-900 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил металічний) | 1 раз на рік |
| 7 | 27 | Циклон ЦН-15 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил металічний) | 1 раз на рік |
| 8 | 34 | Циклон Гіпродеревпрому Ц-950 | Пил деревини | 1 раз на рік |
| 9 | 38 | Циклон нестандартний О-500 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил металічний) | 1 раз на рік |
| Всього по ТЧ-2: 9 джерел |
| Електродепо Дарниця (ТЧ-1) (вул. Вінстона Черчилля (Червоноткацька), 1а) |
| 1 | 168 | Скрубер порожнинний форсуночний нестандартний О 2276 | Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (пил неорганічний від камери продувки вагонів) | 1 раз на рік |
| 2 | 178 | Циклон нестандартний О-800 | Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (пил деревини) | 1 раз на рік |
| 3 | 183 | Індивідуальний пиловловлюючий агрегат ЗИЛ-900 | Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (пил абразивно-металевий) | 1 раз на рік |
| 4 | 184 | Циклон нестандартний О-500 | Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (пил абразивно-металевий) | 1 раз на рік |
| 5 | 185 | Циклон нестандартний О-400 | Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок(пилу абразивно-металевий) | 1 раз на рік |
| Всього по ТЧ-1: 5 джерел |
| Ескалаторна служба (ЕС) (вул. Вінстона Черчилля (Червоноткацька), 1а) |
| 1 | 138 | Циклон нестандартний 1000 | Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (пил гуми) | 1 раз на рік |
| 2 | 159 | Циклон нестандартний типу Ц-950 | Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (пил деревини) | 1 раз на рік |
| Всього по ЕС: 2 джерела |
| Вагоноремонтний завод (ВРЗ) (вул. Вифлеємська, 30) |
| 1 | 1 | Циклон нестандартний | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1 раз на рік |
| 2 | 11 | Пилоуловлювач інерційний | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1 раз на рік |
| 3 | 25 | Циклон нестандартний | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1 раз на рік |
| 4 | 27 | Гідрофільтр | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1 раз на рік |
| 5 | 43 | Фільтр тканинний ФКП | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1 раз на рік |
| 6 | 44 | Фільтр ФВГ | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1 раз на рік |
| 7 | 49 | Циклон нестандартний | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1 раз на рік |
| 8 | 50 | Циклон типу СІОТ нестандартний | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1 раз на рік |
| 9 | 53 | Димовсмоктувач – пилоуловлювач ДП-08 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1 раз на рік |
| 10 |  | Циклон нестандартний ЦН - 11 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1 раз на рік |
| 11 | 54 | Фільтр канальний ФКП | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1 раз на рік |
| 12 | 56 | Фільтр канальний ФКП 15 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1 раз на рік |
| 13 | 59 | Пилоуловлювач інерційний | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1 раз на рік |
| 14 | 60 | Пилоуловлювач інерційний | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1 раз на рік |
| Всього по ВРЗ: 13 джерел |

4. За результатами надання послуги Виконавець надає акт на кожне джерело викиду за формою, наведеною у Додатку 4 до Правил.

Примітка:

Примітка: Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних умов (технічних, якісних та інших) до надання послуги, враховується Учасником під час підготовки тендерної пропозиції, підтверджується листом-згодою та є основою під час підготовки специфікації до договору, що є його невід’ємною частиною (додатком).