Додаток 1 до тендерної документації

Технічне завдання

на закупівлю товару «код ДК 021:2015 34140000-0 – «Великовантажні мототранспортні засоби» (Сміттєвоз)

1. Загальні положення.

1.1. Сміттєвоз  із заднім завантаженням СБМ на базі IVECO ML 120EL18-E5 (або еквівалент)

1.2. Кількість – 1 од.

1.3. Строк поставки до 01.08.2023 року.

1.4. Місце поставки (передачі) товару: м. Хмельницький, вул. Князя Святослава Хороброго, 1.

1.5. Вартість доставки, транспортування, розвантаження та всі інші витрати мають здійснюватися за рахунок Постачальника.

1.6. Товар (шасі та бункер сміттєвоза) повинен бути новий, не раніше 2023  року випуску, в стандартному заводському виконанні.

1.7. Учасник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває у розшуку, під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження (цей пункт учасник підтверджує наданням гарантійного листа за підписом уповноваженої особи).

1.8. Гарантійний термін на автомобіль не менше 24 місяці або 100 000 км. пробігу (в залежності від того, що настане раніше), гарантійний термін на бункер не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі товару за Договором про закупівлю, згідно якого Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду та сервісного обслуговування.

1.9. У складі пропозиції Учасник повинен надати детальні технічні характеристики та опис техніки.

1.10. Учасник повинен надати гарантійний лист щодо строків поставки товару (в довільній формі).

2. Технічні вимоги до предмета закупівлі:

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

1. Загальні положення

| 1.1 | Обсяг закупівлі – од. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Сміттєвоз із заднім завантаженням СБМ на базі IVECO ML 120EL18-E5* (або еквівалент) повинен бути новим, в стандартному заводському виконанні, випуску не раніше 2023 року. |  |
| 1.3 | Сміттєвоз із заднім завантаженням СБМ на базі IVECO ML 120EL18-E5* (або еквівалент) призначений для механізованого завантаження з стандартних контейнерів ємністю 0,12-1,1 м 3 в кузов сміттєвоза твердих побутових відходів, їх ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації. |  |

2. Технічні параметри

| Автомобіль повинен мати: |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Тип двигуна дизельний |  |
| 2.2 | Відповідність нормам екологічності - не менше Євро-5 |  |
| 2.3 | Потужність двигуна автомобіля не менше 182 к.с. |  |
| 2.4 | Об'єм двигуна, см3 - не більше 3920 |  |
| 2.5 | Колісна формула 4х2 |  |
| 2.6 | Колісна база сміттєвоза – не більше 3690мм |  |
| 2.7 | Тип кабіни – безкапотна, шириною не більше 2295 мм., кількість місць для сидіння – не менше 3-х, сидіння на пневмо підвісці |  |
| 2.8 | Наявність: кондиціонер, центральний замок, круїз контрольБічний кронштейн запасного колеса. Коробка відбору потужності ZF NL/1C.Модуль для підключення зовнішніх пристроїв EXPANSION MODULE. Нижній захист радіатора. Металевий передній бампер |  |
| 2.9 | Вантажність шасі, не менше кг 8100 кг |  |
| 2.10 | Повна маса автомобіля, не менше 11 990 кг |  |
| 2.11 | Коробка передач повинна бути механічна |  |
| 2.12 | Кількість передач не менше 6 |  |
| 2.13 | Максимальна швидкість не менше 80 км/ч |  |
| 2.14 | Місткість основного бункеру для сміття не менше 10 куб. м. |  |
| 2.15 | Система навантаження механізована |  |
| 2.16 | Тип приводу робочих органів гідравлічний |  |
| 2.17 | Тип завантаження Заднє, під контейнер об’ємом від 0,12 до 1,1 м3 |  |
| 2.18 | Маса завантажених в кузов побутових відходів не менше 4250 кг |  |
| 2.19 | Ущільнення твердих побутових відходів повинно здійснюватись за допомогою пресувальної плити. |  |
| 2.20 | Коефіцієнт ущільнення не менше 1:6 |  |
| 2.21 | Вантажопідйомність маніпулятора не менше 700 кг |  |
| 2.22 | Маса спец обладнання не більше 4000 кг |  |
| 2.23 | Кузов являє собою зварену конструкцію. |  |
| 2.24 | Підлога основного бункеру повинна бути виготовлена з листової сталі st-52 якості з товщиною не менше 4 мм. Бічні стінки основного бункеру повинна бути виготовлена з листової сталі st-52 якості з товщиною не менше 3 мм |  |
| 2.25 | Підлога приймального бункеру повинна бути зроблена з високостійкої до зносу сталі товщиною не менше 5 мм |  |
| 2.26 | Вивантаження сміття з приймального бункера повинно здійснюватись механізовано. |  |
| 2.27 | Перевертач контейнерів забезпечує роботу з євроконтейнерами від 0,12-1,1 м3 . Ущільнення твердих побутових відходів здійснюється за допомогою пресувальної плити. Вивантаження здійснюється за допомогою виштовхувальної плити. Пульт обладнаний кнопкою аварійної зупинки механізму сміттєвозу. Управлінням підйомом – опусканням заднього борту і руху виштовхувальної плити здійснюється в ручному режимі з пульта в передній частині бункера. Для зручності роботи у нічний час встановлено додатковий фара- шукач для освітлення робочої зони. Сміттєвоз обладнаний камерою заднього виду. пластикові крила задніх коліс автомобіля з бризговиками Обладнання має: бічний захист, світлодіодний блочний маячок, підніжки для робітників |  |
| 2.28 | Автомобіль повинен бути укомплектований: запасне колесо, машинний дорожній комплект (МДК), який включає: вогнегасник порошковий, медична аптечка, знак аварійної зупинки, домкрат, набір ключів. |  |

3.Організаційні вимоги

| 3.1 | Учасник забезпечує передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника (вартість цих робіт враховується в ціну пропозиції учасника). |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Учасник повинен представити у складі конкурсної пропозиції: - копія сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) виданого виробнику; - підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені тендерною документацією (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договору) - оригінал листа від заводу-виробника сміттєвозів; - підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені тендерною документацією – оригінал листа від заводу-виробника шасі або офіційного дистриб’ютора заводу-виробника в Україні у разі якщо таке шасі не виробляється в Україні; - копію сертифікату відповідності на запропонований товар з усіма додатками (з попередніх поставок) або гарантійний лист про надання такого сертифікату під час поставки товару; - копію сертифікату відповідності на запропоноване шасі з усіма додатками (з попередніх поставок). |  |
| 3.3 | Гарантійний термін на автомобіль не менше 24 місяці або 100 000 км. пробігу (в залежності від того, що настане раніше), гарантійний термін на бункер не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі товару за Договором про закупівлю. |  |
| 3.4 | Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування техніки на протязі гарантійного терміну експлуатації. |  |
| 3.5. | Постачальник повинен представити при отриманні машини: - документи для реєстрації в органах державної реєстрації транспортних засобів |  |
| 3.6 | Всі написи на елементах керування обладнання (піктограми) повинні бути виконані на українській мові. |  |
| 3.7 | Вся технічна документація на машину повинна бути на українській мові. |  |

* З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічних характеристикам, тому  всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”. Необхідність зазначення марки виробника в технічних вимогах  пов’язана з технологічними особливостями виробничого процесу Замовника та достатнім строком експлуатації товару заявленого виробником. Крім того, техніка  повинна бути економічною, невибагливою в експлуатації та стійкою  до зовнішніх чинників зносу.

Технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими. У випадку надання учасником еквіваленту він повинен надати порівняльну таблицю запропонованого товару з товаром, який вимагається Замовником та будь-які документи які підтверджують відповідність запропонованого еквіваленту технічним характеристиками предмету закупівлі.

Інші вимоги

- Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам згідно з даною інструкцією та за формою, що наведена у  Додатку (таблиця  заповнюються учасником в стовбці «Підтвердження вимог учасником», де потрібно зазначити «Підтверджено» або «Не підтверджено»).

- Учасник торгів погоджується, що в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація, щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, його пропозиція буде відхилена.

- Якщо пропозиція торгів учасника не відповідає Технічним вимогам документації  торгів, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам документації  торгів.

- Учасник зобов’язаний при постачанні Товару надати сертифікат відповідності на автомобіль.

- Вимоги щодо локалізації

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 681.

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, номера ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=15.

У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.

Примітка: * - у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент»