Додаток 4

До тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

(технічна специфікація)

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

«Код за ДК 021:2015 – 44440000-6 – вальниці (підшипники)»

| № з/п | Найменування | Кіль-кість, шт. | Опис (каталожний номер, ДСТУ, ТУ, тощо) | Найменування, технічні характеристики запропонованого товару Учасником, ВИРОБНИК (повне найменування), торгівельна марка, КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підшипник 180306 | 30 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 26000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 14600 Н; -Торгівельна марка NTE або еквівалент: FBJ, KINEX, KG |  |
| 2 | Підшипник 306 | 12 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 27000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 15200 Н; -Торгівельна марка KINEX або еквівалент: FBJ, NTE, KG |  |
| 3 | Підшипник 310 | 10 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 61800 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 36000Н; -Торгівельна марка KINEX або еквівалент: FBJ, NTE, KG |  |
| 4 | Підшипник 6304(180304) | 6 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 15900 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 7800 Н; -Торгівельна марка NTE або еквівалент: FBJ, KINEX, KG |  |
| 5 | Підшипник 32310 (NU310M) | 5 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 88000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 52000 Н; -Торгівельна марка CT або еквівалент: NTE, KINEX , KG |  |
| 6 | Підшипник 413 | 2 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 119000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 78000 Н; -Торгівельна марка CT або еквівалент: NTE, KINEX , KG |  |
| 7 | Підшипник 312 | 3 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 81900 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 32000 Н; -Торгівельна марка NTE або еквівалент: FBJ, KINEX |  |
| 8 | Підшипник 32517(NU 2217C3) | 2 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 168000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 122000Н; -з тепловим зазором; -Торгівельна марка FAG або еквівалент: NSK, SKF |  |
| 9 | Підшипник 7612 (32312) | 10 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 216000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 178000 Н; -Торгівельна марка CT або еквівалент: NTE, KINEX , KG |  |
| 10 | Підшипник 7614 (32314) | 6 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 281000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 380000 Н; -Торгівельна марка NTE або еквівалент: FBJ, KINEX, KG |  |
| 11 | Підшипник 7615 (32315) | 4 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 160000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 212000 Н; -Торгівельна марка NTE або еквівалент: FBJ, KINEX, KG |  |
| 12 | Підшипник 7216 (30216) | 10 | -Динамічна вантажопідйомність не менше160000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 95200 Н; -Торгівельна марка: KINEX або еквівалент FBJ, NTE, KG |  |
| 13 | Підшипник 7220 (30220) | 6 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 246000Н; -Статична вантажопідйомність не менше 320000 Н; -Торгівельна марка KINEX або еквівалент: FBJ, NTE, KG |  |
| 14 | Підшипник 803750B | 2 | -Внутрішній діаметр - 105мм -Зовнішній діаметр-160 мм -Висота (ширина) у зборі -140мм -Торгівельна марка SKF або еквівалент: FAG, NSK |  |
| 15 | Підшипник 206 | 20 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 20300 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 11200 Н; -Торгівельна марка NTE або еквівалент: FBJ, KINEX, KG |  |
| 16 | Підшипник 7506 (32206) | 6 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 48800 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 57700 Н; -Торгівельна марка CT або еквівалент: NTE, KINEX , KG |  |
| 17 | Підшипник 108710 | 20 | -Внутрішній діаметр -50мм -Зовнішній діаметр - 80,5 мм -Ширина -22,8 мм -Торгівельна марка CT або еквівалент: NTE, KINEX , KG |  |
| 18 | Підшипник 7508 (32208) | 18 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 78000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 86000 Н; -Торгівельна марка CT або еквівалент: NTE, KINEX , KG |  |
| 19 | Підшипник 7610 (32310) | 8 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 172000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 212000 Н; -Торгівельна марка CT або еквівалент: NTE, KINEX , KG |  |
| 20 | Підшипник 7613(32313) | 4 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 246000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 345000 Н; -Торгівельна марка CT або еквівалент: NTE, KINEX , KG |  |
| 21 | Підшипник 32022Х (2007122) | 4 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 244000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 401000 Н; -Торгівельна марка KINEX або еквівалент: FBJ, NTE, KG |  |
| 22 | Підшипник 7611(32311) | 6 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 198000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 250000 Н; -Торгівельна марка CT або еквівалент: NTE, KINEX , KG |  |
| 23 | Підшипник 32021AX (2007121) | 4 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 248000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 335000 Н; -Торгівельна марка KOYO або еквівалент: FAG, NSK, SKF |  |
| 24 | Підшипник JM 822049/822010 | 2 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 215000Н; -Статична вантажопідйомність не менше 325000 Н; -Торгівельна марка FERSA або еквівалент: FAG, NSK |  |
| 25 | Підшипник 7520 (32220) | 4 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 319000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 440000 Н; -Торгівельна марка CT або еквівалент: NTE, KINEX , KG, SKF |  |
| 26 | Підшипник 6201 (80201) | 6 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 6800 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 3000 Н; -Торгівельна марка NTE або еквівалент: FBJ, KINEX, KG |  |
| 27 | Підшипник 1201 | 6 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 5000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 1000 Н; -Торгівельна марка KG або еквівалент: FBJ, KINEX, NTE |  |
| 28 | Підшипник 32009 (2007109) | 6 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 58000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 80000 Н; -Торгівельна марка CT або еквівалент: NTE, KINEX , KG |  |
| 29 | Підшипниковий вузол SKF BB1-7024A (65*200*68 мм) | 1 | -Динамічна вантажопідйомність не менше 111000 Н; -Статична вантажопідйомність не менше 116000 Н; -Торгівельна марка SKF -Тип кочення –кульковий - Напрям нагрузки-радіальний -Кількість доріжок кочення - одна |  |

1. Товар повинен бути новим, не раніше 2023 року виготовлення.

2. Предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачає заходи щодо захисту довкілля.

3. Учасник гарантує, що у разі визначення його переможцем процедури закупівлі, у разі укладення договору, поставка товару Замовнику відповідно до заявок Замовника, за адресою Замовника (м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 2) буде здійснювитися у присутності офіційного представника Учасника.

4. Учасник гарантує надання, при поставці партій Товару, завірених копій документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження, сертифікатів відповідності, паспортів якості (заводських посвідчень) або інших відповідних документів, передбачених законодавством для товарів даного виду.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.**

**своїм  підписом учасник підтверджує відповідність пропонованого товару всім вищезазначеним характеристикам.