##### Додаток № 2

до тендерної документації

ЛОТ 4

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Адреса отримання послуги | Назва послуги | Швидкість, Мбіт/с | Тип лінії зв’язку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Дрогобич, вул. Стрийська, 22 | Інтернет | 50 | волоконно-оптична |
| 2 | м. Самбір, вул. Степана Бандери, 4 | Інтернет | 50 | волоконно-оптична |
| 3 | м. Стрий, вул. Драгоманова, 2 | Інтернет | 50 | волоконно-оптична |
| 4 | м. Старий Самбір, вул. Данила Галицького, 4 | Інтернет | 50 | волоконно-оптична |
| 5 | м. Турка, вул. Стуса, 14 | Інтернет | 50 | волоконно-оптична |
| 6 | м. Пустомити, вул. Тараса Шевченка, 1 | Інтернет | 50 | волоконно-оптична |
| 7 | м. Старий Самбір, вул. Данила Галицького, 4 | Канал передачі даних | 100 | волоконно-оптична |
| 8 | м. Турка, вул. Стуса, 14 | Канал передачі даних | 100 | волоконно-оптична |
| 9 | м. Пустомити, вул. Тараса Шевченка, 1 | Канал передачі даних | 100 | волоконно-оптична |
| 10 | м.Стрий, вул Грабовецька, 2 | Інтернет | 50 | волоконно-оптична |
| 11 | м.Львів, вул. Вашингтона, 5 | Інтернет | 50 | волоконно-оптична |

Учасник процедури закупівлі для виконання Технічного завдання може запропонувати умови надання Послуг, які за своїми технічними та якісними характеристиками будуть не гіршими ніж вимагається Замовником.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА

- Учасник повинен забезпечити підключення до глобальної мережі Інтернет у синхронному симетричному режимі з можливістю збільшення швидкості кожного з підключень до 1 Гбіт/с за вимогою Замовника.

- Учасник повинен виконати підключення у відповідності до всіх означених технічних вимог не пізніше 15 календарних днів після укладення Договору.

- Доступ до глобальної мережі Інтернет повинен здійснюватися через власний Захищений вузол Інтернет-доступу (надалі – ЗВІД) Учасника із забезпеченням моніторингу та протидії інцидентам з інформаційної безпеки. На підтвердження наявності ЗВІД Учасник у складі тендерної пропозиції надає копію Атестату відповідності ЗВІД, зареєстрований Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, дійсний протягом всього терміну надання послуг.

- Учасник має забезпечити захист від кібер-атак засобами власних систем захисту, що розташовані на території України.

- Системи захисту від кібер-атак Учасника повинні забезпечувати наступні функції протидії кібер-загрозам:

- підсистема очищення повинна підтримувати можливість побудувати дворівневу модель захисту, дозволяючи користувачам самостійно вмикати і вимикати захист через відповідне кінцеве обладнання (CPE);

- підсистема очищення повинна використовувати поведінкові методи аналізу трафіку для блокування атак, включаючи атаки нульового дня;

- підсистема очищення повинна блокувати некоректні пакети (включно з перевіркою коректності заголовків, повноцінності фрагмента, коректності контрольної суми IP, дубліката фрагмента, довжини фрагмента, довжини пакета TCP / UDP / ICMP), коректності контрольної суми TCP / UDP, коректності TCP-прапорів) і забезпечувати статистику для відкинутих пакетів;

- підсистема очищення повинна виявляти і блокувати повільні атаки (Slowloris, Slow read і т.д.);

- підсистема очищення повинна з використовувати поведінкові методи захисту від атак на 3-м, 4-м, 5-м і 7-м рівнях моделі OSI, забезпечуючи пропуск тільки легітимного трафіку і блокування нелегітимного;

- підсистема очищення повинна виявляти і блокувати підозрілий трафік;

- підсистема очищення повинна виявляти і блокувати пульсуючі атаки, які полягають в короткочасному (кілька секунд) сплеску нелегітимного трафіку. Легітимний трафік при цьому повинен пропускатися без втрат;

- підсистема очищення повинна самостійно (без втручання оператора) виявляти і реагувати на зміну вектора атаки з часом реакції до 30 сек;

- підсистема очищення повинна обмежувати кількість одночасних TCP-з'єднань по кожному хосту;

- підсистема очищення повинна мати можливість виявляти і блокувати HTTPS атаки (або мати можливість модернізуватися до такої функціональності без заміни апаратної платформи або залучення додаткових апаратних засобів) і при цьому бути сумісна з вимогами PCI DSS;

- підсистема очищення повинна мати можливість виявляти і блокувати HTTPS page flood атаки з використанням SSL / TLS без дешифрування трафіку, використовуючи поведінкові моделі (або мати можливість модернізуватися до такої функціональності без заміни апаратної платформи або залучення додаткових апаратних засобів);

- при роботі в режимі inline підсистема очищення повинна блокувати атаки перебору піддоменів на DNS сервер, повністю пропускаючи легітимні запити і блокуючи нелегітимні;

- підсистема очищення повинна мати можливість обмежувати кількість DNS, HTTP і SIP-запитів в секунду з кожного джерела відповідно до налаштованим порогом;

- підсистема очищення повинна забезпечувати можливість конфігурувати регулярні вирази в кількості не менше 100 для відкидання певного трафіку як текстових, так і бінарних протоколів;

- підсистема очищення повинна з використовувати поведінкові методи захисту від атак на DNS, що забезпечують пропуск тільки легітимного трафіку;

- підсистема очищення повинна мати можливість здійснювати обмеження (rate limiting) трафіку по його географічним властивостями, тобто на базі країни походження трафіку;

- підсистема очищення повинна виявляти ботів, які не мають можливість розпізнавати і слідувати командам HTTP 302 redirect;

- підсистема очищення повинна виявляти ботів, які не мають можливість розпізнавати і слідувати redirect-командам, закодованим в JavaScript;

- підсистема очищення повинна мати можливість автоматично або у ручному режимі активувати нові захисні техніки за допомогою регулярного оновлення сигнатур атак, що забезпечуються дослідницької командою виробника обладнання, яка здійснює моніторинг Інтернету 24х7, ідентифікуючи найсуттєвішу і недавню активність ботнетів стратегії нападу. Підсистема аналізу ботнетів і поточних атак повинна здійснювати глобальний моніторинг Інтернет-трафіку з метою виявлення нових методів атаки і вироблення способів протидії їм;

- підсистема очищення повинна дозволяти змінювати параметри захисту під час її роботи. Такі зміни не повинні викликати переривання трафіку;

- підсистема очищення повинна мати вбудований пакетний аналізатор і декодер, який повинен бути здатний захопити не менше 50000 пакетів, відповідно фільтру, який  сконфігурований користувачем, забезпечуючи декодування для заголовків протоколів IP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, SSL / TLS, SIP та DNS. Користувач повинен мати можливість скачати PCAP файл для його подальшого аналізу;

- при історичному аналізі атак, відображених системою очищення, повинна бути можливість отримання зразка відкинутого трафіку в форматі PCAP;

- підсистема очищення повинна забезпечувати можливість агрегації інтерфейсів Ethernet з використанням стандартних протоколів LAG або навпаки, прозоро пропускати LAG PDU в залежності від налаштувань, зроблених адміністратором;

- підсистема повинна мати можливість в рамках пропозицій при необхідності надати не менше 4х10 Gbps Ethernet інтерфейсів;

- підсистема повинна мати можливість горизонтального розширення. Розширення повинно здійснюватися без заміни використовуваної апаратної платформи або віртуалізації;

- підсистема повинна підтримувати автоматичну дворівневий захист спільно з flowspec або blackhole (при перевищенні певного порогу трафік перестає проходити через систему очищення і включається flowspec або blackhole на маршрутизаторах);

- підсистема очищення повинна мати можливість інтеграції на рівні сигналізації з системами WAF;

- в системі захисту повинна бути реалізована рольова модель управління доступом (RBAC);

- підсистема очищення повинна оновлювати інформацію, що стосується джерел нещодавніх  кібер-атак, для запобігання атак зловмисників, перш ніж вони націлюються на мережу Замовника;

- рішення, що пропонується, не повинно передавати, обробляти, аналізувати або зберігати трафік Замовника  за межами України.

- Учасник повинен забезпечити резервування системи захисту від кібер-атак щляхом наявності на вузлі Учасника 2 (двох) незалежних систем захисту від різних виробників на незалежних апаратних платформах.

- Учасник має забезпечити на період дії Договору надання послуг протягом 24 годин на добу 7 днів на тиждень.

- Учасник повинен мати цілодобову службу технічної підтримки.

- Учасник має надати Замовнику контактні дані (службовий, мобільний телефон, електронна пошта, тощо) фахівців (не менше двох) відповідальних за надання послуг (у тому числі невідкладних).

- Учасник повинен мати можливість надання послуги динамічного розподілу маршрутизації з різноманітним рівнем швидкості до внутрішніх ресурсів Учасника  та світових ресурсів.

- Учасник повинен надавати цілодобовий доступ Замовнику до статистичних даних, щодо завантаження каналів Інтернет у реальному часі та за попередній період з моменту початку надання послуг.

- Учасник повинен надавати цілодобовий доступ Замовнику до статистичних даних, щодо моніторингу протидії інцидентам з інформаційної безпеки на захищеному вузлі Учасника у реальному часі та за попередній період з моменту початку надання послуг.

- Учасник гарантує максимально допустимий час простою відсутності послуг на місяць – не більше 4 годин. Час усунення пошкодження – до 8 годин.

- Учасник повинен мати можливість підтримки протоколу маршрутизації BGP.

- Учасник повинен забезпечити виділення статичної IP-адреси з блоку 256 реальних IPv4 адрес.

Уповноважена особа  Учасника           _____________________                Ініціали, прізвище

підпис

МП