Додаток 2 
до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

до предмету закупівлі:

квадрокоптер DJI Mavic 3Т (Thermal) або еквівалент

(код ДК 021:2015: 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші

літальні апарати з двигуном)

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  "або еквівалент".

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – посилання на конкретного виробника, тип та конкретну модель/марку товару є необхідним, оскільки за основними якісними та технічними характеристиками товар цієї компанії є таким, що максимально точно та оптимально відповідає вимогам та потребам замовника, відповідно до отриманого запиту щодо потреби військових формувань, підрозділів територіальної оборони Збройних Сил України.

| № з/п | Найменування Товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квадрокоптер DJI Mavic 3Т (Thermal) або еквівалент | шт. | 12 |

Технічні характеристики Квадрокоптера DJI Mavic 3Т (Thermal) або еквівалента

| Вимоги до товару |
| --- |
| Маса (з гвинтами, без підвісу) | 920 г |
| Максимальна злітна вага | 1050 г |
| Розмір у складеному стані | 221×96,3×90,3 мм (довжина×ширина×висота) |
| Розміри розкладеному стані (без пропелерів) | 347,5×283×107,7 мм (довжина×ширина×висота) |
| Розмір по діагоналі | 380,1 мм |
| Макс. швидкість набору висоти | 6 м/с (Normal Mode) 8 м/с (Sport Mode) |
| Макс. швидкість зниження | 6 м/с (Normal Mode) 6 м/с (Sport Mode) |
| Макс. швидкість польоту (на рівні моря у штиль) | 15 м/с (Normal Mode) Вперед: 21 м/с, вбік: 20 м/с, назад: 19 м/с (Sport Mode) |
| Макс. висота польоту над рівнем моря | 6000 м |
| Макс. час польоту (у штиль) | 45 хвилин |
| Макс. час зависання (у штиль) | 38 хвилин |
| Макс. відстань польоту | 32 км |
| Максимальна стійкість до швидкості вітру | 12 м/с |
| Макс. кут нахилу | 30° (Normal Mode) 35° (Sport Mode) |
| Макс. кутова швидкість | 200°/с |
| Діапазон робочих температур | −10...+40°C |
| Супутникові системи позиціонування | GPS+Galileo+BeiDou |
| Точність позиціонування | у вертикальній площині: ±0,1 м (візуальне позиціонування); ±0,5 м (позиціонування супутників) горизонтальній площині: ±0,3 м (візуальне позиціонування); ±1,5 м (високоточна система позиціонування) |
| Тепловізор |
| Тепловізор | VOx Microbolometer без охолодження |
| Крок пікселів | 12 мкм |
| Частота кадрів | 30 Гц |
| Об'єктив | DFOV: 61° — діагональний кут огляду Еквівалент формату: 40 мм Діафрагма: f/1.0 Фокусування: від 5 м до ∞ |
| Чутливість | ≤ 50 мк@F1.1 |
| Діапазон вимірювання температури | від -20° до 150° C (режим високого посилення) від 0° до 500° C (режим низького посилення) |
| Формат фотографій | JPEG (8 біт) R-JPEG (16 біт) |
| Роздільна здатність відео | 640×512@30 кадрів/с |
| Бітрейт | 6 Мбіт/с |
| Формат відео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Режими фотозйомки | Одиночна: 640×512 Відкладена: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
| Цифровий зум | 28x |
| Інфрачервона довжина хвилі | 8-14 мк |
| Ширококутна камера |
| Матриця | CMOS 1/2", кількість ефективних пікселів: 48 Мп |
| Об'єктив | Кут огляду: 84° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/2,8 Фокус: від 1 м до ∞ |
| Діапазон ISO | 100-25600 |
| Швидкість електронного затвора | 8–1/8000 с |
| Макс. розмір зображення | Основний пристрій: 8000×6000 |
| Режими статичної фотозйомки | Одиночний: 12 Мп/48 Мп Відкладений: 12 Мп/48 Мп JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с* *Зйомка 48 Мп не підтримує унтервал у 2 с Панорама: 12 Мп (необроблене зображення); 100 Мп (зшите зображення) Інтелектуальна зйомка в умовах недостатнього освітлення: 12 Мп |
| Роздільна здатність відео | H.264 4K: 3840×2160@30 кадрів/с FHD: 1920×1080@30 кадрів/с |
| Бітрейт | 4K: 85 Мбіт/с FHD: 30 Мбіт/с |
| Підтримувана файлова система | exFAT |
| Фотоформат | JPEG |
| Відеоформати | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Телекамера |
| Матриця | CMOS 1/2", кількість ефективних пікселів: 12 Мп |
| Швидкість електронного затвора | 8–1/8000 с |
| Об'єктив | Кут огляду: 15° Еквівалент формату: 162 мм Діафрагма: f/4,4 Фокус: від 3 м до ∞ |
| Діапазон ISO | 100-25600 |
| Макс. розмір зображення | 4000 × 3000 |
| Фотоформат | JPEG |
| Відеоформат | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Режими фотозйомки | Одиночний: 12 Мп Відкладений: 12 Мп JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Інтелектуальна зйомка в умовах недостатнього освітлення: 12 Мп |
| Роздільна здатність відео | H.264 4K: 3840×2160@30 кадрів/с FHD: 1920×1080@30 кадрів/с |
| Бітрейт | 4K: 85 Мбіт/с FHD: 30 Мбіт/с |
| Цифровий зум | 8x (56x гібридний зум) |
| Стабілізатор |
| Стабілізація | 3 осі (нахил, крен і поворот) |
| Механічний діапазон кутів обертання | Нахил: -135° до 45° Крен: -45° до 45° Поворот: від -27° до 27° |
| Робочий діапазон кутів обертання | Нахил: -90°…+35° |
| Макс. керована швидкість (нахил) | 100°/с |
| Діапазон кутових вібрацій | ±0,007° |
| Розпізнавання перешкод |
| Система сенсорів | Всеспрямована система бінокулярних відеодатчиків, доповнена інфрачервоним сенсором на основі коптера |
| Вперед | Діапазон точного вимірювання: 0,5-20 м Дальність виявлення: 0,5-200 м Ефективна швидкість виявлення: швидкість польоту ≤15 м/с Кут огляду: 90° (у горизонтальній площині), 103° (у вертикальній площині) |
| Назад | Діапазон точного вимірювання: 0,5–16 м Ефективна швидкість виявлення: швидкість польоту ≤12 м/с Кут огляду: 90° (у горизонтальній площині), 103° (у вертикальній площині) |
| Збоку | Діапазон точного вимірювання: 0,5-25 м Ефективна швидкість виявлення: швидкість польоту ≤15 м/с Кут огляду: 90° (у горизонтальній площині), 85° (у вертикальній площині) |
| Вгору | Діапазон точного вимірювання: 0,2-10 м Ефективна швидкість виявлення: швидкість польоту ≤6 м/с Кут огляду: спереду та ззаду 100°, праворуч та ліворуч 90° |
| Вниз | Діапазон точного вимірювання: 0,3-18 м Ефективна швидкість виявлення: швидкість польоту ≤ 6 м/с Кут огляду: спереду та ззаду 130°, праворуч та ліворуч 160° |
| Умови функціонування | Вперед, назад, ліворуч, праворуч і вгору: поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс>15) Вниз: Поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс >15). Дифузна відбиваюча поверхня з дифузною відбивною здатністю>20% (наприклад, стіна, дерево, людина) |
| Передача відеосигналу |
| Система передачі відео | DJI O3 Enterprise Transmission |
| Якість трансляції | Пульт керування: 1080p за 30 кадрів/с |
| Діапазон робочих частот | 2,400–2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц |
| Макс. дальність передачі сигналу (на відкритому просторі без перешкод) | 15 км (FCC), 8 км (CE/SRRC/MIC) |
| Максимальна швидкість завантаження | 15 МБ/с (з пультом DJI RC Pro Enterprise) |
| Антени | 4 антени, 2T4R |
| Потужність передавача (EIRP) | 2,4 ГГц: < 33 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), ＜30 дБм (SRRC), <14 дБм (CE) |
| Акумулятор |
| Ємність | 5000 мАг |
| Напруга | 15,4 В |
| Межа напруги зарядки | 17,6 В |
| Тип акумулятора | Літій-іонний 4S |
| Енергія батареї | 77 Втг |
| Маса | 335,5 г |
| Діапазон температур заряджання | 5°...+40°С |
| Зарядний пристрій |
| Вхід | 100–240 В, 50-60 Гц, 2,5 А |
| Вихідна потужність | 100 Вт |
| Зарядний концентратор |
| Вхід | USB-C: 5 A при 5-20 В (макс.) |
| Вихід | Порт акумулятора: 12-17,6 В, 8,0 А |
| Номінальна потужність | 100 Вт |
| Тип заряджання | Послідовне заряджання трьох акумуляторів |
| Діапазон температур заряджання | 5°...+40°С |
| Пульт керування DJI RC Pro Enterprise |
| Система передачі відео | DJI O3 Enterprise Transmission |
| Діапазон робочих температур | Від -10° до 40°C |
| Wi-Fi протокол | 802.11a/b/g/n/ac/ax Підтримка 2×2 MIMO Wi-Fi |
| Потужність передавача (EIRP) | 2,4 ГГц: ≤26 дБм (FCC); ≤20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: ≤26 дБм (FCC/SRRC); ≤14 дБм (CE) |
| Bluetooth протокол | Bluetooth 5.1 |
| Роздільна здатність екрану | 1920×1080 |
| Розмір екрану | 5,5 дюймів |
| Екран | 60 кадрів/с |
| Яскравість | 1000 ніт |
| Сенсорне управління | 10-точковий мультитач |
| Акумулятор | Li-ion (5000 мАг, 7.2 В) |
| Час роботи | 3 години |
| Типи USB-роз'ємів | Lightning, MicroUSB, USB-C |
| Комплектація одиниці товару |
| Квадрокоптер | 1 |
| Акумулятор | 1 |
| Пульт керування DJI RC Pro Enterprise | 1 |
| Запасні пропелери (пара) | 3 |
| Кабель USB-C Зарядний пристрій DJI 100W | 1 |
| Кабель Type-C | 1 |
| Кабель RC (Micro USB) | 1 |
| Кабель RC (USB Type-C) | 1 |
| Кабель RC (Lightning) | 1 |
| Запасні ручки управління (пара) | 1 |
| Захист підвісу | 1 |
| Кейс для транспортування | 1 |

Загальні вимоги до предмету закупівлі:

- Товар предмету закупівлі має бути якісним, новим та не мати зовнішніх та внутрішніх пошкоджень. Поставлятися у відповідній тарі (пакуванні), що відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує цілісність, товарний вигляд, а також якість та безпечність. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка не повинна мати зовнішніх пошкоджень, забруднень, або слідів їх усунення, повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та вантажно-розвантажувальних роботах. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, встановити його походження, та дату виробництва. Етикетки на упаковці повинні бути непошкодженими, мати чіткі надписи.

- Рік виготовлення квадрокоптерів має бути 2023-2024 роки, про що учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.

- Гарантійний строк на товар повинен становити не менше 12 місяців з дати його отримання замовником (з дати підписання видаткової накладної). Учасник повинен надати довідку у довільній формі з зазначенням терміну гарантійного обслуговування товару, що пропонується.

- При поданні пропозиції та поставці товару обов’язково надаються копії документів, що підтверджують якість та безпечність товару (посвідчення, сертифікат якості, декларація виробника, паспорт товару) де вказується умови та строк зберігання, та інші документи, що передбачені чинним законодавством України на українській мові або з перекладом на українську мову.

- Поставка товару повинна супроводжуватися видатковою накладною, супутньою документацією виробника (паспорт (формуляр), посібник користувача, настанова щодо експлуатування, гарантійні документи тощо).

- Транспортування (доставка), розвантаження / навантаження / заніс в приміщення на будь який поверх, інші пов'язані з цим витрати (пакування, необхідні витратні матеріали, додаткові інструменти та приладдя тощо) забезпечуються за рахунок переможця торгів.

- Не приймаються до розгляду пропозиції Учасників на товар, виготовлений в Російській Федерації/Республіці Білорусь/Ісламській Республіці Іран чи ввезені з території цих краї. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист довільної форми, в якому гарантує, що товар за предметом закупівлі не ввезений та не буде ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.