Додаток 1

до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 50110000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з поточного ремонту прожектора ПСПФ-250 спеціального транспортного засобу АЦ-4-60(5309) 505М)

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: – 50110000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з поточного ремонту прожектора  ПСПФ-250 спеціального транспортного засобу АЦ-4-60(5309) 505М)

Марка прожектора:  прожектор ПСПФ-250

Модель: ПСПФ-250

Рік випуску: 2016 р.

Потужність: 250 Вт

Мінімальна напруга: 180 В

Номінальна напруга: 220 В

Максимальна напруга: 280 В

Тип освітлювального елементу: LED-матриця

Кількість матриць: 4

Перелік та кількість послуг:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Послуги з поточного ремонту прожектора ПСПФ-250 спеціального транспортного засобу АЦ-4-60(5309) 505М, включають в себе: |
| 1 | - заміна драйвера прожектора ПСПФ-250 (виготовлення нового драйвера ПСПФ-250); - заміна світлодіодної матриці прожектора ПСПФ-250 (виготовлення нової світлодіодної матриці прожектора ПСПФ-250) | послуга | 1 |

Умови надання послуг:

Виконавець гарантує, що якість наданих послуг з поточного ремонту прожектора  ПСПФ-250 по коду за ДК 021:2015: 50110000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання", відповідає вимогам ДСТУ 23322-93, наказу Міністерства інфраструктури України № 615 від 28.11.2014 року "Про затвердження правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів" та Постанови КМУ № 643 від 03.07.2013 року "Про затвердження Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів".

Відремонтована та повністю укомплектований прожектор ПСПФ-250 після надання послуги з поточного ремонту перевіряється на  якість виконаних ремонтних робіт (послуг).

Гарантія після надання послуг з ремонту складає 12 (дванадцять) місяців.

Виконавець гарантує Замовнику належну якість наданих послуг, пов’язаних з проведенням поточного ремонту прожектора  ПСПФ-250.

Випробування на предмет функціонування повинно відбуватися у присутності представника замовника.

При отриманні незадовільних результатів випробувань необхідно усунути виявлені недоліки і провести повторні випробовування.

У випадку виявлення дефектів по ремонту, що виникли з вини Виконавця, термін гарантії продовжується на термін їх ремонту у зв’язку з усуненням дефектів.

Послуги надаються з використанням витратних матеріалів Виконавця, вартість яких входить у вартість наданих послуг. Витратні матеріали повинні бути новими, такими що не були раніше у використанні та не відновлювались.

Матеріали (запасні частини), які будуть використані в процесі проведення поточного ремонту прожектора  ПСПФ-250, повинні відповідати вимогам, передбаченим заводом-виробником, технічній документації та нормативно-правовим актам України.

Гарантійні обов’язки розповсюджуються на всі види робіт та на всі використані запасні частини і матеріали.

Послуги надаються відповідно до Замовлення. Виконавець має право виконувати роботи (надавати послуги), що безпосередньо не передбачені Замовником, але необхідні для безпечного використання автомобіля Замовником.

Виконавець повинен забезпечити надання послуг Замовнику без черги.

Виконавець повинен після надання послуги перевірити роботу агрегатів, вузлів і приладів прожектора  ПСПФ-250.

Транспортування прожектора ПСПФ-250, за межі м. Вінниці до місця надання послуг та у зворотному напрямку здійснюватиметься за рахунок Виконавця.

Місце надання послуг: станція технічного обслуговування/майстерня тощо .

Термін надання послуг: до 31.12.2024 року.

Вимоги до  станції технічного обслуговування:

-	наявність відповідної матеріально-технічної бази (спеціалізовані приміщення, устаткування, обладнання та матеріали), що відповідає встановленим чинним законодавством нормам та вимогам.

-	наявність достатньої кількості персоналу з необхідним рівнем професійної кваліфікації для надання послуг.

Ми, ______________________________________________________________________________

(назва учасника)

-	гарантуємо, що у разі укладання Договору із Замовником погоджуємося та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні та інші вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

-	підтверджуємо про наявність усіх необхідних дозволів та документів, потрібних для надання послуг за цією закупівлею.

Дата:____________

_____________________________________________________________________

(посада особи) 	(підпис) 	(розшифрування підпису (прізвище, ім’я, по батькові))

М.П. (у разі наявності)