Додаток  3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з проведення технічного обслуговування дизельних генераторів

за ДК 021:2015 код 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

Учасник надає послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів  (далі – Послуги):

| Місце встановлення (адреса) | м. Львів, вул. Костюшка,1 |
| --- | --- |
| Модель установки; серійний номер | ML 55-R3; 2022/J2918 |
| Дата введення в експлуатацію | 17.05.2023 |
| Потужність (кВА/кВт) | 50 кВА /40 кВТ |
| Марка двигуна; серійний номер | RICARDO;N4105DS-46 |
| Тип двигуна | 4- циліндровий |
| Марка генератора; серійний номер | Malcolmson ML 55-R3 |
| Тип генератора | Дизельний |

| Місце встановлення (адреса) | смт. Краковець, вул. Вербицького, 54 |
| --- | --- |
| Модель установки; серійний номер | DG 275 BD; DDD0653 |
| Дата введення в експлуатацію | 26.05.2022 |
| Потужність (кВА/кВт) | 250 кВА/220 кВТ |
| Марка двигуна; серійний номер | BAUDOUIN; 6M16G275/5 |
| Тип двигуна | 4- циліндровий |
| Марка генератора; серійний номер | Dalgakiran DG 275 BD |
| Тип генератора | Дизельний |

| Місце встановлення (адреса) | c.Рата, вул.Гребінська,28 |
| --- | --- |
| Модель установки; серійний номер | TJ 450DW |
| Рік введення в експлуатацію | 2008 |
| Потужність (кВА/кВт) | 410 кВА |
| Марка двигуна; серійний номер | DOOSAN – DAEWOO; P158LE |
| Тип двигуна | 4- циліндровий |
| Марка генератора; серійний номер | Teksan TG 450DW |
| Тип генератора | Дизельний |

| Місце встановлення (адреса) | c.Шегині, вул. Дружби, 201 |
| --- | --- |
| Модель установки; серійний номер | DG 275 BD; 2200174 |
| Дата введення в експлуатацію | 26.05.2022 |
| Потужність (кВА/кВт) | 220 кВт |
| Марка двигуна; серійний номер | DOOSAN P126TI |
| Тип двигуна | 4- циліндровий |
| Марка генератора; серійний номер | Dalgakiran DG 275 BD |
| Тип генератора | Дизельний |

| Місце встановлення (адреса) | м.Львів, вул. Городоцька, 369 |
| --- | --- |
| Модель установки; серійний номер | TMGYD-75 |
| Дата введення в експлуатацію | 28.07.2023 |
| Потужність (кВА/кВт) | 75 кВА /55 кВт |
| Марка двигуна; серійний номер | YangDong |
| Тип двигуна | 4- циліндровий |
| Марка генератора; серійний номер | TMG Power TMGYD-75 |
| Тип генератора | Дизельний |

| Місце встановлення (адреса) | м.Червоноград, вул. Львівська,50 |
| --- | --- |
| Модель установки; серійний номер | Dalgakiran DJ 7000 DG-EC |
| Дата введення в експлуатацію | 06.005.2022 |
| Потужність (кВА/кВт) | 4,8 кВА |
| Марка двигуна; серійний номер | Genpower 186F |
| Тип двигуна | 1- циліндровий |
| Марка генератора; серійний номер | Dalgakiran DJ 7000 DG-EC |
| Тип генератора | Дизельний |

| Місце встановлення (адреса) | м.Львів, вул.Городоцька, 369 |
| --- | --- |
| Модель установки; серійний номер | DJ 7000 DG-EC |
| Дата введення в експлуатацію | 28.07.2023 |
| Потужність (кВА/кВт) | 4,8 кВА |
| Марка двигуна; серійний номер | Genpower 186F |
| Тип двигуна | 1- циліндровий |
| Марка генератора; серійний номер | Dalgakiran DJ 7000 DG-EC |
| Тип генератора | Дизельний |

| Місце встановлення (адреса) | м.Броди, вул. Богуна,1а |
| --- | --- |
| Модель установки; серійний номер | DJ 7000 DG-EC |
| Дата введення в експлуатацію | 06.05.2022 |
| Потужність (кВА/кВт) | 4,8 кВА |
| Марка двигуна; серійний номер | Genpower 186 FAG |
| Тип двигуна | 1- циліндровий |
| Марка генератора; серійний номер | Dalgakiran DJ 7000 DG-EC |
| Тип генератора | Дизельний |

| Місце встановлення (адреса) | c.Рата, вул.Гребінська,28 |
| --- | --- |
| Модель установки; серійний номер | DJ 7000 DG-EC |
| Дата введення в експлуатацію | 08.02.2023 |
| Потужність (кВА/кВт) | 4,8 кВА |
| Марка двигуна; серійний номер | Genpower 186 FAG |
| Тип двигуна | 1- циліндровий |
| Марка генератора; серійний номер | Dalgakiran DJ 7000 DG-EC |
| Тип генератора | Дизельний |

| Місце встановлення (адреса) | с. Нижанковичі |
| --- | --- |
| Модель установки; серійний номер | DJ 7000 DG-EC |
| Дата введення в експлуатацію | 03.04.2023 |
| Потужність (кВА/кВт) | 7,0 кВт |
| Марка двигуна; серійний номер | Genpower 186 FAG |
| Тип двигуна | 1- циліндровий |
| Марка генератора; серійний номер | Dalgakiran DJ 7000 DG-EC |
| Тип генератора | Дизельний |

  - Послуги надаються з використанням витратних матеріалів, придбаних за рахунок Учасника. Витратні матеріали повинні бути новими, тобто такими, що не були в експлуатації.

  - Послуги надаються у робочі дні та робочий час Замовника за умови восьмигодинної тривалості робочого дня. За вимогою Замовника надання Послуг також може здійснюватися у вихідні дні та неробочий час.

  - Послуги надаються з дотриманням вимог:

- Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 (із змінами);

- Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4;

- Закону України «Про охорону праці»;

- технічної документації на дизель-генераторну установку;

- інших нормативно-правових актів, якими регламентуються питання, пов’язані з наданням Послуг.

  - Учасник повинен забезпечити надання Послуг кваліфікованими  працівниками, які мають відповідні допуски та необхідний досвід для роботи з дизель-генераторними установками.

2.5. Учасник гарантує якість наданих ним Послуг до проведення наступного технічного обслуговування дизель-генераторної установки з моменту приймання Замовником наданих Послуг, за умови:

- використання дизель-генераторної установки за призначенням;

- дотримання правил експлуатації дизель-генераторної установки, встановлених експлуатаційною документацією;

В частині послуг щодо заміни витратних матеріалів для забезпечення роботи дизель-генераторної установки (п. 37-38 Переліку послуг з технічного обслуговування дизель-генераторної установки) Учасник гарантує якість наданих ним Послуг протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців з моменту приймання наданих Послуг Замовником.

  - В разі виникнення аварійної ситуації в роботі дизель-генераторної установки, для відновлення її працездатності Учасник повинен за викликом Замовника впродовж 3 (трьох) годин направити своїх працівників для надання технічної підтримки.

Перелік послуг з

технічного обслуговування дизель-генераторної установки

| № з/п | Найменування робіт | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Перевірка кількості (рівня) охолоджувальної рідини |  |  |  |  |  |
| 2 | Заміна охолоджувальної рідини |  |  |  |  |  |
| 3 | Перевірка рівня мастила у картері двигуна |  |  |  |  |  |
| 4 | Перевірка тиску мастила у двигуні |  |  |  |  |  |
| 5 | Заміна моторного мастила |  |  |  |  |  |
| 6 | Заміна масляного фільтра(ів) |  |  |  |  |  |
| 7 | Перевірка приводного ременя на наявність тріщин, потертостей, розташування, заміна за потреби |  |  |  |  |  |
| 8 | Перевірка наявності води у фільтрі попереднього очищення палива |  |  |  |  |  |
| 9 | Заміна фільтруючого елемента паливного фільтра (ів) |  |  |  |  |  |
| 10 | Перевірка стану форсунок, нососфорсунок |  |  |  |  |  |
| 11 | Перевірка та регулювання режиму холостого ходу |  |  |  |  |  |
| 12 | Перевірка та за потреби регулювання блоку AVR |  |  |  |  |  |
| 13 | Перевірка стану системи охолодження та її радіатора |  |  |  |  |  |
| 14 | Перевірка щільності затягування з’єднань та хомутів |  |  |  |  |  |
| 15 | Перевірка системи відведення картерних газів |  |  |  |  |  |
| 16 | Перевірка індикатора повітряного фільтра |  |  |  |  |  |
| 17 | Заміна повітряного фільтра(ів) |  |  |  |  |  |
| 18 | Перевірка стану підзарядного генератора стартера |  |  |  |  |  |
| 19 | Перевірка стану акумуляторних батарей та їх клем |  |  |  |  |  |

A – Перше обслуговування при напрацюванні 50 мотогодин або 12 місяців (залежно від того, яка подія настала раніше).

B – Кожні 250 мотогодин або 12 місяців (залежно від того, яка подія настала раніше).

С – Кожні 500 мотогодин або 12/24 місяців (залежно від того, яка подія настала раніше).

D - Кожні 1000 мотогодин.

E - Кожні 2000 мотогодин.