# Технічна специфікація до предмета закупівлі

«Обслуговування автодороги підвищеної складності 
в умовах осінньо – зимового періоду»

ТС до ПЗ (п) 23.1500.0038 – 2023

Зміст

Стор.

- Повна назва послуги……………………………………………………………....3

- Вид послуги, належність об’єкта надання послуги до СВБ………………..…..3

- Стан об’єкта надання послуги……………………………………………………3

- Опис і технічні характеристики послуги………………………………………...3

- Вимоги до видів (засобів) забезпечення…………………………………………5

- Вимоги до виконавця послуги……………………………………………………5

Додаток А. Інші вимоги до надання послуги……………………………………7

- Повна назва послуг:

«Обслуговування автодороги підвищеної складності в умовах осінньо – зимового періоду».

- Вид послуг, належність об’єкта надання послуг до СВБ

Утримання автомобільної дороги підвищеної складності у належному експлуатаційному стані.

Автодорога не належить до об’єктів СВБ.

- Стан об’єкта надання послуг

Згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» об’єкт передається Виконавцю послуги за актом-допуском.

- Опис і технічні характеристики послуг

  - Строки надання послуг: початок – з дати укладання договору, закінчення – 01.05.2024. Послуги надаються за телефонним дзвінком Замовника, з фіксацією у журналі телефонограм.

  - Об’єми утримання та обслуговування

    - Дорога:

| П.н. | Найменування доріг | Площа (м2) |
| --- | --- | --- |
|  | Автодорога (7 м х 600 м) | 4 200 |
|  | Разом: | 4 200 |

    - Утримання доріг:

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Автодорога (7 м х 600 м = 4 200 м2) |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2.1 Сезонне утримання дороги |
| Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора, сильнозабруднене покриття | м2 | 8 400 (4 200м2 х 2 рази) |
| Очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених в’яжучими матеріалами основ і покриттів від бруду при товщині шару до 20 мм | м2 | 3 600 (600 м х 1,5 м (ширина очищення) х 2 стор. х 2 рази) |
| Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням навантажувача і трактора з причепом | м | 2 400 ((600м+600м) х 2 рази) |
| Зимове утримання дороги |
| Очищення доріг трактором потужністю до 40 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав (використовується механізм із навісною лопатою, шириною захвату – 3 м. Фізичний об’єм очищення визначається в залежності від ширини дороги/площадки) | км | 90,0 (0,6 км х 3 заходи х 50 раз; 7 м : 3м = 3 заходи) |
| Розподілення протиожеледних матеріалів розподілювачами у зчепі з трактором (норма витрат матеріалу на 1000 м2: пісок рядовий – 0,085 т (0,053 м3); сіль технічна – 0,015 т) | м2 | 42 000 (4 200 м2 х 10 разів) |
| Посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну на аварійно-небезпечних ділянках дороги (норма витрат матеріалу на 100 м2: пісок рядовий -0,041 м3; сіль технічна – 0,0032 т) | м2 | 12 600 (2 100 м2 х 6 разів) |
| Навантаження протиожеледних матеріалів навантажувачем одноковшевим вантажопідйомністю 2 т | м3 | 7,392 |

  - До переліку послуг з утримання автодороги підвищеної складності в умовах осінньо-зимового періоду входять:

- забезпечення належного безпечного експлуатаційного стану автодороги методом очищення від снігу та льоду з розсипом протиожеледного комбінованого матеріалу механізованим та ручним способами за заявками замовника, у період атмосферних опадів під час низьких температур;

- цілодобове чергування необхідного персоналу та техніки Виконавця, з готовністю у термін до 2-х годин за дзвінком начальника зміни, забезпечити очищення всієї проїжджої частини автодороги від снігу та ожеледиці, з розсипанням протиожеледного матеріалу при складних погодних умовах (сніг, ожеледиця);

- забезпечення очищення всієї проїжджої частини автодороги від нанесеного ґрунту та бруду механізованим і ручним способом, за заявками замовника.

Примітки.

- Послуги надаються у відповідності з Технічною специфікацією до предмета закупівлі, а також з урахуванням змін метеорологічних умов та даних метеоцентру.

- Періодичність надання окремих видів послуги повинна забезпечувати в належному стані автодорогу для забезпечення безпеки руху автотранспортних засобів і пішоходів.

- В зимовий період в першу чергу, при випаданні атмосферних опадів проводити розчищення від снігу та при створенні ожеледиці проводити розсип протиожеледного комбінованого матеріалу на проїжджій частині автодороги.

- До ціни послуг повинна входити вартість витратних матеріалів, експлуатації спеціальних машин, механізмів та пристосувань, а також інші витрати, які може понести Виконавець послуг.

- Вимоги до видів (засобів) забезпечення

Для своєчасного та якісного надання послуг в зимовий період Виконавець повинен мати достатню кількість спеціалізованої техніки, інструментів та механізмів:

- снігоочищувальне устаткування плугово-щіткового типу встановленого на поливомиєчних машинах типу КО-002, АКПМ-3У, на тракторному шасі (збиральна машина УМТ-80/82 на базі трактора МТЗ-80/82) або еквівалент;

- піскорозкидач типу КО-105 або еквівалент;

- розподільник хімреагентів типу комбінована прибиральна машина 
RASCO (на шасі МАЗ 5340С2) або еквівалент.

Крім вищеперелічених засобів очищення від неущільненого снігового покрову можливе використання навісних щіток роторного типу або автогрейдера (типу Д3-96б, ДЗ-985-1 з механічною трансмісією) або еквівалентних.

- Вимоги до виконавця послуг

  - Виконавець надає своєчасно та якісно весь комплекс послуг, який забезпечить постійне утримання в належному стані автодороги підвищеної складності.

  - У випадку складних метеорологічних умов, Виконавець повинен на протязі 2-х годин виконати всі вимоги Замовника стосовно забезпечення надання конкретного виду послуг (очищення всієї проїжджої частини автодороги підвищеної складності від снігу та ожеледиці, з розсипанням протиожеледного матеріалу), не створюючи передумов для виникнення надзвичайних ситуацій на проїжджих частинах.

  - Виконавець повинен забезпечити захист навколишнього середовища у випадках та в порядку передбаченому діючим законодавством.

  - Виконавець для надання послуг повинен забезпечити відповідність кваліфікації свого персоналу згідно з ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення», НПАОП 63.21-1.01-09 «Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг», ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт», ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування» і НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України».

  - Виконавець, згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення», на наданих за актом-допуском ділянках автодороги, несе повну відповідальність за забезпечення і дотримання своїм персоналом вимог НПАОП 63.21-1.01-09 «Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг», ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт», ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування» і НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України» та іншим правилам і нормативним документам, які розповсюджуються на послуги, що надаються.

Додаток А

Інші вимоги до надання послуги

А.1 Підстава для надання послуги:

- Наказ від 17.10.2022 № 1196 «Про експлуатацію автомобільних доріг в умовах осінньо-зимового періоду», п.6.2, п.8;

- ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» (у редакції 2019 року), п. 6.1.1, п.6.1.18;

- (мовою оригіналу) НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций», п.2.1.4;

- «Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198;

- ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану» прийнятого наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 21.11.2022 № 228 на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання «Програми робіт з національної стандартизації на 2022 рік».

А.2 Перелік нормативних посилань

Послуги повинні бути виконані у відповідності з наступними документами:

- ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» (у редакції 2019 р.);

- (мовою оригіналу) НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций»;

- ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення»;

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;

- НПАОП 63.21-1.01-09 «Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг»;

- ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт»;

- ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування»;

- НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України».

А.3 Вимоги до безпечного надання послуг

А.3.1 При наданні послуг з обслуговування автодороги підвищеної складності та правобережного пристанційного майданчика будівлі в умовах осінньо-зимового періоду, необхідно забезпечити організаційні заходи щодо безпечного надання послуг згідно вимог правил (мовою оригіналу) «НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций» і ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення», а також забезпечити виконання відповідних законів, норм і правил, що діють в Україні, зокрема:

А.3.1.1 Охорони праці, яка визначається і направлена на створення безпечних і здорових умов праці і запобігання нещасним випадкам, згідно вимог:

- НПАОП 63.21-1.01-09 «Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг»;

- ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт»;

- ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

А.3.1.2 Забезпечення виконання вимог правил пожежної безпеки згідно вимог  НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України».

А.4 Вимоги до документації

А.4.1 Основною звітною документацією є акти здачі-приймання наданих послуг (виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в).

А.4.2 Послуги, надані Виконавцем відповідно до п.п. 4.1 – 4.3 даної Технічної специфікації, згідно державних стандартів і технічних умов, приймаються Замовником із підписанням акту здачі – приймання наданих послуг в трьох друкарських примірниках.

Документи готуються Виконавцем послуг українською мовою і надаються в електронному вигляді та у двох друкарських примірниках.