# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Реле, код 31220000-4 «Елементи електричних схем» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Характеристики товару | Од. вим. | Кіл-ть | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реле проміжне універсальне РПУ-1 | Рід струму ланцюга управління – постійний. Номінальна напруга котушки – 220В. Номінальний струм контактів – 6А. Тип клемних затискачів – гвинтові. Кількість груп контактів – 8 (4н.в.+4н.з.). | шт | 2 | ** | *** |
| 2 | Реле проміжне універсальне РПУ-3-118 | Рід струму ланцюга управління – постійний. Номінальна напруга котушки – 110В. Номінальний струм контактів – 16А. Тип клемних затискачів – гвинтові. Кількість груп контактів – 8 (6н.в.+2н.з.). | шт | 20 | ** | *** |
| 3 | Реле проміжне універсальне РПУ-4-412 | Рід струму ланцюга управління – постійний. Номінальна напруга котушки – 110В. Номінальний струм контактів – 16А. Тип клемних затискачів – гвинтові. Кількість груп контактів – 8 (6н.в.+2н.з.). | шт | 50 | ** | *** |
| 4 | Реле проміжне універсальне РПУ-4-118 | Рід струму ланцюга управління – постійний. Номінальна напруга котушки – 110В. Номінальний струм контактів – 16А. Тип клемних затискачів – гвинтові. Кількість груп контактів – 8 (4н.в.+4н.з.). | шт | 10 | ** | *** |
| 5 | Реле проміжне універсальне РПУ-4-311 | Рід струму ланцюга управління – постійний. Номінальна напруга котушки – 220В. Номінальний струм контактів – 16А. Тип клемних затискачів – гвинтові. Кількість груп контактів – 8 (4н.в.+4н.з.). | шт | 4 | ** | *** |
| 6 | Реле проміжне РЭП-15 (тип 1) | Рід струму ланцюга управління – постійний. Номінальна напруга котушки – 110В. Номінальний струм контактів – 6А. Тип клемних затискачів – гвинтові. Кількість груп контактів – 8 (4н.в.+4н.з.). | шт | 50 | ** | *** |
| 7 | Реле проміжне РЭП-15 (тип 2) | Рід струму ланцюга управління – постійний. Номінальна напруга котушки – 110В. Номінальний струм контактів – 6А. Тип клемних затискачів – гвинтові. Кількість груп контактів – 8 (8н.в.). | шт | 20 | ** | *** |
| 8 | Реле проміжне РЭП-15 (тип 3) | Рід струму ланцюга управління – постійний. Номінальна напруга котушки – 220В. Номінальний струм контактів – 6А. Тип клемних затискачів – гвинтові. Кількість груп контактів – 8 (4н.в.+4н.з.). | шт | 6 | ** | *** |
| 9 | Реле сигнальне РУ-1-11 | Номінальна напруга обмотки – 24В. Номінальна частота обмотки – 50Гц. Номінальний струм обмотки – 0,1А. Напруга комутації – _____ В (учасником зазначається напруга комутації, яка повинна бути не менше 110 В). Струм комутації – _____ А (учасником зазначається струм комутації, який повинен бути не менше 1 А). Тип клемних затискачів – колодка. Кількість груп контактів – 2 (1н.в.+1н.з.). Приєднання зовнішніх провідників – 1. | шт | 18 | ** | *** |
| 10 | Реле вказівне РЭУ-11-11 (тип 1) | Номінальний струм обмотки – 0,25А. Напруга комутації – _____ В (учасником зазначається напруга комутації, яка повинна бути не менше 110 В). Струм комутації – _____ А (учасником зазначається струм комутації, який повинен бути не менше 1 А). Тип клемних затискачів – колодка. Кількість груп контактів – 2 (1н.в. + 1н.з.). Приєднання зовнішніх провідників – 1. | шт | 10 | ** | *** |
| 11 | Реле вказівне РЭУ-11-11 (тип 2) | Номінальна напруга обмотки – 24В. Напруга комутації – _____ В (учасником зазначається напруга комутації, яка повинна бути не менше 110 В). Струм комутації – _____ А (учасником зазначається струм комутації, який повинен бути не менше 1 А). Тип клемних затискачів – колодка. Кількість груп контактів – 2 (1н.в. + 1н.з.). Приєднання зовнішніх провідників – 5. | шт | 15 | ** | *** |
| 12 | Реле вказівне РЭУ-11-11 (тип 3) | Номінальна напруга обмотки – 110В. Напруга комутації – _____ В (учасником зазначається напруга комутації, яка повинна бути не менше 110 В). Струм комутації – _____ А (учасником зазначається струм комутації, який повинен бути не менше 1 А). Тип клемних затискачів – колодка. Кількість груп контактів – 2 (1н.в. + 1н.з.). Приєднання зовнішніх провідників – 5. | шт | 6 | ** | *** |
| 13 | Реле поляризоване РП-5 | Напруга комутації – _____ В (учасником зазначається напруга комутації, яка повинна бути не менше 24 В). Струм комутації – _____ А (учасником зазначається струм комутації, який повинен бути не менше 0,1 А). Кількість груп контактів – 1П. Регулювання контактних систем, позиції – 3. | шт | 11 | ** | *** |
| 14 | Реле поляризоване РП-7 | Напруга комутації – _____ В (учасником зазначається напруга комутації, яка повинна бути не менше 24 В). Струм комутації – _____ А (учасником зазначається струм комутації, який повинен бути не менше 0,1 А) Кількість груп контактів – 1П. Регулювання контактних систем, позиції – 2. | шт | 23 | ** | *** |
| 15 | Реле TPF400VS4X | Напруга живлення – 400В. Частота живлення – 50Гц. Рід струму – трифазний, змінний. Комутаційна здатність – 5 А. Захист – перенапруга, непослідовність фаз, обрив фаз, асиметрія фаз. Тип клемних затискачів – гвинтовий. Кількість груп контактів – 1П. Тип монтажу – DIN-рейка 35 мм. | шт | 3 | ** | *** |
| 16 | Реле часу РЭВ-814 | Рід струму ланцюга управління – постійний. Номінальна напруга обмотки – 110В. Номінальний струм комутації – 10А. Діапазон регулювання витримки часу отриманий при відключенні котушки – від 3 с до 5 с. Тип клемних затискачів – гвинтовий. Кількість груп контактів – 2 (1н.в. + 1н.з.). | шт | 10 | ** | *** |
| 17 | Реле часу РЭВ-881 | Рід струму ланцюга управління – постійний. Номінальна напруга обмотки – 110В. Номінальний струм комутації – 10А. Діапазон регулювання витримки часу отриманий при відключенні котушки – від 4,5 с до 8 с. Тип клемних затискачів – гвинтовий. Кількість груп контактів – 2 (1н.в. + 1н.з.). | шт | 9 | ** | *** |
| 18 | Реле часу РЭВ-812 | Рід струму ланцюга управління – постійний. Номінальна напруга обмотки – 110В. Номінальний струм комутації – 10А. Діапазон регулювання витримки часу отриманий при відключенні котушки – від 0,8 с до 2,5 с. Тип клемних затискачів – гвинтовий. Кількість груп контактів – 4 (2н.в.+2н.з.). | шт | 9 | ** | *** |
| 19 | Реле часу РЭ 16-12-2 | Рід струму ланцюга управління – постійний. Номінальна напруга обмотки – 110В. Номінальний струм комутації – 16А. Діапазон витримки часу при відключенні вхідного ланцюга – від 0,5 с до 5 с. Тип клемних затискачів – гвинтовий. Кількість груп контактів – 3 (1н.в. + 2н.з.). | шт | 20 | ** | *** |
| 20 | Реле часу РЭ 16-12-3 | Рід струму ланцюга управління – постійний. Номінальна напруга обмотки – 110В. Номінальний струм комутації – 16А. Діапазон витримки часу при відключенні вхідного ланцюга – від 1 с до 10 с. Тип клемних затискачів – гвинтовий. Кількість груп контактів – 3 (1н.в. + 2н.з.). | шт | 20 | ** | *** |
| 21 | Реле струму РТ-40/0,6 | Діапазон витримки струму спрацювання – від 0,15 А до 0,6 А. Тип клемних затискачів – гвинтовий. Кількість груп контактів – 2 (1н.з. + 1н.в.). | шт | 11 | ** | *** |
| 22 | Реле часу РВП-72-3122 | Номінальна напруга котушки – 380В. Номінальний струм виконавчих контактів – 16А. Діапазон витримки часу, с – 0,4…180. Вихідні контакти – 1 замикаючий і 1 розмикаючий з витримкою часу. | шт | 20 | ** | *** |
|  | Всього: | шт | 347 |  |

Опис: товар призначений для заміни та використання в шафах управління ескалаторами, що експлуатуються в метрополітені міста Києва.

ІНШІ УМОВИ

1. Умови поставки:

1.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше ______ року (зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2022 року).

1.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

1.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару:

по позиції 1 - ________, по позиції 2 - ________, по позиції 3 - ________, по позиції 4 - ________, по позиції 5 - ________,                           по позиції 6 - ________, по позиції 7 - ________, по позиції 8 - ________,  по позиції 9 - ________, по позиції 10 - ________,                     по позиції 11 - ________, по позиції 12 - ________, по позиції 13 - ________, по позиції 14 - ________, по позиції 15 - ________,                   по позиції 16 - ________, по позиції 17 - ________, по позиції 18 - ________, по позиції 19 - ________, по позиції 20 - ________,                    по позиції 21 - ________, по позиції 22 - ________ (учасником зазначається вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт якості, сертифікат якості, формуляр, етикетка).

2. Гарантійні зобов’язання:

2.1. Гарантійний строк на товар становить ______ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:

* - або еквівалент (технічні, якісні та функціональні характеристики (показники) еквіваленту повинні відповідати характеристикам (показникам), встановленим Замовником в технічній специфікації).

Учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - учасником зазначається найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).