Додаток № 3 до тендерної документації

№1 від 11.03.2024 року

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

за предметом закупівлі:

«Будівництво захисної споруди цивільного захисту в Шосткинській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1 по вулиці Чернігівській,10, міста Шостки Сумської області код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»

Учасник повинен надати підписаний Додаток №4 «Технічні вимоги» керівником або уповноваженою особою учасника, завірений печаткою (у разі її наявності) та складений на фірмовому бланку учасника ( у разі його наявності).

Клас насдіків  (відповідальності ) об’єктів  СС1

Локальний кошторис

| № Ч.ч. . | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. земляні роботи |  |  |
| 1 | КБ1-24-2 | Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 | 1000м3 | 0,09 |
| 2 | КБ1-24-10 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група грунтів 2 | 1000м3 | 0,09 |
| 3 | КБ1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100м3 | 17,17 |
| 4 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 м3 | 132,41 |
| 5 | КБ8-2-1 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | 1 м3 | 85,49 |
| 6 | КБ22-11-3 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,086 |
| 7 | КБ16-29-2 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м | -0,86 |
| 8 | С113-1451 варіант 1 | Труба дренажна діаметром 110 мм | м | 86 |
| 9 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 | 1000м3 | 0,42488 |
| 10 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 (обвалування) | 1000м3 | 0,3 |
| 11 | КБ1-134-1 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100м3 | 3 |
| 12 | КБ1-18-4 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група грунтів 1 | 1000м3 | 0,993 |
| 13 | С311-2 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 2 км | т | 1390,2 |
|  |  | Роздiл 2. фундаменти |  |  |
|  |  | основні фундамети |  |  |
| 14 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,12975 |
| 15 | КБ6-1-22 | Улаштування стрічкових фундаментів: залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | 100м3 | 0,32145 |
| 16 | С124-20 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,4128 |
| 17 | С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 5,33908 |
|  |  | фундаменти під перегородки |  |  |
| 18 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,01734 |
| 19 | КБ6-1-22 | Улаштування стрічкових фундаментів: залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | 100м3 | 0,04335 |
| 20 | С124-20 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,0115 |
| 21 | С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,50472 |
|  |  | Роздiл 3. монолітні стіни |  |  |
| 22 | КБ6-17-10 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною: понад 300 мм до 500 мм | 100м3 | 2,2805 |
| 23 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 5,48724 |
| 24 | С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 8,22236 |
| 25 | С124-24 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 0,03413 |
|  |  | монолітний пояс +2,500 |  |  |
| 26 | КБ6-19-1 | Улаштування поясів: в опалубці | 100м3 | 0,262 |
| 27 | С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,77403 |
| 28 | С124-24 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 0,0912 |
| 29 | С124-2 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,50697 |
|  |  | монолітний пояс +4,300 |  |  |
| 30 | КБ6-19-1 | Улаштування поясів: в опалубці | 100м3 | 0,1622 |
| 31 | С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,51639 |
| 32 | С124-24 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 0,0912 |
| 33 | С124-2 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,26316 |
|  |  | Роздiл 4. рама Р-1 (4 шт) |  |  |
| 34 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,45764 |
| 35 | С111-1828 варіант 1 | Прокат кутовий рівнополичковий 75х75х6 | т | 0,10838 |
| 36 | & С124-21- ИНБ4 варіант 1 | Арматура 8 А500С | т | 0,01298 |
| 37 | КБ13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,1144 |
| 38 | КБ13-26-6 Н1=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 | 100м2 | 0,1144 |
| 39 | КБ9-32-1 | Монтаж рам коробчастого перерізу | т | 0,45764 |
|  |  | Роздiл 5. балка БМ-1 (6 шт) |  |  |
| 40 | КБ6-18-3 | Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок: понад 500 мм до 800 мм | 100м3 | 0,2538 |
| 41 | & С124-21- ИНБ1 варіант 1 | Арматура 10 А500С | т | 0,73872 |
| 42 | & С124-21- ИНБ2 варіант 1 | Арматура 12 А500С | т | 0,5922 |
| 43 | & С124-21- ИНБ3 варіант 1 | Арматура 20 А500С | т | 2,98638 |
|  |  | Роздiл 6. плити |  |  |
|  |  | плита Пм-1 |  |  |
| 44 | КБ6-1-16 | Улаштування плит залізобетонних: плоских | 100м3 | 0,4905 |
| 45 | & С124-21- ИНБ1 варіант 1 | Арматура 10 А500С | т | 0,222 |
| 46 | & С124-21- ИНБ2 варіант 1 | Арматура 12 А500С | т | 4,65078 |
| 47 | & С124-21- ИНБ1-6 варіант 1 | Арматура 16 А500С | т | 0,4902 |
|  |  | плита Пм-2 |  |  |
| 48 | КБ6-1-16 | Улаштування плит залізобетонних: плоских | 100м3 | 0,06 |
| 49 | & С124-21- ИНБ1 варіант 1 | Арматура 10 А500С | т | 0,15818 |
| 50 | & С124-21- ИНБ2 варіант 1 | Арматура 12 А500С | т | 0,28296 |
| 51 | & С124-21- ИНБ4 варіант 1 | Арматура 8 А500С | т | 0,01298 |
|  |  | фіксатро Ф-1 |  |  |
| 52 | & С124-21- ИНБ1 варіант 1 | Арматура 10 А500С | т | 0,41752 |
|  |  | Роздiл 7. утеплення та гідроізоляція |  |  |
|  |  | утеплення підземної частини (h=1,3 м) |  |  |
| 53 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 1,027 |
| 54 | & С111- 1650-1-СК-5 варіант 1 | Гідроізоляція Сеrеsіt СR 66 | кг | 513,5 |
| 55 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 1,027 |
| 56 | & С111- 1650-1-ИНБ- 6 варіант 1 | Гідроізоляція СР43 ХРRЕSS | кг | 390,26 |
| 57 | КБ26-35-1 | Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею: стін і колон прямокутних | 1 м3 | 10,27 |
| 58 | & С114-97- ИНБ2 варіант 1 | Екструдований пінополістірол 100 мм | м2 | 100,7 |
| 59 | & С111-329- ИНБ7 варіант 2 | Суміш клейова СТ83 | кг | 513,5 |
| 60 | КБ15-57-1 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркасу | 100м2 | 1,027 |
| 61 | & С111-329- ИНБ7 варіант 1 | Суміш клейова СТ85 | кг | 513,5 |
| 62 | С1555-302 варіант 1 | Склосітка фасадна армуюча СТ-325 | м2 | 110,9 |
|  |  | гідроізоляція підземної частини нижче за шар утеплення |  |  |
| 63 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 1,564 |
| 64 | & С111- 1650-1-ИНБ- 7 варіант 1 | Гідроізоляція СР41 | кг | 375 |
| 65 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 1,564 |
| 66 | & С111- 1650-1-ИНБ- 6 варіант 1 | Гідроізоляція СР43 ХРRЕSS | кг | 594,32 |
| 67 | КБ26-30-1 | Улаштування гідроізоляційного шару | 10 м2 | 3,13 |
|  |  | утеплення та гідроізоляція вище рівня землі |  |  |
| 68 | КБ26-30-1 | Улаштування пароізоляційного шару | 10 м2 | 31,1 |
| 69 | КБ26-35-1 | Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею: стін і колон прямокутних | 1 м3 | 34,21 |
| 70 | & С114-97- ИНБ2 варіант 1 | Екструдований пінополістірол 100 мм | м2 | 335,3 |
| 71 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм | 100м2 | 3,11 |
| 72 | КБ11-11-2 Н1=6 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину | 100м2 | 3,11 |
| 73 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 3,11 |
| 74 | & С111-875- ИНБ5 варіант 1 | Сітка кладки 5 Вр-1 50х50 | м2 | 342,1 |
| 75 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 3,11 |
| 76 | & С111- 1650-1-ИНБ- 6 варіант 1 | Гідроізоляція СР43 ХРRЕSS | кг | 1182 |
| 77 | КБ26-30-1 | Улаштування гідроізоляційного шару | 10 м2 | 31,1 |
|  |  | фасад будівлі |  |  |
| 78 | КБ15-78-1 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни: Гладкі | 100 м2 | 1,14 |
| 79 | & С114-48- ИНБ5 варіант 1 | Утеплювач базальтовий НГ ІZОVАT 100 мм | м2 | 122 |
| 80 | & С111-391- ИНБ3-СЕ варіант 1 | Фарба грунтувальна СТ-15 | кг | 19,38 |
| 81 | & С111- 1597-ИНБ6- СИ варіант 1 | Штукатурка декоративна СТ 137 | кг | 307,8 |
| 82 | & С111-3-1- 3-1-ИН-Б4 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Сеrеsіt СT 15 | кг | 22,8 |
| 83 | С1555-302 варіант 1 | Склосітка фасадна армуюча СТ-325 | м2 | 131,1 |
| 84 | & С111-329- ИНБ9-СД варіант 1 | Клей СТ-190 | кг | 1368 |
| 85 | КБ15-155-2 | Силікатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні | 100м2 | 1,14 |
| 86 | КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,185 |
|  |  | дверний укіс |  |  |
| 87 | КБ15-78-3 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,03 |
| 88 | & С114-48- ИНБ6 варіант 1 | Утеплювач базальтовий НГ ІZОVАT 30 мм | м2 | 2,1 |
| 89 | & С111-329- ИНБ9-СД варіант 1 | Клей СТ-190 | кг | 36,6 |
| 90 | С1555-302 варіант 1 | Склосітка фасадна армуюча СТ-325 | м2 | 3,84 |
| 91 | & С111-3-1- 3-1-ИН-Б4 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Сеrеsіt СT 15 | кг | 0,6 |
| 92 | & С111- 1597-ИНБ6- СИ варіант 1 | Штукатурка декоративна СТ 137 | кг | 8,25 |
| 93 | КБ15-155-2 | Силікатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні | 100м2 | 0,022 |
| 94 | С111-1844-1 варіант 2 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані з сіткою | м | 12 |
|  |  | Роздiл 8. стіни та перегородки |  |  |
| 95 | КБ8-5-7 | Мурування стін внутрішніх з цегли: при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 19,11 |
| 96 | КБ8-6-3 | Мурування перегородок з цегли армованих: товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,7075 |
| 97 | С124-2 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,04803 |
| 98 | КБ8-11-1 | Армування мурування стін та інших конструкцій | 1 т | 0,18692 |
| 99 | & С111-875- ИНБ5 варіант 1 | Сітка кладки 5 Вр-1 50х50 | м2 | 93,5 |
|  |  | Роздiл 9. перемички |  |  |
| 100 | КБ7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,17 |
| 101 | К582821-553 варіант 1 С1412-857 | Перемички з/б марки 1ПБ10-1 | шт | 5 |
| 102 | К582821-554 варіант 1 С1412-857 | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 | шт | 5 |
| 103 | К582821-555 варіант 1 С1412-857 | Перемички з/б марки 1ПБ16-1 | шт | 1 |
| 104 | К582821-560 варіант 1 С1412-859 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2 | шт | 6 |
|  |  | Роздiл 10. покрівля |  |  |
| 105 | КБ12-1-6 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 0,959 |
| 106 | КБ12-1-7 | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів | 100м2 | 0,13 |
| 107 | КБ12-21-1 | Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | 100м2 | 0,959 |
| 108 | С111-1624 варіант 1 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,02398 |
| 109 | КБ12-22-1 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 0,959 |
| 110 | КБ12-22-2 Н1=25 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (т=40 мм) | 100м2 | 0,959 |
| 111 | КБ12-20-3 | Улаштування гідроіхоляції прокладної в один шар | 100м2 | 0,62 |
| 112 | КБ12-18-5 | Утеплення покриттів плитами ІZОVАT насухо | 100м2 | 0,62 |
| 113 | & С114-48- ИНБ5 варіант 1 | Утеплювач базальтовий НГ ІZОVАT 100 мм | м2 | 63,86 |
| 114 | КБ12-19-1 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном | м3 | 3,1 |
| 115 | КБ12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 0,64 |
| 116 | КБ8-9-1 | Мурування зовнішніх простих армованих стін з цегли керамічної | 1 м3 | 4,62 |
| 117 | & С111-875- ИНБ2 варіант 1 | Сітка кладки 3Вр-1 50х50 | м2 | 52,8 |
| 118 | КБ10-5-1 | Установлення елементів каркаса з брусів | м3 | 0,576 |
| 119 | & С111-136- ИНБ3-СГ варіант 1 | Дюбель розпірний М14х250 | шт | 42 |
| 120 | КР8-40-6 | Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі | 100м | 0,39 |
| 121 | & С111- 1797-ИНБ7- Б варіант 1 | Фартух парапету | м | 39 |
| 122 | КБ10-25-4 | Установлення зливів | 100м | 0,25 |
| 123 | & С123-382- ИНБ2-СЭ варіант 1 | Відлив фасадний з оцинкованої сталі 650 мм | м | 25 |
| 124 | & С111- 1477-ИНБ4- Е7 варіант 1 | Шуруп | шт | 480 |
| 125 | КБ12-15-1 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,22854 |
| 126 | & С111- 1803-ИНБ1- 7Ф варіант 1 | Кріпильний елемент Т-подібний | шт | 38 |
| 127 | КР8-40-4 | Улаштування поясків, сандриків, підвіконних відливів з листової сталі | 100м | 25 |
| 128 | & С111- 1797-ИНБ7 варіант 1 | Планка карнизна | м | 25 |
| 129 | & С111- 1477-ИНБ4- Е7 варіант 1 | Шуруп | шт | 720 |
|  |  | водостічна система |  |  |
| 130 | КР8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з готових елементів | 100м | 0,028 |
| 131 | КР8-42-2 | Улаштування жолобів | 100м | 0,224 |
| 132 | & С111- 1803-ИНБ2- СО варіант 1 | Жолоб водосточний 100 | м | 22,4 |
| 133 | & С111- 1803-ИНБ2- ВЛ варіант 1 | кріплення жолоба | шт | 46 |
| 134 | & С111- 1803-ИНБ2-2 варіант 1 | З"єднання жолоба | шт | 6 |
| 135 | & С111- 1803-ИНБ1- ВИ варіант 1 | Заглушка жолоба | шт | 4 |
| 136 | & С111- 1803-ИНБ1- СН варіант 1 | Труба водосточна 90 | м | 2,91 |
| 137 | & С111- 1803-ИНБ1- ЕВ варіант 1 | Злив | шт | 4 |
| 138 | & С111- 1803-ИНБ1- ЕБ варіант 1 | Коліно водосточне | шт | 8 |
| 139 | & С111- 1803-ИНБ1- ВК варіант 1 | Воронка | шт | 4 |
|  |  | Роздiл 11. підлоги |  |  |
|  |  | тип П-1 |  |  |
| 140 | КБ11-2-1 | Улаштування ущільнених трамбівками підстильних піщаних шарів | м3 | 22,85 |
| 141 | КБ11-2-4 | Улаштування ущільнених трамбівками підстильних щебеневих шарів | м3 | 22,85 |
| 142 | КБ26-30-1 | Улаштування гідроізоляційного шару | 10 м2 | 22,846 |
| 143 | КБ11-2-9 | Улаштування підстильних бетонних шарів | м3 | 11,42 |
| 144 | КБ12-20-3 | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 2,2846 |
| 145 | КБ11-15-1 | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм | 100м2 | 2,2846 |
| 146 | КБ11-15-2 Н1=14 | Улаштування покриттів бетонних, на кожні 5 мм зміни товщини додавати або виключати (т=100 мм) | 100м2 | 2,2846 |
| 147 | КБ11-11-18 | Армування стяжки | 100м2 | 2,2846 |
| 148 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 1,69152 |
| 149 | КБ11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 2,2846 |
| 150 | КБ11-11-14 Н1=10 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ. Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ | 100м2 | 2,2846 |
| 151 | & С111- 1597-ИНБ7- Е8 варіант 1 | Суміш самовирівнювальна Сеrесіt СN69 | кг | 6168,42 |
| 152 | & С111-3-1- 3-1-ИН-Б4 варіант 2 | Ґрунтовка глибокопроникна Сеrеsіt СT 17 | кг | 45,01 |
|  |  | тип П-2 |  |  |
| 153 | КБ11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 0,504 |
| 154 | КБ11-11-14 Н1=10 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ. Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ | 100м2 | 0,504 |
| 155 | & С111- 1597-ИНБ7- Е8 варіант 1 | Суміш самовирівнювальна Сеrесіt СN69 | кг | 1360,8 |
| 156 | & С111-3-1- 3-1-ИН-Б4 варіант 2 | Ґрунтовка глибокопроникна Сеrеsіt СT 17 | кг | 9,93 |
| 157 | КБ11-42-3 | Улаштування плінтусів бетонних | 100м | 2,12 |
|  |  | тип П-3 |  |  |
| 158 | КБ11-2-1 | Улаштування ущільнених трамбівками підстильних піщаних шарів | м3 | 0,6 |
| 159 | КБ26-30-1 | Улаштування гідроізоляційного шару | 10 м2 | 0,2 |
| 160 | КБ9-72-1 Н2=1.45 | Виготовлення арматурних сіток | т | 0,03785 |
| 161 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,03906 |
| 162 | КБ6-11-11 | Армування підстильних шарів і набетонок | т | 0,03585 |
| 163 | КБ11-2-9 | Улаштування бетонної підлоги т=700 мм | м3 | 1,4 |
|  |  | Роздiл 12. прорізи |  |  |
| 164 | КБ20-28-5 | Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм | шт | 4 |
| 165 | & С123-240- ИНБ9-1 | Захисно-герметичні двері для ПРУ і сховищ 1250х2210 | шт | 4 |
| 166 | & С1550-38- ИНБ3 варіант 1 | Монтажна піна | л | 1,69 |
| 167 | & С111-136- ИНБ4 варіант 2 | Анкер | шт | 40 |
| 168 | КБ10-28-2 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металу у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2 | 100м2 | 0,048 |
| 169 | & С123-240- ИНБ1-СЦ варіант 1 | Двері металеві технічні 1200х2000 спрощені | шт | 2 |
| 170 | & С1550-38- ИНБ3 варіант 1 | Монтажна піна | л | 0,733 |
| 171 | & С111-136- ИНБ4 варіант 2 | Анкер | шт | 17 |
| 172 | КБ10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металу у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,0756 |
| 173 | & С123-240- ИНБ1-СШ варіант 1 | Двері металеві протипожежні глухі ДМП 900х2100 | шт | 4 |
| 174 | & С1550-38- ИНБ3 варіант 1 | Монтажна піна | л | 1,399 |
| 175 | & С111-136- ИНБ4 варіант 2 | Анкер | шт | 34 |
| 176 | КБ10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,0714 |
| 177 | & С123-179- ИНБ1-8 варіант 1 | Блоки дверні металопластикові з однокамерним склопакетом | м2 | 7,14 |
| 178 | & С1550-38- ИНБ3 варіант 1 | Монтажна піна | л | 1,322 |
| 179 | & С111-136- ИНБ4 варіант 1 | Анкер | шт | 32 |
| 180 | КБ10-28-2 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2 | 100м2 | 0,0231 |
| 181 | & С123-179- ИНБ1-8 варіант 1 | Блоки дверні металопластикові з однокамерним склопакетом | м2 | 2,31 |
| 182 | & С1550-38- ИНБ3 варіант 1 | Монтажна піна | л | 0,354 |
| 183 | & С111-136- ИНБ4 варіант 1 | Анкер | шт | 8 |
| 184 | КБ20-28-3 | Установлення дверей герметичних протипожежних 505х1255 | шт | 1 |
| 185 | С1630-59 варіант 1 | Двери сталеві протипожежні герметичні ДМП 505х1255 | шт | 1 |
| 186 | & С1550-38- ИНБ3 варіант 1 | Монтажна піна | л | 0,117 |
| 187 | & С111-136- ИНБ4 варіант 2 | Анкер | шт | 3 |
| 188 | КР6-27-2 | Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] | 100 шт | 0,12 |
| 189 | С111-961 варіант 1 | Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі | шт | 12 |
|  |  | Роздiл 13. опорядження приміщень |  |  |
|  |  | стелі |  |  |
| 190 | КР12-66-1 | Оброблення проверхны противогрибком | 100м2 | 3,159 |
| 191 | & С111-488- ИНБ2-6Ж варіант 1 | Антигрибок (грунт СТ99) | л | 31,59 |
| 192 | КБ15-151-5 | Фарбування вапняними розчинами всередині приміщень з підготуванням поверхонь по цеглі і бетону | 100м2 | 3,159 |
|  |  | стіни |  |  |
| 193 | КР12-66-1 | Оброблення проверхны противогрибком | 100м2 | 6,6139 |
| 194 | & С111-488- ИНБ2-6Ж варіант 1 | Антигрибок (грунт СТ99) | л | 66,139 |
| 195 | КБ15-179-5 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 6,6139 |
| 196 | КР12-66-1 | Оброблення проверхны противогрибком | 100м2 | 1,2197 |
| 197 | & С111-488- ИНБ2-6Ж варіант 1 | Антигрибок (грунт СТ99) | л | 12,197 |
| 198 | КБ15-165-10 | Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,2197 |
| 199 | КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,06 |
|  |  | Роздiл 14. сантехнічні перегородки |  |  |
| 200 | КБ10-28-1 | Встановлення сантехнічних перегородок | 100м2 | 0,13 |
| 201 | & С123-179- ИНБ2-СХ варіант 1 | Перегородка сантехнічна ламіноване ДСП | м2 | 13 |
|  |  | Роздiл 15. вентшахта ВШ-1 |  |  |
|  |  | стіни |  |  |
| 202 | КБ6-17-9 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною: понад 200 мм до 300 мм | 100м3 | 0,04 |
| 203 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,26432 |
| 204 | С124-2 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,01508 |
|  |  | фундамент ФП-1 |  |  |
| 205 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних: плоских | 100м3 | 0,0032 |
| 206 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,0342 |
|  |  | елементи ВШ-1 |  |  |
| 207 | КБ7-64-3 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | 100шт | 0,01 |
| 208 | К585521- П102 варіант 1 С1415-8209 | Плити плоска ПТП 18-12 | шт | 1 |
| 209 | КБ9-72-1 | Виготовлення сітки | т | 0,027 |
| 210 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,027 |
| 211 | КБ12-1-6 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 0,024 |
| 212 | КБ12-21-1 | Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | 100м2 | 0,024 |
| 213 | С111-1624 варіант 1 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,00084 |
| 214 | КБ12-19-1 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном | м3 | 0,12 |
| 215 | ХБ4-12-1 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях | 100 м2 | 0,1685 |
| 216 | ХБ4-13-3 | Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 54 | 100 м2 | 0,1685 |
| 217 | С111-1656-2 варіант 1 | Фарби силікатні для зовнішніх робіт СТ-54 | т | 0,01618 |
| 218 | & С111-391- ИНБ3-СЕ варіант 1 | Фарба грунтувальна СТ-15 | кг | 12,64 |
| 219 | & С111- 1597-ИНБ6- СИ варіант 1 | Штукатурка декоративна СТ 137 | кг | 70,77 |
| 220 | & С111-3-1- 3-1-ИН-Б4 варіант 2 | Ґрунтовка глибокопроникна Сеrеsіt СT 17 | кг | 3,37 |
| 221 | КБ26-30-1 | Улаштування гідроізоляційного шару | 10 м2 | 0,66 |
| 222 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,066 |
| 223 | & С111- 1650-1-ИНБ- 6 варіант 1 | Гідроізоляція СР43 ХРRЕSS | кг | 25,08 |
| 224 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,066 |
| 225 | & С111- 1650-1-ИНБ- 7 варіант 1 | Гідроізоляція СР41 | кг | 1,32 |
| 226 | КБ1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100м3 | 0,025 |
| 227 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,0134 |
| 228 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 2 |
| 229 | & С111- 1756-ИНБ7 варіант 1 | Вентиляційні гратки 230х270 | шт | 1 |
| 230 | & С111- 1756-ИНБ4- СЛ варіант 1 | Грати вентиляційні 530х590 | шт | 1 |
| 231 | С124-21 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм (анкер) | т | 0,003 |
| 232 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 м3 | 0,22 |
|  |  | Роздiл 16. вентшахта ВШ-2 |  |  |
|  |  | стіни |  |  |
| 233 | КБ6-17-9 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною: понад 200 мм до 300 мм | 100м3 | 0,0254 |
| 234 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,13712 |
| 235 | С124-2 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,01336 |
|  |  | фундамент ФП-2 |  |  |
| 236 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних: плоских | 100м3 | 0,0026 |
| 237 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,02086 |
| 238 | С124-21 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм (анкер) | т | 0,00025 |
|  |  | елементи ВШ-2 |  |  |
| 239 | КБ7-64-3 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | 100шт | 0,01 |
| 240 | К585821- Л004 варіант 1 С1414-7849 | Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-13.13 | шт | 1 |
| 241 | КБ9-72-1 | Виготовлення сітки | т | 0,02086 |
| 242 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,02086 |
| 243 | КБ12-1-6 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 0,019 |
| 244 | КБ12-21-1 | Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | 100м2 | 0,019 |
| 245 | С111-1624 варіант 1 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,00051 |
| 246 | КБ12-19-1 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном | м3 | 0,095 |
| 247 | ХБ4-12-1 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях | 100 м2 | 0,078 |
| 248 | ХБ4-13-3 | Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 54 | 100 м2 | 0,078 |
| 249 | С111-1656-2 варіант 1 | Фарби силікатні для зовнішніх робіт СТ-54 | т | 0,0075 |
| 250 | & С111-391- ИНБ3-СЕ варіант 1 | Фарба грунтувальна СТ-15 | кг | 5,6 |
| 251 | & С111- 1597-ИНБ6- СИ варіант 1 | Штукатурка декоративна СТ 137 | кг | 32,76 |
| 252 | & С111-3-1- 3-1-ИН-Б4 варіант 2 | Ґрунтовка глибокопроникна Сеrеsіt СT 17 | кг | 1,56 |
| 253 | КБ26-30-1 | Улаштування гідроізоляційного шару | 10 м2 | 0,56 |
| 254 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,056 |
| 255 | & С111- 1650-1-ИНБ- 6 варіант 1 | Гідроізоляція СР43 ХРRЕSS | кг | 21,28 |
| 256 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,056 |
| 257 | & С111- 1650-1-ИНБ- 7 варіант 1 | Гідроізоляція СР41 | кг | 1,12 |
| 258 | КБ1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100м3 | 0,018 |
| 259 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,01 |
| 260 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 1 |
| 261 | & С111- 1756-ИНБ4- СЛ варіант 1 | Грати вентиляційні 530х590 | шт | 1 |
| 262 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 м3 | 0,26 |
|  |  | Роздiл 17. вентшахта ВШ-3 |  |  |
|  |  | стіни |  |  |
| 263 | КБ6-17-9 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною: понад 200 мм до 300 мм | 100м3 | 0,0284 |
| 264 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,16659 |
| 265 | С124-2 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,011624 |
|  |  | фундамент ФП-3 |  |  |
| 266 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних: плоских | 100м3 | 0,0029 |
| 267 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,02196 |
| 268 | С124-21 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм (анкер) | т | 0,00025 |
|  |  | елементи ВШ-3 |  |  |
| 269 | КБ7-64-3 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | 100шт | 0,01 |
| 270 | К585821- Л004 варіант 1 С1414-7849 | Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-13.13 | шт | 1 |
| 271 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,02196 |
| 272 | КБ12-1-6 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 0,019 |
| 273 | КБ12-21-1 | Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | 100м2 | 0,019 |
| 274 | С111-1624 варіант 1 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,00051 |
| 275 | КБ12-19-1 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном | м3 | 0,095 |
| 276 | ХБ4-12-1 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях | 100 м2 | 0,093 |
| 277 | ХБ4-13-3 | Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 54 | 100 м2 | 0,093 |
| 278 | С111-1656-2 варіант 1 | Фарби силікатні для зовнішніх робіт СТ-54 | т | 0,0089 |
| 279 | & С111-391- ИНБ3-СЕ варіант 1 | Фарба грунтувальна СТ-15 | кг | 7 |
| 280 | & С111- 1597-ИНБ6- СИ варіант 1 | Штукатурка декоративна СТ 137 | кг | 35,7 |
| 281 | & С111-3-1- 3-1-ИН-Б4 варіант 2 | Ґрунтовка глибокопроникна Сеrеsіt СT 17 | кг | 1,7 |
| 282 | КБ26-30-1 | Улаштування гідроізоляційного шару | 10 м2 | 0,9 |
| 283 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,09 |
| 284 | & С111- 1650-1-ИНБ- 6 варіант 1 | Гідроізоляція СР43 ХРRЕSS | кг | 34,2 |
| 285 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,09 |
| 286 | & С111- 1650-1-ИНБ- 7 варіант 1 | Гідроізоляція СР41 | кг | 1,8 |
| 287 | КБ1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100м3 | 0,0205 |
| 288 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,0114 |
| 289 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 1 |
| 290 | & С111- 1756-ИНБ4- СЛ варіант 1 | Грати вентиляційні 530х590 | шт | 1 |
| 291 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 м3 | 0,26 |
|  |  | Роздiл 18. огородження |  |  |
|  |  | огородження О-1 |  |  |
| 292 | КБ9-72-1 Н2=1,45 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,07873 |
| 293 | & С113-63- ИНБ3-8Н варіант 1 | Труби профільні 40х40х2 | т | 0,05245 |
| 294 | & С113-63- ИНБ4 варіант 1 | Труби профільні 20х20х1,5 | т | 0,0137 |
| 295 | С1110-171 варіант 3 | Сталь штабова 8х120 мм | т | 0,0151 |
| 296 | & С111-136- ИНБ4-А варіант 1 | Анкер шпилька клиновий розпірний М12х130 | шт | 40 |
| 297 | КБ13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0197 |
| 298 | КБ13-26-6 Н1=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 | 100м2 | 0,0197 |
| 299 | КБ7-60-4 | Установлення металевої огорожі без поручня | 100м | 0,06985 |
|  |  | огородження О-2 |  |  |
| 300 | КБ9-72-1 Н2=1,45 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,02887 |
| 301 | & С113-63- ИНБ3-8Н варіант 1 | Труби профільні 40х40х2 | т | 0,02643 |
| 302 | & С113-63- ИНБ4 варіант 1 | Труби профільні 20х20х1,5 | т | 0,00128 |
| 303 | С1110-171 варіант 2 | Сталь штабова 8х30 мм | т | 0,00208 |
| 304 | КБ13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0072 |
| 305 | КБ13-26-6 Н1=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 | 100м2 | 0,0072 |
| 306 | КБ7-60-4 | Установлення металевої огорожі без поручня | 100м | 0,0495 |
| 307 | & С111-136- ИНБ1-СВ варіант 1 | Дюбель з розпірним шурупом 8х80 | шт | 32 |
|  |  | елементи адаптації приміщень для осіб з обмеженими можливостями |  |  |
| 308 | КБ11-39-5 | Улаштування тактильних плиток та стрілок | 100м2 | 0,0228 |
| 309 | & С111-567- К-БП-1 варіант 1 | Плитки тактильні попереджувальні | шт | 16 |
| 310 | & С111-567- К-ПО-8 варіант 1 | Тактильна стрічка | м | 8,4 |
|  |  | огородження О-3 (2 шт) |  |  |
| 311 | КБ9-72-1 Н2=1,45 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,04765 |
| 312 | & С113-63- ИНБ3-8Н варіант 1 | Труби профільні 40х40х2 | т | 0,04244 |
| 313 | & С113-63- ИНБ4 варіант 1 | Труби профільні 20х20х1,5 | т | 0,00256 |
| 314 | С1110-171 варіант 2 | Сталь штабова 8х30 мм | т | 0,00416 |
| 315 | КБ13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0119 |
| 316 | КБ13-26-6 Н1=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 | 100м2 | 0,0119 |
| 317 | КБ7-60-4 | Установлення металевої огорожі без поручня | 100м | 0,099 |
| 318 | & С111-136- ИНБ1-СВ варіант 1 | Дюбель з розпірним шурупом 8х80 | шт | 64 |
|  |  | елементи адаптації приміщень для осіб з обмеженими можливостями |  |  |
| 319 | КБ11-39-5 | Улаштування тактильних плиток та стрілок | 100м2 | 0,024 |
| 320 | & С111-567- К-БП-1 варіант 1 | Плитки тактильні попереджувальні | шт | 16 |
| 321 | & С111-567- К-ПО-8 варіант 1 | Тактильна стрічка | м | 9,6 |
|  |  | Роздiл 19. сходи С-1 |  |  |
| 322 | КБ8-2-1 | Улаштування основи під фундаменти: піщаної | 1 м3 | 2,2 |
| 323 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 м3 | 2,2 |
| 324 | КБ11-2-9 | Улаштування підстильних бетонних шарів | м3 | 1,1 |
| 325 | КБ26-30-1 | Улаштування гідроізоляційного шару | 10 м2 | 2,7 |
| 326 | КБ6-1-6 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3 | 100м3 | 0,04 |
| 327 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,13694 |
|  |  | Роздiл 20. сходи С-2 |  |  |
| 328 | КБ8-2-1 | Улаштування основи під фундаменти: піщаної | 1 м3 | 2,2 |
| 329 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 м3 | 2,2 |
| 330 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,011 |
| 331 | КБ26-30-1 | Улаштування гідроізоляційного шару | 10 м2 | 2,7 |
| 332 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 | 0,04 |
| 333 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,13694 |
|  |  | Роздiл 21. приямок П-1 |  |  |
| 334 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,0012 |
| 335 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,0125 |
| 336 | & С111- 1650-1-ПР-3 варіант 1 | Суміш гідроізоляційна СR-65 | кг | 5 |
| 337 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 | 0,004 |
| 338 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,02254 |
| 339 | КР9-21-1 | Обрамлення бетонних приямків кутовою сталлю | м | 2,552 |
| 340 | С111-1828 варіант 1 | Прокат кутовий рівнополичковий 75х75х6 | т | 0,01758 |
| 341 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,0025 |
| 342 | & С111- 1117-ИНБ- СЖ варіант 1 | Рифлений сталь листова 4 мм | т | 0,0116 |
|  |  | Роздiл 22. ганок Г-1 |  |  |
| 343 | КБ8-2-1 | Улаштування основи під фундаменти: піщаної | 1 м3 | 1,3 |
| 344 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 м3 | 1,3 |
| 345 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 | 0,02 |
| 346 | С124-20 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,0588 |
| 347 | КБ11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,124 |
| 348 | & С111-283- ИНБ1-БО варіант 1 | Хрестики | шт | 90 |
| 349 | С111-283 варіант 1 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 12,648 |
| 350 | & С111- 1651-ИНБ1 варіант 1 | Суміш (шарування для плитки) | кг | 5,63 |
| 351 | & С111- 1650-1-5Ф-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки | кг | 64,48 |
|  |  | огородження пандусу ОП-1 (2 шт) |  |  |
| 352 | КБ9-72-1 Н2=1,45 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,02636 |
| 353 | & С113-63- ИНБ3-8Н варіант 1 | Труби профільні 40х40х2 | т | 0,0166 |
| 354 | & С113-63- ИНБ4 варіант 1 | Труби профільні 20х20х1,5 | т | 0,00096 |
| 355 | & С113-63- ИНБ1-1 варіант 1 | Труби профільні 30х30х2 | т | 0,0081 |
| 356 | С1110-171 варіант 2 | Сталь штабова 8х30 мм | т | 0,00138 |
| 357 | С124-20 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,00018 |
| 358 | КБ13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0066 |
| 359 | КБ13-26-6 Н1=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 | 100м2 | 0,0066 |
| 360 | КБ7-60-4 | Установлення металевої огорожі без поручня | 100м | 0,0408 |
|  |  | елементи адаптації приміщень для осіб з обмеженими можливостями |  |  |
| 361 | КБ11-39-5 | Улаштування тактильних плиток та стрілок | 100м2 | 0,0173 |
| 362 | & С111-567- К-БП-1 варіант 1 | Плитки тактильні попереджувальні | шт | 4 |
| 363 | & С111-567- К-ПО-8 варіант 1 | Тактильна стрічка | м | 13,7 |
|  |  | Роздiл 23. ганок Г-2 |  |  |
| 364 | КБ8-2-1 | Улаштування основи під фундаменти: піщаної | 1 м3 | 0,4 |
| 365 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 м3 | 0,4 |
| 366 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 | 0,08 |
| 367 | С124-20 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,01896 |
| 368 | КБ11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,04 |
| 369 | & С111-283- ИНБ1-БО варіант 1 | Хрестики | шт | 29 |
| 370 | С111-283 варіант 1 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 4,08 |
| 371 | & С111- 1651-ИНБ1 варіант 1 | Суміш (шарування для плитки) | кг | 1,816 |
| 372 | & С111- 1650-1-5Ф-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки | кг | 20,8 |
|  |  | елементи адаптації приміщень для осіб з обмеженими можливостями |  |  |
| 373 | КБ11-39-5 | Улаштування тактильних плиток та стрілок | 100м2 | 0,0061 |
| 374 | & С111-567- К-БП-1 варіант 1 | Плитки тактильні попереджувальні | шт | 4 |
| 375 | & С111-567- К-ПО-8 варіант 1 | Тактильна стрічка | м | 2,5 |
|  |  | Роздiл 24. Підпірні стіни ПС-1 (ПС-2) |  |  |
|  |  | ПС-1 |  |  |
| 376 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,0024 |
| 377 | КБ6-13-3 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,018 |
| 378 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,01908 |
| 379 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,01988 |
| 380 | С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,07464 |
| 381 | С124-23 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм | т | 0,0207 |
| 382 | С124-24 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 0,0189 |
|  |  | ПС-2 |  |  |
| 383 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,0022 |
| 384 | КБ6-13-3 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,016 |
| 385 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,01694 |
| 386 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,01768 |
| 387 | С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,06703 |
| 388 | С124-23 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм | т | 0,0184 |
| 389 | С124-24 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 0,0168 |
|  |  | Роздiл 25. Підпірні стіни ПС-3 (ПС-4) |  |  |
|  |  | ПС-3 |  |  |
| 390 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,0071 |
| 391 | КБ6-13-6 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,0588 |
| 392 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,06351 |
| 393 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,05513 |
| 394 | С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,23886 |
| 395 | С124-23 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм | т | 0,00635 |
| 396 | С124-24 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 0,0575 |
|  |  | ПС-4 |  |  |
| 397 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,004 |
| 398 | КБ6-13-6 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,0315 |
| 399 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,03338 |
| 400 | С124-21 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,02858 |
| 401 | С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,08852 |
| 402 | С124-23 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм | т | 0,00356 |
| 403 | С124-24 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 0,0322 |
|  |  | Роздiл 1. водопровід В-1 |  |  |
| 1 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,5339 |
| 2 | С113-1689 варіант 1 | Труби поліпропіленові РN 20 діам. 20 мм | м | 48 |
| 3 | КБ16-14-13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,2152 |
| 4 | С113-1690 варіант 1 | Труби поліпропіленові РN 20 діам. 25 мм | м | 20 |
| 5 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,1279 |
| 6 | С113-1691 варіант 1 | Труби поліпропіленові РN 20 діам. 32 мм | м | 12 |
| 7 | КБ16-14-15 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,032 |
| 8 | С113-1692 варіант 1 | Труби поліпропіленові РN 20 діам. 40 мм | м | 2 |
| 9 | С113-1375 варіант 2 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм | м | 1 |
| 10 | С1630-536 варіант 1 | Клапани зворотні, діаметр 15 мм | шт | 1 |
| 11 | & С130-468- ИНБ2 варіант 1 | Кран кульовий латунний , діаметр 15 мм | шт | 9 |
| 12 | & С130-468- ИНБ1 варіант 1 | Кран кульовий латунний , діаметр 20 мм | шт | 3 |
| 13 | & С113- 1806-ИНБ2 варіант 1 | Американка латунна в/з д=15 мм | шт. | 3 |
| 14 | & С113- 1806-ИНБ3 варіант 1 | Американка латунна в/з д=20 мм | шт. | 1 |
| 15 | КР15-23-2 | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | шт | 1 |
| 16 | С113-1708 варіант 1 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 2 |
| 17 | С113-1707 варіант 1 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 6 |
| 18 | С113-1706 варіант 1 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 8 |
| 19 | С113-1705 варіант 1 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 64 |
| 20 | С113-1713 варіант 1 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 22 |
| 21 | С113-1714 варіант 1 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 4 |
| 22 | С113-1727 варіант 1 | Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 20х1/2" мм | шт | 14 |
| 23 | С113-1725 варіант 1 | Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 40х1-1/4" мм | шт | 2 |
| 24 | С113-1748 варіант 1 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25х32 мм | шт | 1 |
| 25 | С113-1746 варіант 1 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 мм | шт | 11 |
| 26 | С113-1737 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 12 |
| 27 | С113-1738 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 3 |
| 28 | С113-1808 варіант 1 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 12 |
| 29 | С113-1811 варіант 1 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм | шт | 3 |
| 30 | С113-1799 варіант 1 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 4 |
| 31 | С113-1802 варіант 1 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм | шт | 3 |
| 32 | С113-1869 варіант 1 | Обвід діам. 20 мм | шт | 4 |
| 33 | С113-1870 варіант 1 | Обвід діам. 25 мм | шт | 3 |
| 34 | С113-1781 варіант 2 | Перехід діам. 40х32 мм | шт | 1 |
| 35 | С113-1778 варіант 1 | Перехід діам. 32х25 мм | шт | 1 |
| 36 | С113-1776 варіант 1 | Перехід діам. 25х20 мм | шт | 2 |
| 37 | С113-1794 варіант 1 | Муфта діам. 32 мм | шт | 3 |
| 38 | С113-1793 варіант 1 | Муфта діам. 25 мм | шт | 6 |
| 39 | С113-1792 варіант 1 | Муфта діам. 20 мм | шт | 14 |
| 40 | С113-1862 варіант 1 | Заглушка діам. 20 мм | шт | 2 |
| 41 | С113-1863 варіант 1 | Заглушка діам. 25 мм | шт | 2 |
| 42 | С113-1879 варіант 1 | Хомут із шурупом діам. 20 мм | шт | 38 |
| 43 | С113-1880 варіант 1 | Хомут із шурупом діам. 25 мм | шт | 17 |
| 44 | С113-1881 варіант 1 | Хомут із шурупом діам. 32 мм | шт | 9 |
| 45 | С113-1882 варіант 1 | Хомут із шурупом діам. 40 мм | шт | 1 |
| 46 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 5,1 |
| 47 | & С114-96-У- ПЮ-5 варіант 1 | Теплоізоляція із труб зі вспіненого поліетелену д=40мм товщ.13мм | п.м | 1,02 |
| 48 | & С114-96-У- ИНБ-1 варіант 1 | Теплоізоляція із труб зі вспіненого поліетелену д=32 мм товщ.13 мм | п.м | 12,24 |
| 49 | & С114-96-У- ИНБ-2 варіант 1 | Теплоізоляція із труб зі вспіненого поліетелену д=25 мм товщ.13 мм | п.м | 18,36 |
| 50 | & С114-96-У- ИНБ-3 варіант 1 | Теплоізоляція із труб зі вспіненого поліетелену д=20 мм товщ.13 мм | п.м | 24,48 |
| 51 | & С111- 1679-ИНБ6 варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 70,451 |
|  |  | футляри |  |  |
| 52 | С113-348-1 варіант 1 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 0,8 |
| 53 | С113-135 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 1,2 |
| 54 | С113-138 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,8 |
| 55 | С113-140 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,6 |
| 56 | КБ17-7-1 | Установлення баків для води | 10шт | 0,2 |
| 57 | & С130-20- ИНБ5-СЮ варіант 1 | Ємкість запасу води V=0,6 м3 | шт | 1 |
| 58 | & С130-20- ИНБ4 варіант 1 | Ємкість запасу аварійної води V=1 м3 | шт | 1 |
| 59 | & С113-100- ИНБ3-СП варіант 1 | Коліно зажимне ПДН 40х40 | шт | 1 |
| 60 | С113-1725 варіант 1 | Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 40х1-1/4" мм | шт | 1 |
| 61 | & С111-136- ИНБ3-СГ варіант 2 | Дюбель 6х40 | шт | 65 |
| 62 | & С1550-38- ИНБ5 варіант 1 | Герметик сіліконовий | шт | 4 |
|  |  | водомірний вузол |  |  |
| 63 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,05 |
| 64 | & С113- 1873-1А-АЮ- 10 варіант 1 | Кран кульовий латунний діамерт 32 мм | шт. | 2 |
| 65 | & С130-468- ИНБ2 варіант 1 | Кран кульовий латунний , діаметр 15 мм | шт | 2 |
| 66 | С1630-544 варіант 1 | Клапани зворотні , діаметр 32 мм | шт | 1 |
| 67 | КБ18-21-2 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | 10шт | 0,1 |
| 68 | КБ16-26-1 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 |
| 69 | & С1330- 1455-ИНБ1- 6Б варіант 1 | Лічильники води д=15 мм | шт | 1 |
| 70 | & С1330- 1455-ИНБ6- Т5 варіант 1 | Монтажний комплект д=15 мм | шт | 1 |
| 71 | КБ18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |
| 72 | & С1330- 113-ИНБ1- РБ варіант 1 | Манометри ДМ 05 -МП-3У | шт | 1 |
| 73 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 5 кг | шт | 2 |
| 74 | С113-1805 варіант 1 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм | шт | 3 |
| 75 | С113-1814 варіант 1 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм | шт | 3 |
| 76 | С113-1808 варіант 1 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 3 |
| 77 | С113-1799 варіант 1 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 1 |
| 78 | С113-1746 варіант 1 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 мм | шт | 2 |
| 79 | С113-1781 варіант 1 | Перехід діам. 40х20 мм | шт | 2 |
| 80 | & С113-100- ИНБ1 варіант 1 | Муфта сталева 1/2 | шт | 2 |
|  |  | Роздiл 2. каналізація побутова |  |  |
| 81 | КБ16-13-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,17 |
| 82 | КБ16-13-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,18 |
| 83 | КБ22-11-5 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,004 |
| 84 | С113-972 варіант 1 | Труби ПВХ (РVС-U) SDR-41 SN 4 діаметр 160мм | м | 4 |
| 85 | С113-1462-1 варіант 1 | Трійник ПВХ діам. 160х110/45 | шт | 1 |
| 86 | С113-1491 варіант 1 | Заглушка ПВХ діам. 160 мм | шт | 1 |
| 87 | С113-1474 варіант 1 | Муфта ПВХ діам. 160 мм | шт | 1 |
| 88 | & С113- 1472-ИНБ6- СУ варіант 1 | Кільце гумове ущільнююче діам. 160 мм | шт | 2 |
| 89 | & С111- 1803-ИНБ1- 7В варіант 1 | Кріплення для труб д=50 мм | шт | 12 |
| 90 | & С111- 1803-ИНБ1- 7Г варіант 1 | Кріплення для труб д=110 мм | шт | 5 |
| 91 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |
| 92 | С113-2302 варіант 1 | Клапан повітряний диам. 110 мм | шт | 1 |
| 93 | КБ16-30-2 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 1 |
| 94 | КБ16-16-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм | шт | 1 |
| 95 | & С1330- 547-ИНБ3-3 варіант 1 | Каналізаційний зворотній клапан з ручним керуванням 110 мм | компл. | 1 |
| 96 | КБ17-7-1 | Установлення аврійного резервуара стоків | 10шт | 0,1 |
| 97 | & С130-20- ИНБ7 варіант 1 | Аварійний резервуар стоків V=0,4 м3 | шт | 1 |
| 98 | КБ18-13-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |
| 99 | & С130-508- ИНБ1-Т3 варіант 1 | Насос заглибний Wіlо-Drаіn TM 32/7 | шт | 1 |
| 100 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,021 |
| 101 | С113-1691 варіант 1 | Труби поліпропіленові РN 20 діам. 32 мм | м | 2 |
| 102 | С113-1804 варіант 1 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм | шт | 1 |
| 103 | С113-1813 варіант 1 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм | шт | 1 |
| 104 | С1630-538 варіант 1 | Клапани зворотні , діаметр 25 мм | шт | 1 |
| 105 | & С111- 1803-ИНБ3-5 варіант 1 | Кріплення для труб д=32 мм | шт | 2 |
| 106 | & С113- 1457-ИНБ2- А варіант 1 | Редукція гумова 50х32 | шт | 1 |
| 107 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,041 |
| 108 | КБ23-1-2 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | 10м3 | 0,041 |
|  |  | Роздiл 3. санітарно-технічне обладнання |  |  |
| 109 | КБ17-1-6 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 0,7 |
| 110 | С130-647 варіант 1 | Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, | комплект | 6 |
| 111 | & С130-647- ИНБ1 варіант 1 | Умивальники для МГН овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки | комплект | 1 |
| 112 | & С130-619- ИНБ1 варіант 1 | Змішувач для умивальника | шт | 7 |
| 113 | КБ17-3-1 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,6 |
| 114 | & С113- 1708-ИНБ7 варіант 1 | Кріплення унітазу | комп. | 6 |
| 115 | & С130-901- ИНБ1-4С варіант 1 | Унітази | шт | 5 |
| 116 | & С130-901- ИНБ1-4С варіант 2 | Унітази для МГН | шт | 1 |
| 117 | & С113- 1489-ИНБ3 варіант 1 | Патрубок для унітазу | шт | 6 |
| 118 | КБ17-5-1 | Установлення мийок на одне відділення | 10компл. | 0,1 |
| 119 | С130-493 варіант 1 | Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею, із зливною дошкою, з кріпленнями,, із змішувачем, з пластмасовим пляшковим сифоном та латунним випуском, | шт | 1 |
| 120 | КБ17-1-10 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | 10компл. | 0,1 |
| 121 | КБ17-2-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 |
| 122 | & С130-619- ИНБ3 варіант 1 | Змішувач для душа | шт | 1 |
| 123 | КМ35-6-5 | Монтаж водонагрівника електричного | шт | 1 |
| 124 | & С130-9- ИНБ1-А варіант 1 | Електричний водонагрівач V=80л N=2,2 кВт | шт | 1 |
| 125 | & С113- 1457-ИНБ2- А варіант 1 | Редукція гумова 50х32 | шт | 8 |
| 126 | КБ17-2-4 | Установлення пластикового рукомийника | 10шт | 0,7 |
| 127 | & С111-140- 25-С варіант 1 | Рукомийник пластиковий 20л | шт | 7 |
|  |  | водопровід В-1 |  |  |
| 1 | & 1504-7001- ИНБ2 варіант 1 | Передавач імпульсів HRІ Dаtа Unіt B4 /D1 для лічильника; ( маса=0,00058) | шт | 1 |
| 2 | & 1504-7001- ИНБ1 варіант 1 | Контролер універсальний ЕNСО DАTАLОGGЕR з модемон та антеною; ( маса=0,00058) | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 1. вентиляція |  |  |
|  |  | система П-1 |  |  |
| 1 | КБ20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |
| 2 | & С1330- 891-ИНБ2-А варіант 1 | Повітрообробляюча припливна установка аеrоstаr-Grееn STR-6 | шт | 1 |
|  |  | система В-1,2,3,4,5 П-2 |  |  |
| 3 | КБ21-27-1 | Установлення вентиляторів [витяжка] | шт | 6 |
| 4 | & С130-62- ИНБ1-СЯ варіант 1 | Канальний вентилятор SVV 50-30 | шт | 3 |
| 5 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 1,248 |
| 6 | & С130-144- ИНБ2-Т0 варіант 1 | Гнучка вставка 500х300 | шт | 6 |
| 7 | & С130-62- ИНБ1-В варіант 1 | Канальний вентилятор RV 315 L | шт | 1 |
| 8 | & С130-62- ИНБ1-Д варіант 1 | Канальний вентилятор RV 100 L | шт | 2 |
| 9 | КБ21-22-12 | Установлення регулятора швидкості | 100шт | 0,04 |
| 10 | & С111-136- ИНБ8-А варіант 1 | Регулятор швидкості РС-1 | шт | 4 |
| 11 | КБ20-13-15 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 |
| 12 | КБ20-13-16 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | 3 |
| 13 | & С1330- 1786-ИНБ1-2 варіант 1 | Противибуховий клапан 281х321 K-MZS-1 | шт | 1 |
| 14 | & С1330- 1786-ИНБ1- 2А варіант 1 | Противибуховий клапан 595х649 K-UZS-1 | шт | 3 |
| 15 | КБ20-13-10 | Установлення клапанів пелюсткових | клапан | 2 |
| 16 | & С1330- 1786-ИНБ1-9 варіант 1 | Клапан налишкового тиску пелюстковий КІД 300х175 | шт | 2 |
|  |  | система П-1 |  |  |
| 17 | & С130-610- ИНБ1 варіант 2 | Дросель клапан ДКП 350х200 | шт | 2 |
| 18 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 13 |
| 19 | & С111- 1756-ИНБ1-9 варіант 1 | Решітка однорядна регуьована RRО-20 350х150 | шт | 12 |
| 20 | & С111- 1756-ИНБ2- 99 варіант 1 | Решітка однорядна регуьована RRО-20 100х100 | шт | 1 |
| 21 | КБ20-4-2 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0,002 |
| 22 | КБ20-4-3 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100м2 | 0,088 |
| 23 | КБ20-4-10 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,4168 |
| 24 | & С111- 1797-ИНБ4- СМ варіант 1 | Заглушка із оцинкованої сталі 200х200 | шт | 2 |
| 25 | & С130-610- ИНБ1 варіант 1 | Дросель клапан ДКП 350х200 | шт | 2 |
| 26 | С130-478 варіант 1 | Хомути для кріплення повітроводів | т | 0,035 |
| 27 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 5,1 |
| 28 | & С114-96-У- ИНБ-7 варіант 1 | Теплоізоляція Thеrmаshееt Аlu Stuссо 25 vv | м2 | 52,122 |
| 29 | & С111- 1679-ИНБ6 варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 130,305 |
|  |  | система П-2 |  |  |
| 30 | КБ20-14-2 | Установлення клапанів повітряних і клапанів повітряних із ручним приводом діаметром до 355 мм | шт | 1 |
| 31 | & С1330- 1786-ИНБ1- Т6 варіант 1 | Клапан герметичний з ручним приводом ГК- 350 | шт | 1 |
| 32 | & С1330- 1786-ИНБ1-7 варіант 1 | Штуцер приварний д=20 мм | шт | 1 |
| 33 | & С1330- 1786-ИНБ1-8 варіант 1 | Заглушка внутрішня д=20 мм | шт | 1 |
| 34 | КР15-127-7 | Установлення люків герметичних | шт | 1 |
| 35 | & С113-754- ИНБ2-8О варіант 1 | Люк вставка д=350 мм | шт | 1 |
| 36 | КБ20-37-1 | Установлення фільтрів | м2 | 1 |
| 37 | & С130-163- ИНБ2 варіант 1 | Фільтр SFB 50-30 | шт | 1 |
| 38 | КБ16-10-11 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 350 мм | 100м | 0,015 |
| 39 | С113-211 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 8 мм | м | 1,5 |
| 40 | КБ20-4-5 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм | 100м2 | 0,0785 |
| 41 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 2 |
| 42 | & С113- 1489-ИНБ9 варіант 1 | Клапан вогнезатримуючий вибухозаахищений KРU-1N д=350 | шт | 1 |
| 43 | & С113- 1489-ИНБ1- 99 варіант 1 | Клапан зворотній вибухозаахищений д=350 | шт | 1 |
| 44 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 1 |
| 45 | & С111- 1756-ИНБ2-1 варіант 1 | Решітка кругла неригульована RKN 350 | шт | 1 |
| 46 | С130-478 варіант 1 | Хомути для кріплення повітроводів | т | 0,01 |
| 47 | КБ13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0168 |
| 48 | КБ13-29-3 Н1=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю КО-811 | 100м2 | 0,0168 |
| 49 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0,97 |
| 50 | & С114-96-У- ИНБ-7 варіант 1 | Теплоізоляція Thеrmаshееt Аlu Stuссо 25 vv | м2 | 9,913 |
| 51 | & С111- 1679-ИНБ6 варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 24,784 |
|  |  | система В-1 |  |  |
| 52 | КБ20-14-2 | Установлення клапанів повітряних і клапанів повітряних із ручним приводом діаметром до 355 мм | шт | 1 |
| 53 | & С1330- 1786-ИНБ1- Т6 варіант 1 | Клапан герметичний з ручним приводом ГК- 350 | шт | 1 |
| 54 | & С1330- 1786-ИНБ1-7 варіант 1 | Штуцер приварний д=20 мм | шт | 1 |
| 55 | & С1330- 1786-ИНБ1-8 варіант 1 | Заглушка внутрішня д=20 мм | шт | 1 |
| 56 | КР15-127-7 | Установлення люків герметичних | шт | 1 |
| 57 | & С113-754- ИНБ2-8О варіант 1 | Люк вставка д=350 мм | шт | 1 |
| 58 | КБ16-10-11 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 350 мм | 100м | 0,03 |
| 59 | С113-211 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 8 мм | м | 3 |
| 60 | КБ20-4-5 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм | 100м2 | 0,028 |
| 61 | КБ20-4-3 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100м2 | 0,087 |
| 62 | КБ20-4-10 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,153 |
| 63 | & С130-610- ИНБ2 варіант 1 | Дросель клапан ДКП 200х200 | шт | 1 |
| 64 | & С130-610- ИНБ3 варіант 1 | Дросель клапан ДКП 250х200 | шт | 1 |
| 65 | & С111- 1797-ИНБ4- СМ варіант 2 | Заглушка із оцинкованої сталі 150х200 | шт | 1 |
| 66 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 8 |
| 67 | & С111- 1756-ИНБ1-9 варіант 1 | Решітка однорядна регуьована RRО-20 350х150 | шт | 8 |
| 68 | С130-478 варіант 1 | Хомути для кріплення повітроводів | т | 0,03 |
| 69 | КБ13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0345 |
| 70 | КБ13-29-3 Н1=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю КО-811 | 100м2 | 0,0345 |
|  |  | система В-2 |  |  |
| 71 | КБ20-14-2 | Установлення клапанів повітряних і клапанів повітряних із ручним приводом діаметром до 355 мм | шт | 1 |
| 72 | & С1330- 1786-ИНБ1- Т6 варіант 1 | Клапан герметичний з ручним приводом ГК- 350 | шт | 1 |
| 73 | & С1330- 1786-ИНБ1-7 варіант 1 | Штуцер приварний д=20 мм | шт | 1 |
| 74 | & С1330- 1786-ИНБ1-8 варіант 1 | Заглушка внутрішня д=20 мм | шт | 1 |
| 75 | КР15-127-7 | Установлення люків герметичних | шт | 1 |
| 76 | & С113-754- ИНБ2-7У варіант 2 | Люк вставка д=250 мм | шт | 1 |
| 77 | КБ16-10-9 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 250 мм | 100м | 0,025 |
| 78 | С113-198 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 8 мм | м | 2,5 |
| 79 | КБ20-4-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,0565 |
| 80 | КБ20-4-4 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | 100м2 | 0,0039 |
| 81 | КБ20-4-5 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм | 100м2 | 0,0198 |
| 82 | С130-478 варіант 1 | Хомути для кріплення повітроводів | т | 0,015 |
| 83 | КБ20-10-1 | Установлення анемостатів | шт | 1 |
| 84 | & С1330- 1786-ИНБ3- 99 варіант 1 | Анемостат витяжний регульований KW-RM 150 | шт | 1 |
| 85 | КБ13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,022 |
| 86 | КБ13-29-3 Н1=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю КО-811 | 100м2 | 0,022 |
|  |  | система В-3 |  |  |
| 87 | КБ20-14-2 | Установлення клапанів повітряних і клапанів повітряних із ручним приводом діаметром до 355 мм | шт | 1 |
| 88 | & С1330- 1786-ИНБ1- Т6 варіант 1 | Клапан герметичний з ручним приводом ГК- 350 | шт | 1 |
| 89 | & С1330- 1786-ИНБ1-7 варіант 1 | Штуцер приварний д=20 мм | шт | 1 |
| 90 | & С1330- 1786-ИНБ1-8 варіант 1 | Заглушка внутрішня д=20 мм | шт | 1 |
| 91 | КР15-127-7 | Установлення люків герметичних | шт | 1 |
| 92 | & С113-754- ИНБ2-8О варіант 1 | Люк вставка д=350 мм | шт | 1 |
| 93 | КБ16-10-11 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 350 мм | 100м | 0,015 |
| 94 | С113-211 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 8 мм | м | 1,5 |
| 95 | КБ20-4-5 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм | 100м2 | 0,0056 |
| 96 | КБ20-4-10 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,008 |
| 97 | С130-478 варіант 1 | Хомути для кріплення повітроводів | т | 0,01 |
| 98 | КБ13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0173 |
| 99 | КБ13-29-3 Н1=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю КО-811 | 100м2 | 0,0173 |
|  |  | система В-4,В-5 |  |  |
| 100 | КБ20-14-2 | Установлення клапанів повітряних і клапанів повітряних із ручним приводом діаметром до 355 мм | шт | 2 |
| 101 | & С113- 1877-ИНБ2- 99 варіант 1 | Клапан герметичний з ручним приводом ГК 100 | шт. | 2 |
| 102 | & С1330- 1786-ИНБ1-7 варіант 1 | Штуцер приварний д=20 мм | шт | 2 |
| 103 | & С1330- 1786-ИНБ1-8 варіант 1 | Заглушка внутрішня д=20 мм | шт | 2 |
| 104 | КР15-127-7 | Установлення люків герметичних | шт | 2 |
| 105 | & С113-754- ИНБ2-7У варіант 1 | Люк вставка д=100 мм | шт | 2 |
| 106 | КБ16-10-5 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм | 100м | 0,1 |
| 107 | С113-407 варіант 1 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 8 мм | м | 10 |
| 108 | КБ20-13-15 | Установлення клапанів противибухових | клапан | 2 |
| 109 | & С1330- 1786-ИНБ1-4 варіант 1 | Противибуховий пристрій в металевому кожужу М ЗС 281х321/150 | шт | 2 |
| 110 | КБ20-4-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,0283 |
| 111 | КБ20-10-1 | Установлення анемостатів | шт | 3 |
| 112 | & С1330- 1786-ИНБ3- 99 варіант 1 | Анемостат витяжний регульований KW-RM 150 | шт | 3 |
| 113 | КБ13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0314 |
| 114 | КБ13-29-3 Н1=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю КО-811 | 100м2 | 0,0314 |
| 115 | С130-478 варіант 1 | Хомути для кріплення повітроводів | т | 0,02 |
| 116 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0,6 |
| 117 | & С114-96-У- ИНБ-7 варіант 1 | Теплоізоляція Thеrmаshееt Аlu Stuссо 25 vv | м2 | 6,132 |
| 118 | & С111- 1679-ИНБ6 варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 15,33 |
| 119 | КБ20-18-1 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 100 мм | зонт | 1 |
|  |  | Роздiл 2. опалення |  |  |
| 120 | КМ8-602-2 | Монтаж електроконвекторів | шт | 5 |
| 121 | & С130-315- ИНБ1-Т1 варіант 1 | Електроконвектор ЕВНА-0,5/230 | шт | 3 |
| 122 | & С130-315- ИНБ2-Т2 варіант 1 | Електроконвектор ЕВНА-2/230 | шт | 2 |
|  |  | ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ |  |  |
|  |  | ЩС |  |  |
| 1 | КБ21-24-2 | Установлення корпусу з монтажною панеллю | шт | 1 |
| 2 | & С100- 1517-1942- ПЛ-ИН-Б1 варіант 1 | Корпус з монтажною панеллю металевий серія UBох | шт | 1 |
| 3 | КМ8-526-3 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 2 |
| 4 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 3 |
|  |  | ЩР |  |  |
| 5 | КБ21-24-2 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |
| 6 | & С100- 1503-8478- ИНБ-2 варіант 1 | Щит розподільний навісний HАGЕR СОSMJS VD412РD | шт | 1 |
| 7 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 20 |
| 8 | КБ21-31-3 | Установлення блоків (клемних колодок) | 100шт | 0,01 |
| 9 | & С100- 1503-2008- ИНБ-10 варіант 1 | Блок РЕ/N-клем для 2-рядних боксів VZ463 | шт | 1 |
|  |  | ЩВ |  |  |
| 10 | КБ21-24-1 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 11 | & С100- 1503-8478- ИНБ-2 варіант 2 | Щит розподільний навісний HАGЕR СОSMJS VD212РD | шт | 1 |
| 12 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 4 |
| 13 | КМ8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 3 |
| 14 | КМ8-603-1 | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором | шт | 1 |
| 15 | & С100- 1517-2346- ТИ варіант 1 | Ящик з понижуючим трансформатором потужністю 0,25 кВт ЯТП-0,25 | шт | 1 |
|  |  | ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ |  |  |
| 16 | КБ21-17-5 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | 100шт | 0,22 |
| 17 | & С1547-4- ИНБ1-2 варіант 1 | Світильник ДББ27У-12-004 Селена LЕD-1 | шт | 22 |
| 18 | КБ21-18-1 | Монтаж світильників ДСП | 100шт | 0,23 |
| 19 | & С1547-4- ИНБ1-4 варіант 1 | Світильник Накладний вологозахищений світлодіодний ДСП65В-40-201 У2 | шт | 23 |
| 20 | КБ21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,02 |
| 21 | & С1547-4- ИНБ8 варіант 1 | Світильник з автономним джерелом живлення з написом "ВИХІД" ДБО-02ВСП-6- а-104 | шт | 2 |
| 22 | КБ21-17-5 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | 100шт | 0,02 |
| 23 | & С1547-4- ИНБ1-5 варіант 1 | Світильник вибухозахищений світлодіодний ДСП23В2Ех-50-041 | шт | 2 |
|  |  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ВИРОБИ |  |  |
| 24 | КБ21-22-1 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,16 |
| 25 | & С100- 290902-55- СБ варіант 1 | Вимикач одноклавішний для відкритої проводки | шт | 16 |
| 26 | КБ21-22-7 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,12 |
| 27 | & С100- 290902-224- ПН варіант 1 | Розетка з з.к. | шт | 12 |
| 28 | & С1512-1- ИНБ2-Т7 варіант 1 | Коробка вдгалужувальна з кришкою для відкритого монтажу | шт | 22 |
| 29 | КБ21-11-1 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м | 9,15 |
| 30 | КБ21-11-2 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м | 2,4 |
| 31 | КМ8-401-1 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 30 -250 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | 100 м | 0,8 |
| 32 | & С152-35- ИНБ5 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці неброньований не розповсюджує горіння,з низьким димо та газовиділенням ВВГ нгд 3х1,5 | м | 785 |
| 33 | & С152-35- ИНБ8 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці неброньований не розповсюджує горіння,з низьким димо та газовиділенням ВВГ нгд 3х2,5 | м | 240 |
| 34 | & С151-3- ИНБ2 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ- ізоляцією в ПВХ оболонці неброньований, не розповсюджуючий горіння з низьким димовидіненням ВВГ нгд 5х6 мм2 | м | 5 |
| 35 | & С151-3- ИНБ1-99 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ- ізоляцією в ПВХ оболонці неброньований, не розповсюджуючий горіння з низьким димовидіненням ВВГ нгд 5х25 мм2 | м | 20 |
| 36 | & С151-3- ИНБ1-1 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ- ізоляцією в ПВХ оболонці неброньований, не розповсюджуючий горіння з низьким димовидіненням ВВГ нгд 5х35 мм2 | м | 5 |
| 37 | & С151-3- ИНБ1-2 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ- ізоляцією в ПВХ оболонці неброньований, не розповсюджуючий горіння з низьким димовидіненням ВВГ нгд 5х50 мм2 | м | 30 |
| 38 | & С151-3- ИНБ5 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ- ізоляцією в ПВХ оболонці неброньований, не розповсюджуючий горіння з низьким газовиділенням (N)HХHFЕ180 T90 3х1,5 мм2 | м | 130 |
| 39 | & С152-35- ИНБ2-7А варіант 1 | Кабель контрольний з мідними жилами з ізоляцією із ПВХ пластику, в оболонці з ПВХ пластику не розповсюджує горіння КВВГнг 14х2,5 мм2 | м | 20 |
|  |  | зовнішні кабельні мережі |  |  |
| 40 | КБ1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100м3 | 0,03 |
| 41 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,03 |
| 42 | КМ8-142-1 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 0,08 |
| 43 | КМ8-143-5 | Покриття 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 0,08 |
| 44 | & С111- 1679-ИНБ5- А варіант 1 | Сигнальна стрічка для кабелю 300 мм з написом:"Обережно кабель" | м | 8 |
| 45 | КБ34-103-1 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,008 |
| 46 | & С113-965- ИНБ3-А варіант 1 | Труба двостінна гофрована д=50 мм | м | 8 |
| 47 | КМ8-413-2 | Проводи в гумобітумній трубці, кількість і переріз проводів до 2х16 мм2 | 100 м | 0,02 |
| 48 | & С113-965- ИНБ3-А варіант 1 | Труба двостінна гофрована д=50 мм | м | 2 |
| 49 | КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,08 |
| 50 | КМ8-146-2 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,5 |
|  |  | пристрої гарантійного живлення |  |  |
| 51 | КМ6-407-2 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т | т | 1,25 |
| 52 | КБ21-24-2 | Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |
| 53 | & С100- 1503-8377- ИНБ-4 варіант 1 | Щит автоматичного вводу резерву Аksа 100А | шт | 1 |
| 54 | КМ10-669-3 | Джерело безперебійного живлення | шт | 1 |
| 55 | КМ8-125-5 | Акумулятор ємкість 100 А.год | шт | 4 |
|  |  | ЩС |  |  |
| 1 | & 1503-2008- ИНБ2-Т9 варіант 1 | Вимикач автоматичний LZVС1-А25-1; ( маса=0,0005) | шт | 2 |
| 2 | & 1503-2008- ИНБ4 варіант 1 | Вимикач автоматичний LZVС1-А160-1; ( маса=0,0005) | шт | 1 |
| 3 | & 1504-1005- ИНБ1-99 варіант 1 | Вимикач автоматичний РL6-С6/1; ( маса=0,00065) | шт | 1 |
| 4 | & 1503-2008- ИНБ4-А варіант 1 | Вимикач автоматичний LZVС1-А125-1; ( маса=0,0005) | шт | 1 |
| 5 | & 1503-2008- ИНБ5 варіант 1 | Комплект силових шин YKM10-SS-04; ( маса=0,0005) | шт | 2 |
| 6 | & 1503-2008- ИНБ6 варіант 1 | Комплект шин YKM10-NР04; ( маса=0,0005) | шт | 1 |
| 7 | & 1503-2008- ИНБ7 варіант 1 | Панель для установки ВА88-32; ( маса=0,001) | шт | 4 |
|  |  | ЩР |  |  |
| 8 | & 1504-1005- ИНБ1-99 варіант 1 | Вимикач автоматичний РL6-С6/1; ( маса=0,00065) | шт | 11 |
| 9 | & 1504-1005- ИНБ1-1 варіант 1 | Вимикач автоматичний РL6-С16/1; ( маса=0,00065) | шт | 7 |
| 10 | & 1504-1005- ИНБ1-8 варіант 1 | Вимикач автоматичний РL6-С20/3; ( маса=0,00065) | шт | 1 |
| 11 | & 1503-2008- ИНБ1-4 варіант 1 | Дифференційний автоматичний вимикач РFL6-16/1N/С 003; ( маса=0,0005) | шт | 1 |
| 12 | & 1504-3001- ИНБ3 варіант 2 | Шина з"єднувальна КDN163А; ( маса=0) | шт | 4 |
|  |  | ЩВ |  |  |
| 13 | & 1504-1005- ИНБ1-ТА варіант 1 | Вимикач автоматичний РL7-С80/3; ( маса=0,00065) | шт | 1 |
| 14 | & 1504-1005- ИНБ2-99 варіант 1 | Вимикач автоматичний РLHT-С100/3; ( маса=0,00065) | шт | 1 |
| 15 | & 1504-1005- ИНБ1-99 варіант 1 | Вимикач автоматичний РL6-С6/1; ( маса=0,00065) | шт | 4 |
| 16 | & 1504-1005- ИНБ1-9А варіант 1 | Незалежний розчіплювач ввідного автомату ZР-АSА/230; ( маса=0,00065) | шт | 1 |
| 17 | & 1504-3001- ИНБ3 варіант 1 | Шина з"єднувальна КDN163А; ( маса=0) | шт | 2 |
| 18 | & 1504-3001- ИНБ9 варіант 1 | Шина заземлення VZ463; ( маса=0) | шт | 1 |
|  |  | пристрої гарантійного живлення |  |  |
| 19 | & 2202-1010- ИНБ2 варіант 1 | Дизель-генераторна установка Аksа АРD-75; ( маса=1,25) | шт | 1 |
| 20 | & 1511-9003- ИНБ1 варіант 1 | Джерело безперебійного живлення LРM-РSW-5000VА; ( маса=0,044) | шт | 1 |
| 21 | & 1511-9003- ИНБ2 варіант 1 | акумулятор для джерела безперебійного живлення LРM-GM 12-100 АH; ( маса=0,012) | шт | 4 |
|  |  | Роздiл 1. пожежна сигналізація |  |  |
| 1 | КМ10-667-1 | Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |
| 2 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 11 |
| 3 | КМ10-668-3 | Сповіщувач ПС ручний | шт | 4 |
| 4 | КМ8-121-1 | Монтаж акумулятора | шт | 1 |
| 5 | КМ10-349-6 | Монтаж оповіщувача світлозвукового | шт | 1 |
| 6 | КБ21-12-2 Н3,5=1,15 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,7 |
| 7 | & С1530- 103-1-6Э варіант 1 | Канал кабельний ККПП 10х20 | м | 56 |
| 8 | & С113- 1453-ИНБ2- Б варіант 2 | Кабельий канал 25х40 | м | 14 |
| 9 | КМ8-411-1 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | 100 м | 0,37 |
| 10 | & С100- 241649- 1050-1 варіант 1 | Рукав металевий РЗ-Ц-Х д=12мм | м | 37 |
| 11 | & С1545- 279-2 варіант 2 | Хомут кріплення UDF 7 | шт | 15 |
| 12 | & С1545- 279-2 варіант 1 | Хомут кріплення UDF -12 | шт | 110 |
| 13 | КМ10-671-3 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | 100 м | 0,33 |
| 14 | КБ21-13-1 Н3,5=1,15 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,7 |
| 15 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,37 |
| 16 | & С157-249- 1-Т4 варіант 1 | Проводи КОРкНс-FRHF FЕ180/Е30 2х1,5 | 1000м | 0,02 |
| 17 | & С157-249- 1-Т4 варіант 2 | Проводи КОРкНс-FRHF FЕ180/Е30 3х1,5 | 1000м | 0,015 |
| 18 | & С152-35- ИНБ7-Д варіант 1 | Провід J-Y(St)Y-Lg 1х2х0,8 | м | 105 |
| 19 | КБ21-24-1 | Установлення бокса металевого | шт | 1 |
| 20 | & С100- 1503-8377- С1-7 варіант 1 | Бокс металевий | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 2. Оповіщення про пожежу |  |  |
| 21 | КБ21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,08 |
| 22 | КМ8-83-1 | Монтаж реле | шт | 1 |
| 23 | КМ10-668-3 | Сповіщувач ПС ручний | шт | 1 |
| 24 | КБ21-12-2 Н3,5=1,15 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,35 |
| 25 | & С1530- 103-1-6Э варіант 2 | Канал кабельний ККПП 40х25 | м | 35 |
| 26 | КМ8-411-1 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | 100 м | 0,25 |
| 27 | & С100- 241649- 1050-1 варіант 1 | Рукав металевий РЗ-Ц-Х д=12мм | м | 25 |
| 28 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,25 |
| 29 | & С1545- 279-2 варіант 2 | Хомут кріплення UDF 7 | шт | 90 |
| 30 | & С1545- 279-2 варіант 1 | Хомут кріплення UDF -12 | шт | 75 |
| 31 | КМ10-671-3 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | 100 м | 0,05 |
| 32 | КБ21-13-1 Н3,5=1,15 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,35 |
| 33 | & С157-249- 1-Т4 варіант 1 | Проводи КОРкНс-FRHF FЕ180/Е30 2х1,5 | 1000м | 0,065 |
|  |  | Роздiл 3. автоматична система пожежогасіння |  |  |
| 34 | КМ10-667-5 | Прилад ПС на 1 промінь | шт | 1 |
| 35 | КМ10-668-1 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 4 |
| 36 | КМ10-349-6 | Монтаж оповіщувача світлозвукового | шт | 2 |
| 37 | КМ10-668-2 | Сповіщувач світловий | шт | 1 |
| 38 | КМ8-531-1 | Монтаж пристроїв аварійного зупинення та запуску | шт | 2 |
| 39 | КМ12-594-1 | Монтаж модуля порошкового пожежогасіння | 10 шт | 0,1 |
| 40 | КБ21-12-2 Н3,5=1,15 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,45 |
| 41 | & С113- 1453-ИНБ2- Б варіант 1 | Кабельий канал 40х25 | м | 30 |
| 42 | & С113- 1453-ИНБ2- В варіант 1 | Кабельий канал 25х10 | м | 15 |
| 43 | & С1545- 239-ИНБ4 варіант 1 | Хомут кріплення UDF 6 | шт | 95 |
| 44 | & С1545- 279-2 варіант 2 | Хомут кріплення UDF 7 | шт | 60 |
| 45 | КМ10-671-3 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | 100 м | 0,55 |
| 46 | КБ21-13-1 Н3,5=1,15 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,45 |
| 47 | & С157-249- 1-Т4 варіант 1 | Проводи КОРкНс-FRHF FЕ180/Е30 2х1,5 | 1000м | 0,02 |
| 48 | & С152-35- ИНБ7-Д варіант 1 | Провід J-Y(St)Y-Lg 1х2х0,8 | м | 45 |
| 49 | & С152-35- ИНБ7-Я варіант 1 | Провід КОРкЕН FRHF FЕ 180 1х2х0,8 | м | 35 |
|  |  | пожежна сигналізація |  |  |
| 1 | & 1602-30018- 1-7К варіант 1 | Приймально-контрольний прилад Тірас-4П.1; ( маса=0,1) | шт | 1 |
| 2 | & 1602-30076- 1-7Н варіант 1 | Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8; ( маса=0,0004) | шт | 13 |
| 3 | & 1602-30066- 1-7М варіант 1 | Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1; ( маса=0,0007) | шт | 5 |
| 4 | & 1511-3001-1- 7Д варіант 1 | Акумулятори 18,5 А/г; ( маса=0,008) | шт | 1 |
| 5 | & 1602-30045- 5-7Л варіант 2 | Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"; ( маса=0,0005) | шт | 1 |
| 6 | & 1547-4- ИНБ1-7Е варіант 1 | Світильник аварійний rе 1228; ( маса=0,0016) | шт | 1 |
|  |  | оповіщення про пожежу |  |  |
| 7 | & 100-1602- 3004-55 варіант 1 | Покажчик світловий ОС-1 "ВИХІД"; ( маса=0,0005) | шт | 6 |
| 8 | & 1602-30045- 5-7Л варіант 1 | Оповіщувач світло-звуковий "ПОЖЕЖА" ОС3-2; ( маса=0,0005) | шт | 2 |
| 9 | & 1602-30066- 1-7М варіант 1 | Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1; ( маса=0,0007) | шт | 1 |
| 10 | & 1503-7047-1 варіант 1 | Реле контроля фаз HRN-54N; ( маса=0,0029) | шт | 1 |
|  |  | система передавання тривожних сповіщень |  |  |
| 11 | & 1504-19157- ИНБ1 варіант 1 | Антена GSM-антена виносна 15 м GSV аntеnnа SMА; ( маса=0,008) | шт | 1 |
|  |  | автоматична система пожежогасіння |  |  |
| 12 | & 1602-30001- ИНБ1-ТБ варіант 1 | Пристрій контролю та запуску ПУіЗ "Тірас-1"; ( маса=0,005) | шт | 1 |
| 13 | & 1602-30076- 1-7Н варіант 1 | Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8; ( маса=0,0004) | шт | 3 |
| 14 | & 1602-30001- ИНБ2 варіант 1 | Сповіщувач магнітно-контактний СОМК 1-8; ( маса=0,0005) | шт | 2 |
| 15 | & 1602-30007- ИНБ2 варіант 1 | Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ-5; ( маса=0,000026) | шт | 1 |
| 16 | & 1602-30007- ИНБ3 варіант 1 | Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ-6; ( маса=0,000026) | шт | 1 |
| 17 | & 1602-30007- ИНБ4 варіант 1 | Світовий оповіщувач ОСЗ-6-9; ( маса=0,000026) | шт | 1 |
| 18 | & 1602-30007- ИНБ5 варіант 1 | Пристрій аварійного зупинення ПАЗ; ( маса=0,000026) | шт | 1 |
| 19 | & 1602-30007- ИНБ6 варіант 1 | Пристрій ручного запуску ПРЗ; ( маса=0,000026) | шт | 1 |
| 20 | & 1602-30007- ИНБ7-А варіант 1 | Модуль порошкового пожежогасіння СПРУТ-6п; ( маса=0,012) | шт | 1 |
| 1 | КМ3-575-2 | Монтаж підіймача плоскочашкового, тип П- 150 | шт | 1 |
| 2 | КБ17-2-4 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. | 10шт | 0,3 |
| 3 | & С130-142- ИНБ1-5 варіант 1 | Поручень настінний | шт | 1 |
| 4 | & С130-142- ИНБ7-ДС варіант 1 | Поручень настінний рухомий | шт | 1 |
| 5 | & С130-142- ИНБ6-8Э варіант 1 | Опорний поручень раковини | шт | 1 |
| 1 | & 1906-14010- ИНБ1 варіант 1 | Підіймач похилий для людей з обмеженими можливостями; ( маса=0,1) | шт | 1 |
|  |  | кабельна мережа 0,4кВ |  |  |
| 1 | КБ21-24-3 | Установлення корпуса з монтажною панеллю металевого | шт | 1 |
| 2 | & С100- 1517-1942- С2-ИН-Б2 варіант 1 | Корпус з монтажною панеллю металевий серія UBох 1200х800х300 | шт | 1 |
| 3 | КМ8-526-3 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 1 |
| 4 | КБ1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100м3 | 0,1125 |
| 5 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,1125 |
| 6 | КМ8-142-1 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 0,3 |
| 7 | КМ8-143-5 | Покриття 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 0,3 |
| 8 | & С111- 1679-ИНБ5- А варіант 1 | Сигнальна стрічка для кабелю 300 мм з написом:"Обережно кабель" | м | 30 |
| 9 | КБ34-103-1 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,03 |
| 10 | & С113-965- ИНБ1-А варіант 1 | Труба двостінна гофрована д=110 мм | м | 30 |
| 11 | КМ8-148-2 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 0,3 |
| 12 | КМ8-146-3 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 0,25 |
| 13 | & С152-35- ИНБ2-4А варіант 1 | Кабель силовий з силовий з 4-ма алюмінієвими жилами, в поліхлорідвініловій ізоляції та броні зі стальних стрічок, АВБбШв-1 4х70 | м | 55 |
| 14 | КМ8-144-8 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 400 мм2 | 100 шт | 0,01 |
| 15 | & С1545- 151-ИНБ1- Т8 варіант 1 | Наконечники кабельні DL-70 | шт | 8 |
| 16 | КМ8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,06 |
| 17 | КМ8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 0,3 |
| 18 | КМ8-472-1 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2 | 100 м | 0,16 |
| 1 | & 1503-2008- ИНБ1 варіант 1 | Вимикач автоматичний LZVС1-А200-1; ( маса=0,0005) | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 1. водопровід зовнішній |  |  |
| 1 | КБ1-13-5 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | 1000м3 | 0,17556 |
| 2 | КБ1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група грунтів 2 | 1000м3 | 0,01744 |
| 3 | С311-10 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 27,91 |
| 4 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,0588 |
| 5 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 | 1000м3 | 0,16086 |
| 6 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,588 |
| 7 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,0882 |
| 8 | С1421-10634 варіант 2 | Пісок природний, рядовий | м3 | 14,7 |
| 9 | КМ8-143-5 | Покриття труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 0,84 |
| 10 | & С111- 1679-ИНБ5 варіант 1 | Сигнальна стрічка | м | 84 |
| 11 | КБ22-11-1 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 50 мм | 1000м | 0,075 |
| 12 | КБ22-47-1 | Протягування в футляр сталевих труб діаметром 40 мм | 100м | 0,09 |
| 13 | С113-1375 варіант 1 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм | м | 84,84 |
| 14 | & С113-100- ИНБ4-СТ варіант 1 | Хомут врізка ЗВ 110х1 1/4 | шт | 1 |
| 15 | С113-1814 варіант 1 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм | шт | 1 |
| 16 | & С113-100- ИНБ3-СР варіант 1 | Коліно зажимне д=40 мм | шт | 2 |
| 17 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,01 |
| 18 | & С113- 1873-1А-АЮ- 10 варіант 1 | Кран кульовий латунний діамерт 32 мм | шт. | 1 |
| 19 | КБ22-39-3 | Врізування в існуючі мережі діаметром 100 мм | шт | 1 |
| 20 | КР20-23-3 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 1 |
|  |  | футляри |  |  |
| 21 | С113-142 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,15 |
| 22 | С113-170 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,3 |
| 23 | КБ22-41-1 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону в сухих грунтах | 10м3 | 0,146 |
| 24 | К585521- Л049 варіант 1 С1415-7976 | Плити днищ ПН15 залізобетонні | шт | 1 |
| 25 | К585521- Л008 варіант 1 С1415-8015 | Кільця КС15.9 залізобетонні | шт | 2 |
| 26 | К585521- Л036 варіант 1 С1415-7976 | Плити покриття ПП15-2 залізобетонні | шт | 1 |
| 27 | К585521- Л052 варіант 1 С1415-7976 | Кільця опорні КО6 залізобетонні | шт | 3 |
| 28 | С124-14 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 16-18 мм | т | 0,00493 |
| 29 | КБ15-172-4 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | 100м2 | 0,00123 |
| 30 | & С113-754- ИНБ1-6Л варіант 1 | Люк пластиковий важкий з антивандальним замком | шт | 1 |
| 31 | КБ13-55-1 | Гідроізоляція бетонних поверхонь гідроізоляцією | 100м2 | 0,2187 |
| 32 | & С111- 1900-ИНБ1 варіант 1 | Гідроізоляція Хyреr Mоdіfіеd | кг | 20 |
| 33 | & С111- 1900-ИНБ2 варіант 1 | Гідроізоляція Хyреr Соnсеntrаtе | кг | 20 |
| 34 | КБ22-46-1 | Продавлювання без розробки грунту [прокол] на довжину до 10 м труб діаметром 100 мм | 100м | 0,09 |
| 35 | С113-142 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м | 9,036 |
|  |  | Роздiл 2. каналізація зовнішня |  |  |
| 36 | КБ1-13-5 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | 1000м3 | 0,06176 |
| 37 | КБ1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група грунтів 2 | 1000м3 | 0,020125 |
| 38 | С311-10 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 32,2 |
| 39 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,0609 |
| 40 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 181 к=1,3 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів | 100м3 | 0,038 |
| 41 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,038 |
| 42 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 | 1000м3 | 0,046535 |
| 43 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,609 |
| 44 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,09135 |
| 45 | С1421-10634 варіант 2 | Пісок природний, рядовий | м3 | 15,23 |
| 46 | КМ8-143-5 | Покриття трубопровода, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 0,87 |
| 47 | & С111- 1679-ИНБ5 варіант 1 | Сигнальна стрічка | м | 87 |
| 48 | КБ22-11-1 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 50 мм | 1000м | 0,075 |
| 49 | С113-1375 варіант 1 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм | м | 75,75 |
| 50 | КБ22-11-3 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм | 1000м | 0,012 |
| 51 | С113-1451-2 варіант 1 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм SN8 | м | 12,12 |
| 52 | С113-1466-1 варіант 1 | Коліно ПВХ діам. 110/90 | шт | 1 |
| 53 | С113-993- 11Г варіант 1 | Коліна з поліетилену діаметром 40 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 2 |
| 54 | С113-1288 варіант 1 | Муфти з поліетилену діаметром 40 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 6 |
| 55 | КБ18-13-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |
| 56 | & С1630- 1162-1 варіант 1 | Каналізаційна насосна станція з електронасосом занурювальним з подрібнювачем | шт | 1 |
| 57 | КБ23-13-3 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих грунтах | 10м3 | 0,118 |
| 58 | К585521- Л048 варіант 1 С1415-7976 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 59 | К585521- Л005 варіант 1 С1415-8014 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск | шт | 2 |
| 60 | К585521- Л032 варіант 1 С1415-7976 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 61 | К585521- Л052 варіант 2 С1415-7976 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 62 | С113-753 варіант 1 | Люк полімерний для колодязів легкий | шт | 1 |
| 63 | С124-14 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 16-18 мм | т | 0,0329 |
| 64 | КБ15-172-4 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | 100м2 | 0,00082 |
| 65 | КБ13-55-1 | Гідроізоляція бетонних поверхонь гідроізоляцією | 100м2 | 0,1256 |
| 66 | & С111- 1900-ИНБ1 варіант 1 | Гідроізоляція Хyреr Mоdіfіеd | кг | 14 |
| 67 | & С111- 1900-ИНБ2 варіант 1 | Гідроізоляція Хyреr Соnсеntrаtе | кг | 14 |
| 68 | КБ23-23-1 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих грунтах | шт | 1 |
| 69 | КБ16-30-1 | Герметизація вводів через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 5 |
|  |  | асфальтобетонне покриття |  |  |
| 70 | КБ27-67-4 | Розбирання дорожніх покриттів та основ: асфальтобетонних | 100 м3 | 0,0291 |
| 71 | КБ27-67-2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ: щебеневих | 100 м3 | 0,0872 |
| 72 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером: із піску | 100м3 | 0,0581 |
| 73 | КБ27-13-1 | Улаштування основи зі щебеню: одношарової основи за товщини 15 см | 1000м2 | 0,05812 |
| 74 | КБ27-22-1 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових: із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100м2 | 0,5812 |
| 75 | КБ27-22-2 Н1=4 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових: на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 | 100м2 | 0,5812 |
| 76 | С1421-9836 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2 | т | 6,963 |
| 77 | КБ27-68-1 | Розбирання бортових каменів: на бетонній основі | 100 м | 0,05 |
| 78 | КБ27-66-5 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу: понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 0,05 |
| 79 | & С1416- 8684-ИНБ5 варіант 1 | Камень бордюрний БР 100.30.15 | м | 5 |
|  |  | Благоустрій території |  |  |
| 1 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м за глибини корита: до 500 мм | 1000 м2 | 0,293 |
| 2 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером: із піску | 100м3 | 0,4395 |
| 3 | КБ27-12-4 | Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером: із щебенево-піщаної суміші | 100м3 | 0,4395 |
| 4 | КБ27-26-1 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання: 7 м | 1000 м2 | 0,293 |
| 5 | КБ27-27-1 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання: 7 м | 1000 м2 | 0,293 |
| 6 | КБ27-27-5 Н1=2 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником: за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 | 1000 м2 | 0,293 |
| 7 | С1421-9850 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 67,888 |
| 8 | С1421-9837 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 42,72 |
| 9 | КБ27-66-5 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу: понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 1,76 |
| 10 | & С1416- 8684-ИНБ5 варіант 1 | Камень бордюрний БР 100.30.15 | м | 176 |
| 11 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 | 1000м3 | 0,03148 |
| 12 | КБ11-39-5 | Улаштування тактильних плиток | 100м2 | 0,0189 |
| 13 | & С111-567- К-БП-1 варіант 1 | Плитки тактильні попереджувальні | шт | 1,89 |
| 14 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 (обваловування) | 1000м3 | 0,67 |
| 15 | С1421-10634 варіант 2 | Пісок природний, рядовий | м3 | 670 |
| 16 | КБ11-11-18 | Армування георешіткою | 100м2 | 3,5 |
| 17 | & С111-874- ИНБ3 варіант 1 | Георешітка ГР 30/15 з чарунками 21х21 h=15 см | м2 | 350 |
| 18 | С124-4 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,00089 |
| 19 | КБ47-3-1 | Планування ділянки механізованим способом | 100м2 | 15,02 |
| 20 | КБ47-25-1 | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі | 100м2 | 15,02 |
| 21 | КБ47-25-6 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | 100м2 | 15,02 |
| 22 | & С1429- 114-ИНБ1 варіант 1 | Насіння поливиці звичайної | кг | 0,56 |
| 23 | & С1429- 114-ИНБ2 варіант 1 | Насіння овсяниці червоної | кг | 0,56 |
| 24 | & С1429- 114-ИНБ3 варіант 1 | Насіння райгреса пасовищного | кг | 14,42 |
| 25 | КБ1-18-4 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група грунтів 1 (надлишок) | 1000м3 | 0,076 |
| 26 | С311-10 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 106,4 |

- Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником згідно із Додатком 4.

З цією метою, Учасник до кінцевого строку подання тендерної пропозиції, надає, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №4 кошторисну документацію із наступних дрокументів:

- договірну ціну ;

-  дефектний акт;

- локальний кошторис на будівельні роботи;

- підсумкова відомість ресурсів;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

-зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

-календарний графік виконання робіт.

Кошторисна документація повинна бути розроблена на ліцензованому програмному комплексі АВК-5 або аналогічному ліцензованому програмному комплексі, підписана та завірена печаткою (у разі її наявності) організацією-учасником та сертифікованим інженером-проектувальником, що її складав. У складі тендерної пропозиції надається копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженера-проектувальника, завірена печаткою та підписом інженера- проектувальника.

- Договірна ціна розраховується  відповідно до Настанови з визначення будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021р. та з урахуванням даної тендерної документації.

- Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна формуватися на підставі вартості підрядних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об’єкту, кошторисний прибуток; кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій; кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

- До розрахунку ціни тендерної пропозиції учасника не включаються витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату послуг інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати пов’язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке вимагається), витрати пов’язані із укладанням договору про закупівлю, у т.ч. і ті, що не пов’язані із його нотаріальним посвідченням (якщо такі будуть).

- Тендерна пропозиція учасника, в ціну якої включено будь які витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, що безпосередньо не стосуються виконання робіт, відхиляється замовником. Зазначені витрати (якщо такі будуть) сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.

- Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля та охорони праці.

Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Під час виконання робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

-не допускати розливу нафтопродуктів, мастил ті інших хімічних речолвин на грунт, асфальтове покриття;

-під час експлуатаціх автотранспорту викид відпрацьованих газів не повине перевищувати допустимі норми;

-не допускати складування сміття  у несанкціонованих місцях;

-компенсувати шкоду, зоподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на продне середовище.

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

Засобом документального підтвердження Учасником застосування вищезазначени х заходів із захитсу довкілля під час виконання робіт є гарантійний лист, складений у довільній формі, в якому учасник гарантує застосування вищезазначених заходів.

Учасник закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов’язаний подати гарантійний лист у довільній формі, що під час виконання робіт згідно розробленого проекту будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці  і промислової безпеки у будівництві.

7.Роботи повинні  бути виконані з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати вимогам будівельних нор, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі тендерної документації надають гарантіний лист у довільній формі.

8.Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному закорнодавству. Усі матеріали та обладнання, що монтуються повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист у довільній формі у складі своєї тендерної пропозиції

9.Якщо тендерна пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з тендерною документацією, ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником (надати лист-згоду).

10.Роботи виконуються на підставі затвердженої проектної документації. Внесення змін до проектної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження з автором проетку, про що надається письмова згода.

11.Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

12.У зв’язку з тим, що робочим проектом передбачено  встановлення дизель-генераторної установки вартістю більше 200,00 тис.грн. учасник повинен надати підтверджуючи документи, що цей товар включено до переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, що на 2024 рік дорівнює чи перевищує 20%, відповідно до  Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» від 16 грудня 2021 року № 1977-IX (зі змінами), яким введено в дію норми щодо застосування локалізації в публічних закупівлях та постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 року №861 «Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог  щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва» (надати гарантійний лист із зазначенням марки товару та /або лист з посиланням на веб-портал Prozorro та/або офіційний веб-сайті Мінекономіки де товар є в переліку та /або лист-гарантію, що товар буде включено до переліку локалізованих товарів із ступенем локалізації, що дорівнює або перевищує 20%).

Переможець, з яким буде укладено договір про закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, одночасно з передачею товару під час виконання робіт надає Замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару.

Усі посилання в технічній специфікації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент». В разі наявності в технічній специфікації посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, та відомостей ресурсів які є частиною проектно кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.

Примітка: всі документи, що надаються учасником у складі його пропозиції повинні містити дату створення документу та реєстраційний номер, бути на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи учасника та скріплені печаткою (у разі її використання) та бути актуальними на час проведення закупівлі.

Ми,    (назва Учасника)                     підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цьому технічному завданні.