ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Дорожнє обладнання (паркова опора з світильниками)

34920000-2 Дорожнє обладнання за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника,  номенклатурна позиція: 34928510-6 – Опори для вуличного освітлення

| Назва предмета закупівлі | Дорожнє обладнання (паркова опора з світильниками) |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 34920000-2 Дорожнє обладнання за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника |
| Назва товару/послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару/послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | номенклатурна позиція: 34928510-6 – Опори для вуличного освітлення |
| Кількість поставки товару/ Обсяг надання послуг/ Обсяг виконання робіт | Паркова опора з світильниками – 8 шт. |
| Місце поставки товару/ надання послуг/ виконання робіт | Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ РУФА, будинок 25 |
| Строк поставки товару/ надання послуг/ виконання робіт | до 31.12. 2023 року включно. |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ескіз |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис паркової опори з світильниками: - Опора металева (120х60х3мм) "Г" подібний Опора оцинкована і пофарбована ( колір чорний муар «SP») В комплекті з закладними ЗЧФ 240х240 (М16х180) - 750 мм З елементами кріплення. + - Світлодіодний світильник 45 Вт (в комплекті (радіатор, плата на світлодіоди Seoul Semiconductor, CREE або аналог драйвер – Meanwell, Philips або або аналог), широка крива світла, світловий потік 6000 Лм , темп. 4500 К. Гарантійний термін – 5 років. ) | штуки | 8 |  |

# Загальні вимоги:

1) Метал оцинкованих опор: оброблення методом гарячого цинкування, марка сталі ст 3 пс/сп.

2)Якість продукції Учасник підтверджує шляхом надання у складі пропозиції сертифікатів відповідності та/або декларації про відповідність на запропонований товар. У випадку, якщо даний вид товару не підлягає сертифікації, учасник на підтвердження повинен надати скановану  копію з оригіналу листа виробника, в якому вказана інформація про те, що даний вид товару не підлягає сертифікації.

3)У складі пропозиції Учасник повинен надати паспорт з печаткою виробника на запропонований товар.

4) На підтвердження можливості поставки Товару Учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів.

6) Гарантійний термін на покриття цинку становить не менше 10 років, про учасник надає у складі пропозиції гарантійний лист.

7)Запропонований учасником у складі пропозиції товар повинен бути новим, технічно справним і таким, що не був у використанні, про що учаcник надає гарантійний лист.

8)Термін поставки – не пізніше  7 -ти  робочих днів  з дня узгодження Постачальником замовлення  Покупця, але в будь-якому випадку до 31.12.2023 р. або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань.

10) Надати гарантійний лист, яким підтвердити,  що в разі гарантійного ремонту всі витрати щодо  демонтажу/монтажу виробу і його транспортування до місця гарантійного ремонту і назад  покладаються на учасника.

Виробник товару – (зазаначається Учасником)*

Країна походження товару (зазначається Учасником)**

* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

** Країною походження товару  вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

Необхідні додаткові умови:

Якість та комплектність товару повинна відповідати нормам та вимогам, що визначають якість товару даного виду, технічним умовам заводу-виробника, забезпечувати його повну придатність для використання за його метою.

Продукція повинна бути новою, не повинна бути у попередній експлуатації.

Продукція повинна мати заводську упаковку.

Вартість тари повинна бути включена у ціну товару та відповідати технічним вимогам зберігання.

Товар повинен бути новим, не пошкодженим, термін та умови його зберігання не порушені.

| ___________________________ Посада уповноваженої особи Учасника М.П. (за наявності) | ___________________________ (підпис) | ___________________________ П.І.Б. |
| --- | --- | --- |