# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Ланцюг тяговий, код 44540000-7 «Ланцюги» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Посилання на технічний або інший документ** | Од. вим. | Кіл-ть | Виробник товару*** | Країна походження товару**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ланцюг тяговий для ескалаторів типу ЛТ-4, ЛТ-5 | Специфікація 35.ЛТ.02А.00.000 та кресленик 35.ЛТ.02А.00.000 СК | пог.м | 277,704 | *** | **** |
|  | Всього: | пог.м | 277,704 |  |

Примітка: Конструкторська документація (специфікація та кресленик), зазначена в основній таблиці, додається.

Опис: товар є конструктивним елементом приводу східців (сходового полотна) тунельних ескалаторів типів ЛТ-4, ЛТ-5, що експлуатуються на метрополітені міста Києва, та призначений для забезпечення їх урухомлення.

Технічні та інші умови

1. Товар відповідає вимогам наступного(их) нормативного(их) документа(ів):_________________________________________.

Примітка: учасником зазначається позначення та найменування відповідного(их) стандарту(ів), чинного(их) на території України, в тому числі міжнародного(их) чи європейського(их), прийнятого(их) методом підтвердження, або технічних умов, згідно з яким(и) виготовляється товар.

2. Товар (в зборі) відповідає наступним загальним характеристикам:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | Тягові роликові пластинчасті нерозбірні із суцільними та порожнистими валиками |
| 2. | Крок | 133 мм |
| 3. | Руйнівне навантаження | ___________ (учасником зазначається руйнівне навантаження, яке повинно бути не менше 450 кН та/або 45000 кгс) |
| 4. | Робоче навантаження | ___________ (учасником зазначається робоче навантаження, яке повинно бути не менше 56 кН та/або 5600 кгс) |
| 5. | Виконання відрізків | 1 (4Т) та 2 (2Т) |
| 6. | Довжина відрізків | 6.1. Для виконання 1(4Т), мм: ____________ (учасником зазначається довжина відрізка, яка повинна бути не більше 1600,5 мм). 6.2. Для виконання 2(2Т), мм: ____________ (учасником зазначається довжина відрізка, яка повинна бути не більше 800,2 мм). |
| 7. | Кліматичне виконання | Помірний клімат з наступними показниками: - температура повітря при експлуатації, робоча ‒ у межах від -1°С до +40°С; - температура повітря при експлуатації, максимальна ‒ у межах від -1°С до +45°С; - середня за рік відносна вологість повітря ‒ не більше 75% при +15°С; - максимальна відносна вологість повітря ‒ не більше 98% при +25°С; - середня за рік абсолютна вологість повітря ‒ не більше 11 г/м3. |
| 8. | Умови зберігання | Зберігання (розміщення) товару під навісами або на відкритих майданчиках в мікрокліматичних районах з помірним та/або холодним кліматом з наступними показниками: - температура повітря при зберіганні ‒ у межах від -50°С до +50°С; - середня за рік відносна вологість повітря ‒ не більше 75% при +15°С; - максимальна відносна вологість повітря ‒ не більше 100% при +25°С; - середня за рік абсолютна вологість повітря ‒ не більше 11 г/м3. |

3. Складальні одиниці (відрізки) товару та їх частини (деталі):

3.1. Відповідають, за конструкцією, розмірами та механічними властивостями, наступним конструкторським документам Замовника:

| № з/п | Найменування складальної одиниці (відрізка) та їх частини (деталі) | Позначення конструкторського документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вилка з’єднувальна | Специфікація 35.ЛТ.02А.01.000 та кресленик 35.ЛТ.02А.01.000 СК |
| 1.1 | Маслянка | Специфікація 35.ЕУ.05.01.000 та кресленик 35.ЕУ.05.01.000 СК |
| 1.1.1 | Пружина | Кресленик 35.ЕУ.05.01.001 |
| 1.1.2 | Корпус | Кресленик 35.ЕУ.05.01.002 |
| 1.2 | Валик суцільний | Кресленик 35.ЛТ.02А.00.001 |
| 1.3 | Пластина зовнішня | Кресленик 35.ЛТ.02.00.009 або кресленик 35.ЛТ.02.00.014 |
| 1.4 | Кільце В40 | Кресленик 35.ЕУ.05.00.004 |
| 2 | Маслянка | Специфікація 35.ЕУ.05.01.000 та кресленик 35.ЕУ.05.01.000 СК |
| 2.1 | Пружина | Кресленик 35.ЕУ.05.01.001 |
| 2.2 | Корпус | Кресленик 35.ЕУ.05.01.002 |
| 3 | Валик суцільний | Кресленик 35.ЛТ.02А.00.001 |
| 4 | Пластина з’єднувальна | Кресленик 35.ЛТ.02.00.001 або кресленик 35.ЛТ.02.00.011 |
| 5 | Пластина внутрішня | Кресленик 35.ЛТ.02.00.002 або кресленик 35.ЛТ.02.00.012 |
| 6 | Пластина зовнішня | Кресленик 35.ЛТ.02.00.003А або кресленик 35.ЛТ.02.00.013 |
| 7 | Палець упорний | Кресленик 35.ЛТ.02.00.004 |
| 8 | Ролик | Кресленик 35.ЛТ.02.00.005 |
| 9 | Втулка | Кресленик 35.ЛТ.02.00.006 |
| 10 | Валик порожнистий | Кресленик 35.ЛТ.02.00.007 |
| 11 | Пластина зовнішня | Кресленик 35.ЛТ.02.00.009 або кресленик 35.ЛТ.02.00.014 |
| 12 | Кільце В40 | Кресленик 35.ЕУ.05.00.004 |

Примітка: Конструкторська документація (специфікації та кресленики), зазначена в таблиці додається.

3.2. Виготовлюються відповідно до:

| № з/п | Найменування складальної одиниці (відрізка), її частини (деталі) | Критерії виготовлення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вилка з’єднувальна |  |
| 1.1 | Маслянка |  |
| 1.1.1 | Пружина |  |
| 1.1.2 | Корпус |  |
| 1.2 | Валик суцільний |  |
| 1.3 | Пластина зовнішня |  |
| 1.4 | Кільце В40 |  |
| 2 | Маслянка |  |
| 2.1 | Пружина |  |
| 2.2 | Корпус |  |
| 3 | Валик суцільний |  |
| 4 | Пластина з’єднувальна |  |
| 5 | Пластина внутрішня |  |
| 6 | Пластина зовнішня |  |
| 7 | Палець упорний |  |
| 8 | Ролик |  |
| 9 | Втулка |  |
| 10 | Валик порожнистий |  |
| 11 | Пластина зовнішня |  |
| 12 | Кільце В40 |  |

Примітки:

1. Учасником навпроти кожного найменування складальної одиниці (відрізка) та її частини (деталі) зазначається в таблиці  підпункту 3.2. один з наступних критеріїв виготовлення складальної одиниці (відрізка), її частини (деталі): «конструкторського документа Замовника, зазначеного в таблиці підпункту 3.1» або «конструкторського документа виробника», або, у разі якщо складальна одиниця, її частина (деталь) є стандартним виробом, зазначається – «є стандартним виробом».

2. Зазначення декількох критеріїв виготовлення по одній складальній одиниці, її частині (деталі) – не допускається.

3. У випадку, якщо виготовлення складальної одиниці (відрізка), її частини (деталі) передбачає застосування інших матеріалів, ніж зазначені в/на відповідному кресленику Замовника, учасник повинен зазначити критерій виготовлення – «конструкторського документа виробника».

4. Умови до виготовленого товару:

4.1. Конструкція та основні розміри товару (в зборі), відповідають конструкторським документам (кресленикам), зазначеним в основній таблиці цієї технічної специфікації, а загальні характеристики товару (в зборі) – вимогам, зазначеним у пункті 2 цієї технічної специфікації.

4.2. Складальні одиниці (відрізки) товару (в зборі), їх частини (деталі), а також матеріал їх виготовлення, забезпечують надійність та відповідність товару загальним характеристикам, зазначеним у пункті 2 цієї технічної специфікації.

4.3. Подвійне робоче навантаження кожного відрізка тягових ланцюгів (товару в зборі) не призводить до деформації та (або) розпресування деталей тягових ланцюгів (товару в зборі).

4.4. Фактичний запас міцності тягових ланцюгів – не менше семикратного.

4.5. Фактичний запас міцності тягових ланцюгів (відношення руйнівного навантаження до найбільшого натягу ланцюгу, розрахованого при експлуатаційному навантаженні) перевіряється на стенді шляхом доведення до руйнування не менше двох однотипних відрізків довжиною не менше 600 мм, що відібрані з однієї партії товару у кількості не більше 200 відрізків.

4.6. Граничне подовження відрізків тягових ланцюгів (товару в зборі) під час їх експлуатації, у випадку досягнення 360 тис км пробігу до капітального ремонту:

- для виконання 1(4Т) – не більше ___________мм (учасником зазначається граничне подовження відрізку ланцюга під час його експлуатації, яке повинно бути не більше 1604,1 мм);

- для виконання 2(2Т) – не більше ___________мм (учасником зазначається граничне подовження відрізку ланцюга під час його експлуатації, яке повинно бути не більше 802,0 мм).

5. Маркування товару:

5.1. Маркування містить номер відрізка, відхилення фактичної довжини від номіналу, умовне позначення виробника, номер партії та рік виготовлення.

5.2. Місце розташування маркування на відрізку – з однієї сторони.

6. Паковання товару:

6.1. Паковання товару виключає можливість його пошкодження під час навантаження, розвантаження, транспортування та зберігання.

6.2. Запаковані відрізки товару мають тимчасовий протикорозійний захист (консервацію), що забезпечує їх збереження під час транспортування та зберігання без переконсервації протягом – _____________ місяців.

Примітка: учасником зазначається строк збереження відрізків тягових ланцюгів під час транспортування та зберігання без переконсервації, який повинен становити не менше 36 місяців.

6.3. Тара паковання: ___________ (учасником зазначається вид тари, що буде використовуватися для паковання товару: ящики або інший вид тари).

7. Умови поставки товару:

7.1. Постачання товару здійснюється за замовленням Замовника.

Замовлення товару, що виготовляється за конструкторськими документами виробника та/або нормативними документами на стандартні вироби (складальні одиниці (відрізки), їх частини (деталі) товару), відповідно до інформації, зазначеної в основній таблиці, та критеріїв, зазначених в таблиці підпункту 3.2 цієї технічної специфікації, здійснюється після розгляду та погодження Замовником, в частині конструкції, розмірів та механічних властивостей відповідних конструкторських документів виробника та/або витягів з нормативних документів на стандартні вироби.

Такі конструкторські документи виробника та/або витяги з нормативних документів на стандартні вироби надаються Замовнику Постачальником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту укладення договору для перевірки конструкції, розмірів та механічних властивостей товару, його складальних одиниць (відрізків), їх частин (деталей).

Примітка до підпункту 7.1:

1. Вимоги, зазначені в абзаці другому та третьому підпункту 7.1, не поширюються на товар, що виготовлюється виключно за конструкторськими документами, зазначеними Замовником в основній таблиці та в таблиці підпункту 3.1 цієї технічної специфікації, що підтверджується учасником в основній таблиці та таблиці підпункту 3.2 технічної специфікації учасника.

У такому випадку абзаци другий та третій підпункту 7.1 учасник в технічній специфікації може не зазначати, а Замовник не вважатиме це невідповідністю умовам тендерної документації.

2. Замовник під час підготовки специфікації до договору поставки залишає за собою право привести зміст підпункту 7.1 у відповідність до інформації, зазначеної учасником в основній таблиці та таблиці підпункту 3.2 технічної специфікації.

При цьому, у разі посилання учасником в основній таблиці технічної специфікації на конструкторський документ (кресленик) Замовника і зазначення в таблиці підпункту 3.2 технічної специфікації критерію виготовлення – «конструкторського документа Замовника, зазначеного в таблиці підпункту 3.1» – абзаци другий та третій підпункту 7.1 у специфікації до договору поставки не зазначаються.

7.2. До комплекту поставки товару (партій товару) входить:

- партія відрізків відповідних тягових ланцюгів;

- сполучні елементи, відповідно до кількості відрізків відповідних тягових ланцюгів;

- таблиця фактичних довжин відрізків відповідних тягових ланцюгів з урахуванням вимог підпункту 4.3 цієї технічної специфікації;

- протокол(и) (або акт(и)) випробувань відрізків відповідних тягових ланцюгів на руйнівне навантаження відповідно до вимог підпунктів 4.4 та 4.5 цієї технічної специфікації.

7.3. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше _____ року (учасником зазначається рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2023 року).

7.4. Кожна партія товару супроводжується:

7.4.1. Документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: _____________________ .

Документ(и) надається(ються) українською мовою або мовою оригіналу разом з перекладом українською мовою, засвідченим печаткою бюро перекладів, що здійснювало переклад.

Примітка: учасником зазначається вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості.

7.4.2. Документом(ами) виробника(ів), що засвідчує(ють) відповідність механічних властивостей складальних одиниць та/або їх частин (деталей), окрім стандартних виробів, зазначеним на конструкторських документах згідно з якими вони виготовлюються: _____________________.

Документ(и) надається(ються) українською мовою або мовою оригіналу разом з перекладом українською мовою, засвідченим печаткою бюро перекладів, що здійснювало переклад.

Примітка: учасником зазначається вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: протокол та/або акт.

8. Гарантійні зобов’язання:

8.1. Гарантійний строк експлуатації товару становить ______ місяців з дати введення товару Замовником в експлуатацію, за умови дотримання умов зберігання та експлуатації товару.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк експлуатації, який повинен бути не менше 24 місяці.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. В основній таблиці та таблиці підпункту 3.1 технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника, для розуміння та врахування учасником конструктивних характеристик (особливостей) товару, його складальних одиниць (їх частин (деталей)) під час підготовки тендерної пропозиції, наведено конструкторські документи (специфікації, кресленики), на тягові ланцюги ескалаторів типів ЛТ-4, ЛТ-5, наявні у Замовника.

3. До символів (зірочок), зазначених в основній таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - або еквівалент. Під еквівалентом розуміється можливість посилання учасником на конструкторські документи виробника товару, замість зазначених Замовником в технічній специфікації до предмета закупівлі, з зазначенням позначення цих документів.

У будь-якому випадку загальні характеристики товару (в зборі) повинні відповідати умовам (вимогам), зазначеним у  пункті 2 технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника, а конструкція та основні розміри товару (в зборі) – конструкторським документам (кресленикам), зазначеним в основній таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника;

*** - зазначається учасником найменування виробника, із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);

**** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь, та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

4. Символи (зірочки) та інформація (примітки, умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).