Додаток № 4

До тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

(технічна специфікація)

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

| № з/п | Найменування послуги | Опис |
| --- | --- | --- |
| 1 | послуги з ремонту мобільного підйомника АП-17, вантажопідйомністю Q-300 кг згідно відомості пошкоджень, дефектів і відмов з проведенням ЕО і ППТО після виконання ремонту | 1. Послуги з ремонту та технічного обслуговування автомобільних підйомників АП-17 Замовника повинні бути надані у відповідності з вимогами: -НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідйомних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; -ТУ-У-29 2-21674530-020-2007 «Автопідіймачі телескопічні АП-17. Ремонт». 2.Перелік робіт по ремонту та технічному обслуговуванню автомобільних підйомників: відповідно до Відомості пошкоджень, дефектів і відмов автомобільного підйомника АП-17, реєстр. № 026-66 НР (додаток 4.1 до Тендерної документації). 3. Відразу по закінченню проведення ремонтних робіт Виконавець повинен надати Замовнику Акт наданих послуг (виконаних робіт). 4. Після проведення ремонтних робіт Виконавцем проводиться ЕО і ППТО мобільного підйомника, а також робиться запис в паспорті мобільного підйомника щодо проведеного ремонту та технічного огляду. 5. Обов’язкова наявність у Виконавця дозвільних документів, виданих державними органами, що уповноважують проведення ремонту та технічного огляду автомобільних підйомників, а саме: Дозвіл, на виконання робіт підвищеної небезпеки: монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме вантажопідіймальних кранів і машин, підйомників, виданий Державною службою України з питань праці. 6. Гарантійний термін експлуатації на відремонтований мобільний підйомник повинен складати не менше 12-ти місяців з дня підписання акту виконаних робіт. 7. У разі виходу з ладу мобільного підйомника на протязі гарантійного терміну експлуатації не з вини Замовника, Виконавець повинен за свій рахунок усунути виявлені недоліки. 8. Надання послуг виконується з використанням матеріалів та змінно-запасних частин Виконавця. Запасні частини та матеріали, які будуть використані при ремонті повинні бути високої якості. Використання запасних частин, матеріалів та комплектуючих, які були в користуванні, не допускається. 9. З метою контролю з боку Замовника ходу виконання робіт Виконавцем, місце надання послуг - м. Запоріжжя, вул.. Рекордна, 34 Б. |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.

*своїм  підписом учасник підтверджує відповідність запропонованих  послуг  всім зазначеним вимогам Замовника.