ДОДАТОК № 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - ДК 201:2015 –  44110000-7- Конструкційні матеріали (Холодний асфальт.)

1. Предмет закупівлі (товар):  Холодний асфальт.

2 Код  за ДК 201:2015 – 44110000-7 — Конструкційні матеріали .

3 Умови поставки товару: постачання на склад Замовника за адресою: м.Червоноград, вул.Св. Володимира,112, Червоноградський район, Львівська область. Поставка товару здійснюється партіями (мішками, фасовані по 25 кг.) згідно заявок Замовника. Загальна кількість необхідного товару на рік може змінюватися в залежності від фінансування та необхідності. Доставка здійснюється за рахунок Постачальника.

| Найменування товару | Код ДК 021:2015 4 цифри | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодний асфальт | 4411 | т. | 10 |

4. Умови поставки DDP склад покупця (транспортні витрати за рахунок постачальника) .

5. Упаковка, в якій відвантажуються Товар, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам для даного виду товару і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання Товарів під час транспортування.

6.Учасник повинен надати копію сертифіката якості (відповідності) або паспорт на товар згідно даного предмету закупівлі.

7. Додаткові умови:

(вказати характеристики продукції).

| № | Найменування показника | Вимога |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологічність: | Рухома в’язка суміш |
| 2 | Кількість в’яжучого : | 4,5-5,5 % |
| 3 | Гранулометричний склад : | Кубічний щебінь фракції 5-8, 2-5, відсів 0-5, відсутність лещадних часток |
| 4 | Зчеплення бітуму з мінеральною частиною: | >90% |
| 5 | Злежуваність, удари : | Не більше 5 |
| 6 | Щільність: | Не менше 1900 г/см3 (згідно гранскладу) |
| 7 | Залишкова пористість : | 6-10% |
| 8 | Фасування | Герметичне, поліетиленові мішки |
|  |  | Мішок вагою 25 кг. |
| 9 | Термін виготовлення | 2023-2024р. |
| 10 | Гарантійний термін зберігання | Не менше 12 місяців |

8. Учасник повинен надати довідку у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи та завірену печаткою ( у разі використання)  про застосування заходів із захисту довкілля .

9. Строк поставки товару окремими партіями за заявкою Замовника (КП “Комунальник”) :окремими партіями автотранспортом Учасника за заявкою замовника, в термін не більше 3-х календарних днів з моменту здійснення замовлення. Поставка, навантаження та розвантаження товару здійснюється за рахунок Постачальника до місця поставки Замовника/Покупця.

10. У разі якщо учасник не є виробником, на підтвердження можливості поставки запропонованого товару учасник також надає скановану копію договору про співпрацю, термін дії якого повинен становити не менше ніж до кінця 2024 року.

___________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.