Додаток №3

До Тендерної  документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(технічна специфікація)

Антидронові засоби 6-ти діапазонні -3шт

код ДК 021:2015: 35730000-0 Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту

Товар, що планує закупити Замовник, повинен відповідати (або мати кращі - еквівалент) наступним технічним характеристикам:

Технічні характеристики

Кількість діапазонів створення завад: 6

Загальна потужність по RF випромінюванню: 110Вт

Максимальне енергоспоживання: 300вт

Час безперервної роботи від акумулятора: 1,5 години

Особливості конструкції

Активна система охолодження

Вбудований захист від перегріву

Вбудовані датчики температури та індикатор заряду акумулятора

Надійні герметичні роз’єми живлення

Алюмінієвий корпус товщиною 5мм

Діапазони:

1) 830-960MГц 30Вт (керування FPV дронів)

2) 1,2ГГц 10Вт (системи навігації)

3) 1,5ГГц 20Вт (системи навігації)

4) 2,4ГГц 20Вт (керування, відео дронів DJI, Autel)

5) 5,2ГГц 10Вт (керування, відео дронів Autel)

6) 5,8ГГц 20Вт (керування, відео дронів DJI, Autel)

Комплектація антидронової рушниці:

- Рушниця в комплекті з антенами 1шт

- Акумулятор 29,4В літій-іонний 20А*год 2 шт

- Кабель від акумулятора до рушниці 1 шт

- Зарядний пристрій 29,4В 4А 1 шт

- Підсумок для акумулятора 1 шт

- Сумка для рушниці з водонепроникної тканини 1 шт

Ціна пропозиції повинна бути сформована з урахуванням витрат на доставку до місця поставки, завантаження, розвантаження, занесення товару, сплату податків і зборів, інші витрати, передбачені чинним законодавством на закупівлю товару даного виду.

До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору, тощо.

Товар, що поставляється за цим Договором має бути новим, без попереднього експлуатаційного використання, якісним та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля, перевіреному та готовому до використання за призначенням стані. Упаковка повинна забезпечувати збереження, цілісність та відсутність механічних пошкоджень.

На весь Товар, що постачається, Продавець надає гарантійні документи. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 6 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару.

Товар має бути новим, якісним, без попередньо експлуатаційного використання та належно упакованим, в тому числі із супровідними документами.

Тендерна пропозиція повинна містити інформацію про торгову марку. Тип та конкретну модель товару або артикул, запропонованого Учасником товару.

Технічні характеристики товару, запропонованого учасником, повинні відповідати технічним характеристикам, які зазначені у цій Технічній специфікації .

Постачальник гарантує якість та надійність товару, що постачається.

Для підтвердження відповідності пропонованого Учасником товару технічним вимогам до предмета закупівлі, Учасник подає у складі пропозиції будь-який з наступних документів: документи від виробника /паспорт (формуляр) товару /сертифікат/ посібник користувача/, та документ, який повинен містити опис технічних характеристик товару, перелік комплектації товару, інструкцію до використання.

Якщо ці документи складені іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад українською мовою.

Не приймаються до розгляду пропозиції Учасників на товар, виготовлений в російській федерації, білорусії, ісламській республіці іран чи ввезені з території цих країн!

При поставці товару повинні надаватися супровідні документи. При прийомі товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначена у супровідних документах. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника

2. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник;

3. У складі пропозиції Учасник подає порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, зазначеним у Технічній специфікації

Учасник у складі тендерної пропозиції також надає:

- гарантійний лист, що зобов’язується поставити товар у визначені договором терміни, а також про те, що зауваження (у разі наявності) по якості та укомплектованості товару будуть усунені Учасником протягом 3 (три) робочі дні;

- гарантійний лист, що товар є новим (таким, що не був в експлуатації) та належно упакованим, в тому числі із супровідними документами;

- гарантійний лист про те, що всі основні компоненти товару будуть оригінальними, заміна компонентів на неоригінальні забороняється;

- гарантійний лист про те, що всі транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка) будуть здійснюватися за рахунок Учасника;

- гарантійний лист про те, що товар буде постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні

- гарантійний лист про те, що гарантійний термін на поставлений товар має бути не менше 6 (шести) місяців з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару.

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, учасник має можливість і погоджується забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

«З умовами цієї Технічної Специфікації (технічних, якісних, кількісних та інших вимог та характеристик до предмета закупівлі ознайомлений(і) та погоджуюсь(ємось)».

* Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». При цьому, запропонований еквівалент має бути не гіршим.

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». При цьому, запропонований еквівалент має бути не гіршим.

Датовано: «____» ___________ 2024 року

_________________Підпис (прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника).