Додаток 3

до тендерної документації

Подається у наведеному нижче вигляді, на    фірмовому бланку учасника (за наявністю)

Учасник не повинен відступати від даної форми

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: «Поточний ремонт нежитлового приміщення XXVIII, підвального поверху (літ.А-5) (найпростіше укриття), площею 123,5 кв.м. розташоване по вул. Незалежної України, 39Б, у м. Запоріжжі»

Місце надання Послуги: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 39Б

Строк надання Послуги: до 30.12.2023 року включно.

Умови оплати: відстрочення оплати за фактом наданих послуг упродовж 180 календарних днів (частинами).

Обсяги закупівлі:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 0,21 |  |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 35 |  |
| 3 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 300,334 |  |
| 4 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 300,334 |  |
| 5 | Грунтування стін | м2 | 300,334 |  |
| 6 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких | м2 | 300,54 |  |
| 7 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 6,611748 |  |
| 8 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 335,334 |  |
| 9 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 335,334 |  |
| 10 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 335,334 |  |
| 11 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 23,5 |  |
| 12 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 100 |  |
| 13 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 100 |  |
| 14 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | м2 | 100 |  |
| 15 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 0,936 |  |
| 16 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 123,5 |  |
| 17 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 123,5 |  |
| 18 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 123,5 |  |
| 19 | (Демонтаж) Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2 | м2 | 4 |  |
| 20 | Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2 | м2 | 6 |  |
| 21 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В3,5 - В5 | м3 | 0,1224 |  |
| 22 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 123,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до товщини 15 мм | м2 | 123,5 |  |
| 24 | Поліпшене фарбування колером олійним підлог | м2 | 123,5 |  |
| 25 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 26 | Знімання дверних полотен | м2 | 5,46 |  |
| 27 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,46 |  |
| 28 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 2 |  |
| 29 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |  |
| 30 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |  |
| 31 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | к-т | 2 |  |
| 32 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | м | 6 |  |
| 33 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 6 |  |
| 34 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм | м | 2 |  |
| 35 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 2 |  |
| 36 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | м | 30 |  |
| 37 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 30 |  |
| 38 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 120 |  |
| 39 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 120 |  |
| 40 | Установлення електролічильників побутових однофазових | шт | 1 |  |
| 41 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 8 |  |
| 42 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 7 |  |
| 43 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 44 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /автоматичних вимикачів/ | шт | 3 |  |
| 45 | Монтаж світильника стельового | шт | 9 |  |

Примітка: У разі, якщо у цьому технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент)

# Для підтвердження технічних характеристик предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає:

# 1) Гарантійні терміни на виконані послуги впродовж одного року, що підтверджується гарантією учасника (з обов’язковим зазначенням предмету закупівлі, номеру закупівлі та процедури закупівлі) в довільній формі.

# 2) Договірну ціну у сканованому вигляді, яка повинна бути складена відповідно до форми, визначеної Додатком 30 до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» у форматі *.pdf, та надається разом з документами, визначеними пунктом 6 Розділу ІІІ тендерної документації, складеними за допомогою програмного комплексу «АВК-5».

# Крім цього розрахунки договірної ціни з усіма необхідними документами, що входять до її складу, необхідно надати у форматі *.imd, *.ims.

Договірна ціна визначається як динамічна.

# 3) Гарантійний лист, підписаний уповноваженою особою Учасника, в якому він гарантує виконати послуги якісно з дотриманням стандартів, які діють на території України та у зазначений термін закупівлею/Договором про закупівлю (з обов’язковим зазначенням предмету закупівлі, номеру закупівлі та процедури закупівлі).