Додаток 2

до тендерної документації на закупівлю основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 31150000-2 – Баласти для розрядних ламп чи трубок (джерело безперебійного живлення)

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупілі: Баласти для розрядних ламп чи трубок (джерело безперебійного живлення), код за ДК 021:2015 – 31150000-2 – Баласти для розрядних ламп чи трубок.

Запропонований товар повинен відповідати наступним вимогам:

1.	Специфікація товару, що пропонується:

Джерело безперебійного живлення:

| Параметри | Вимоги |
| --- | --- |
| Технологія | Лінійно-інтерактивна або онлайн |
| Потужність | Від 800 ВА/ від 480 Вт |
| Мінімальна вхідна напруга без переходу на батареї | Не більше 165 В |
| Максимальна вхідна напруга без переходу на батарею | Не менше 275 В |
| Вихідна напруга при роботі від батареї | Не менше 209 В та не більше 231 В |
| Ємність батареї | від 9 А/год |
| Інтерфейс підключення до комп’ютера | USB |
| Вхідний роз’єм | IEC 60320 C14 |
| Вихідний роз’єм | CEE 7/3 (Schuko, євророзетка) або IEC 60320 C13 |
| Програмне забезпечення | Підтримка ОС Windows та Linux, ПЗ для централізованого моніторингу UPS |
| Комплектація | джерело безперебійного живлення; кабель живлення; інтерфейсний кабель (USB); гарантійний талон; індивідуальне пакування; в разі вихідного роз’єму IEC 60320 C13: кабель перехідник IEC 60320 C14 - CEE 7/3 (Schuko, євророзетка) та кабель IEC 60320 C14 - IEC 60320 C13. |
| Гарантія виробника | Від 60 місяців на електроніку, від 24 місяців на батареї. |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

- Товар має бути новим, таким що не перебував в експлуатації, якісним та постачатися в упаковці, яка відповідає характету Товару та забезпечує його цілісність при транспортуванні та зберіганні.

- Гарантійний строк: не менше 5 (п’яти) років на електроніку та не менше 2 (двох) років на батареї.

- Наявність розширеної мережі сервісних центрів, сертифікованих виробником товару з можливістю проведення гарантійного та післягарантійного обслуговування або ремонту товару.

- Все обладнання / товар має бути укомплектоване інструкцією або керівництвом по використанню.

- В ціну предмета закупівлі включаються витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, оплату митних тарифів тощо.

- Доставка обладнання здійснюється на склад Замовника з перевіркою відповідності, комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника на безкоштовній основі.

- Товар буде постачатися замовнику лише за наявності супровідних документів.

Документи, що надаються у складі тендерної пропозиції учасника:

Для підтвердження відповідності характеристик запропонованого обладнання вимогам технічної документації, необхідно надати копію паспорту на товар (або іншого документу) із зазначенням необхідних характеристик, чи посилання на товар, що пропонується, з офіційного веб-сайту виробника, або його уповноваженого представника  на території України, де зазначені характеристики, що вимагаються (з можливістю ознайомлення українською мовою).

Термін постачання: до 10 (десяти) днів з дня підписання договору про закупівлю.

Місце поставки (передачі) товару: Україна, м. Вінниця, вулиця Генерала Арабея, 7 (матеріальний склад).

Ми,

підтверджуємо відповідності товарів та умов, які пропонуються учасником, технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі з урахуванням вимог, зазначених у цій документації;

-	гарантуємо, що у разі укладання Договору із Замовником погоджуємося та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні та інші вимоги Замовника, зазначені у цій  документації.

Дата:____________

____________________________________________________________________________

(посада особи) 	(підпис) 	(розшифрування підпису (прізвище, ім’я, по батькові))

М.П. (у разі наявності)