ЗАТВЕРДЖЕНО

# рішенням уповноваженої особи

від 27.09.2023 року №221

Перелік  змін, що вносяться до тендерної документації

| Положення тендерної документації, до яких вносяться зміни | Початкова редакція | Нова редакція |
| --- | --- | --- |
| Підпункт 4.4. пункту 4 Розділу І | З дати укладення договору про закупівлю до 30.11.2023 | З дати укладення договору про закупівлю до 25.12.2023 |
| По тексту Додатку 1 пункт 2 | 2. Строк поставки: з дати укладання договору до 30 листопада 2023 року | 2. Строк поставки: з дати укладання договору до 25 грудня 2023 року |

Початкова редакція Додатку 3 до тендерної документації

Додаток 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також інші вимоги до предмета закупівлі викладено у технічній специфікації , у Додатку 3 до цієї тендерної документації, з урахуванням вимог, визначених частини четвертою статті 5 Закону.  Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

| Найменування товару, що є предметом закупівлі | Обладнання для ямкового ремонту УЯР на причепі |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015 – 43310000-9 Машини для цивільного будівництва |
| Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | 63304, Україна, Харківська обл., Красноградський р-н., місто Красноград, вулиця Богдана Хмельницького будинок 2А. |
| Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | З дати укладення договору про закупівлю до 30.11.2023 року. |
| Обсяг поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 1 одиниця. |

Вимоги щодо предмету закупівлі

ДК 021:2015 - 43310000-9 «Машини для цивільного будівництва» (Обладнання для ямкового  ремонту УЯР  на причепі)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі:

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару - замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Товар, що поставляється Постачальником, повинен відповідати державним стандартам, діючим на території України, або технічним умовам виробника та постачатись комплектно. Постачальник повинен засвідчити якість Товару, що поставляється, сертифікатом відповідності, який підтверджує якість Товару

Учасником у складі пропозиції обов’язково надає порівняльну таблицю за наведеною нижче формою, зазначивши точну назву товару, який пропонується учасником, та його технічні параметри у кожній строчці основних технічних та якісних характеристик товару, що пропонується Учасником.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

В ціну обов’язково повинно бути включено доставку на територію Замовника та виїзд сервісної бригади Постачальника для введення в експлуатацію обладнання та навчання робітників Замовника.

#### Обладнання для ямкового ремонту УЯР на причепі  призначене для   використання по утриманню, ремонту доріг з твердим покриттям.

Установка ямкового ремонту УЯР призначена для механізації ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів дорожнього полотна

Детальний опис предмета закупівлі

| № | Вимоги Замовника | Підтвердження вимог учасником |
| --- | --- | --- |
|  | Обладнання нове, в стандартному заводському виконанні, виробництва не раніше 2023 року, кількість – 1 одиниця. |  |
| 1 | Продуктивність, м²/зміну - 175 |  |
| 2 | Двигун - Дизель |  |
| 3 | Місткість паливного баку, л. - 80 |  |
| 4 | Місткість бункера для щебня, м³ - 5,2 |  |
| 5 | Кількість відсіків бункера - 2 |  |
| 6 | Об’єм бака для емульсії, л. - 1000 |  |
| 7 | Місткість бака для води, л. - 600 |  |
| 8 | Об’єм бака для масла, л. - 85 |  |
| 9 | Привід виконавчих органів - Пневмогідравлічний |  |
| 10 | Тиск у гідросистемі, Мпа - 16 |  |
| 11 | Тиск у пневмосистемі - 1,2 Мпа |  |
| 12 | Подача щебенів - Повітряним потоком |  |
| 13 | Компресор італійській - Jurop DL-95 |  |
| 14 | Продуктивність - 500 м3/год |  |
| 15 | Подача емульсії - Шестерним насосом |  |
| 16 | Керування робочими органами - Дистанційне, з пульта керування |  |
| 17 | Електросистема - генератор 12 V |  |
| 18 | Частота обертання шнека, об./хв. - 10-50 |  |
| 19 | Маса установки, кг. - 3300 |  |
| 20 | Габаритні розміри, мм. - 4760х2400х1580 |  |
|  | Організаційні вимоги |  |
| 1 | Учасник повинен мати базу з відповідними умовами для зберігання, гарантійного, сервісного обслуговування та продажу обладнання. |  |
| 2 | Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку, введення обладнання в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника (вартість цих робіт враховується в ціну машини) |  |
| 3 | Учасник здійснює, по особистому договору, після продажне обслуговування машини протягом гарантійного терміну експлуатації (надати опис сервісної служби): - Учасник повинен забезпечувати виїзд мобільної сервісної бригади для усунення поломок на базі Замовника; - Учасник повинен мати склад запасних частин для забезпечення їх швидкої заміни. |  |
| 4 | Постачальник забезпечує технічною документацією українською мовою. |  |

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, надається учасником на фірмовому бланку, з обов’язковим заповненням полів, які цього потребують, та наведенням технічних характеристик, притаманних запропонованому предмету закупівлі за формою додатку 3.

При поставці товару учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику оригінал інструкції з експлуатації та повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах.

Нова редакція Додатку 3 до тендерної документації

Додаток 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також інші вимоги до предмета закупівлі викладено у технічній специфікації , у Додатку 3 до цієї тендерної документації, з урахуванням вимог, визначених частини четвертою статті 5 Закону.  Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

| Найменування товару, що є предметом закупівлі | Обладнання для ямкового ремонту УЯР на причепі |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015 – 43310000-9 Машини для цивільного будівництва |
| Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | 63304, Україна, Харківська обл., Красноградський р-н., місто Красноград, вулиця Богдана Хмельницького будинок 2А. |
| Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | З дати укладення договору про закупівлю до 25.12.2023 року. |
| Обсяг поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 1 одиниця. |

Вимоги щодо предмету закупівлі

ДК 021:2015 - 43310000-9 «Машини для цивільного будівництва» (Обладнання для ямкового  ремонту УЯР  на причепі)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі:

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару - замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Товар, що поставляється Постачальником, повинен відповідати державним стандартам, діючим на території України, або технічним умовам виробника та постачатись комплектно. Постачальник повинен засвідчити якість Товару, що поставляється, сертифікатом відповідності, який підтверджує якість Товару

Учасником у складі пропозиції обов’язково надає порівняльну таблицю за наведеною нижче формою, зазначивши точну назву товару, який пропонується учасником, та його технічні параметри у кожній строчці основних технічних та якісних характеристик товару, що пропонується Учасником.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

В ціну обов’язково повинно бути включено доставку на територію Замовника та виїзд сервісної бригади Постачальника для введення в експлуатацію обладнання та навчання робітників Замовника.

#### Обладнання для ямкового ремонту УЯР на причепі  призначене для   використання по утриманню, ремонту доріг з твердим покриттям.

Установка ямкового ремонту УЯР призначена для механізації ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів дорожнього полотна

Детальний опис предмета закупівлі

| Вимоги Замовника щодо технічних характеристик Товару | Технічні, якісні та кількісні показники | Фактичні технічні характеристики Товару, запропонованого учасником ( заповнюються Учасником), в тому числі додатково зазначається найменування виробника та моделі запропонованого товару згідно технічної документації виробника |
| --- | --- | --- |
| Тип бази | Причіп |  |
| Повна маса, кг | 16 000 |  |
| Власна маса, причепа кг | 4 000 |  |
| Вантажопідйомність, кг | 12 000 |  |
| Висота платформи, мм | 1 300 |  |
| Вісі, шт. | 2 |  |
| Шини | 445/45 R19,5 |  |
| Габарити платформи, ДхШ, мм | 6000 х 2 345 |  |
| Установка ямкового ремонту (обладнання) |  |  |
| Продуктивність не менше | 175 м² в зміну |  |
| Місткість паливного баку повинна бути не менше | 80 л |  |
| Місткість бункера для щебня повинна бути не більше | 5,2 м³ |  |
| Кількість відсіків бункера не менше | 2 шт для щебеня різної фракції |  |
| Об’єм бака для бітумної емульсії не менше | 1000 л |  |
| Місткість бака для води не менше | 600 л |  |
| Об’єм бака для масла не менше | 85 л |  |
| Двигун | Дизельний |  |
| Потужність двигуна не менше кВт | 59 |  |
| Привід виконавчих органів | пневмогідравлічний |  |
| Тиск у гідросистемі не менше | 16 Мпа |  |
| Тиск у пневмосистемі не менше | 1,2 Мпа |  |
| Подача щебенів повинна здійснюватись повітряним потоком |  |  |
| Компресор моделі | Jurop DL-95 (або еквівалент) |  |
| Продуктивність не менше | 500 м3/год |  |
| Подача емульсії повинна здійснюватись шестерним насосом |  |  |
| Керування робочими органами повинно здійснюватись дистанційно, з пульта керування |  |  |
| Електросистема генератор не менше | 12 V |  |
| Частота обертання шнека для подачі шебеня не менше | 10-50 об./хв. |  |
| Установка ямкового ремонту УЯР-01 повинна мати надійне кріплення та фіксацію до конструкцій рами причепа в транспортному і робочому положеннях. |  |  |
| Стріла для управління процесами роботи повинна бути низько розташована (від рівня поверхні не більше 1,3 м) |  |  |
| Стріла повинна мати автоматичний режим підйому й опускання для полегшення управління процесами роботи |  |  |
| Управління автоматичною подачею емульсії повинно відбуватись з пульту оператора розташованого на стрілі |  |  |
| Установка ямкового ремонту УЯР-01 повинна мати систему продуву та промивання трубопроводів від залишків емульсії |  |  |

Інші документи, що надаються учасником у складі тендерної пропозиції

1. Для учасників, що є дистриб’юторами або дилерами в частині реалізації запропонованого товару - копію укладеного учасником дистриб’юторського договору або дилерського договору, що підтверджує повноваження учасника на продаж товарів від виробника, при цьому такий договір повинен бути діючим станом на дату розкриття тендерних пропозицій; для учасника, що є безпосереднім виробником товару – копію свідоцтва про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) та щодо такого учасника.

2. Копію документу, виданого органом Міністерства внутрішніх справ України, щодо обліку (включення до реєстру) учасника, як суб`єкта, що здійснює торгівлю транспортними засобами та їx складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, відповідно до ст. 30 Закону України «Про дорожній рух».

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, надається учасником на фірмовому бланку, з обов’язковим заповненням полів, які цього потребують, та наведенням технічних характеристик, притаманних запропонованому предмету закупівлі за формою додатку 3.

При поставці товару учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику оригінал інструкції з експлуатації та повний пакет документів,необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах.

| Положення тендерної документації, до яких вносяться зміни | Початкова редакція | Нова редакція |
| --- | --- | --- |
| Пункт 5.1. розділу 5 Договору | Поставка Товару здійснюється Постачальником у період з дати укладення Договору до 30.11.2023 року. | Поставка Товару здійснюється Постачальником у період з дати укладення Договору до 25.12.2023 року. |