Додаток 2

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Код   ДК 021:2015  - 44210000  - 5  - Конструкції та їх частини (Опора багатогранна конічна контактної мережі міського транспорту з монтажем у грунт та кронштейном  у комплекті)

| № п/п | Найменування товару | Кількість | Од. виміру | Технічні вимоги | Підтвердження вимог учасником країна виробник товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора багатогранна конічна контактної мережі міського транспорту з монтажем у грунт | 22 | шт | Антикорозійне покриття - Нанесене методом гарячого цинкування, товщина покриття не менше 70мк Загальна довжина опори — 12 м; Довжина опори від поверхні землі до верхівки опори — 10 м; Матеріал опори - сталь (відповідної марки); Розрахункове навантаження — 1,3 т; Тип монтажу - у грунт; Діаметр опори - згідно проекту виробника; Верхній флянець - згідно проекту виробника; Розмір лючка — рисунок 1 Рис.1 Розміри люка |  |
| 2 | Кронштейн однорожковий | 3 | шт | Рис.2 Розміри однорожкового кронштейна |  |
| 3 | Кронштейн дворіжковий | 4 | шт | Рис.3 Розміри дворожкового кронштейна |  |
| 4 | Кронштейн трьохрожковий | 1 | шт | Рис.4 Розміри трирожкового кронштейну |  |

* “В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Інформація про необхідні технічні,якісні та кількісні характеристики згідно Додатку  2

даної тендерної документації надається учасником на фірмовому бланку, з обов’язковим заповненням полів, які цього потребують.

1. Товар має бути таким, що не перебував у експлуатації, без дефектів, містити відповідне маркування.

2. Учасник в складі тендерної пропозиції надає:

2.1.  копію  сертифікату ISO 1461:2009  на покриття, нанесені методом  гарячого цинкування на готові вироби із сталі і заліза. Технічні вимоги і методи випробувань - завірений підприємством, що здійснює цинкове покриття. Сертифікат повинен бути чинним  на момент розкриття пропозиції Учасника.

2.2.  копію сертифікату якості або відповідності на конструкції сталеві  опор зовнішнього освітдення і контактної мережі міського транспорту. Сертифікат повинен бути чинним  на момент розкриття пропозиції Учасника.

3. Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

4. Учасник під час поставки товару повинен надати Замовнику:

4.1.  паспорт або аналогічний документ з вказанням технічних характеристик (висота опори, діаметр опори, розміри фланця, товщина металу з якого виготовлено виріб, марка сталі з якого виготовлено виріб, маса опори, термін експлуатації опори, товщина захисного покриття).

4.2.  гарантійний талон або інший документ, що підтверджує гарантійні зобов’язання виробника.

4.3. Копію сертифікату (або паспорту) якості наданий підприємством що здійснює цинкове покриття.

5. Місце поставки товару: Поставка Товару здійснюється згідно Міжнародних правил тлумачення торгівельних термінів ІНКОТЕРМС в редакції 2020 року на умовах DDP (склад Замовника) за адресою: 18036 м.Черкаси, проспект Хіміків,82. Вартість доставки Товару включається у вартість Товару.

_______________________________________________________________

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (у разі її використання)